简要说明:

四柱液压机，四柱液压机机广泛用于各种手机、数码相机、手提电脑液晶显示屏保护膜裁切，各种不干胶切半断等；各类手机或遥控器硅胶、塑胶按键冲切，塑料制品整切分切;铝制品，铸造，塑胶，铁皮等冲边、冲孔、切断.

适用范围：

本系列液压机广泛用于各种五金件冲压加工，手机、数码相机、手提电脑液晶显示屏保护膜裁切，各种不干胶、切半断等；各类手机或遥控器硅胶、塑胶按键冲切，塑料制品整切分切；适合使用无导向简易型的裁切模具,是广大手机行业,电脑行业相机行来的必选设备.

产品特点：

1.该系列液压机床以1-14MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率不超过3.7KW.(也可依客户需求使用单相AC220民用电源)
2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,效率高,平均一次的裁切周期不到0.6秒.
3.设备待机时噪音不超过80分贝.(选用单相电机,待机时噪音为85分贝)
4.采用四柱三板油压机式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.08MM以下.
5.采用可调式定位油缸，下死点定位精度高，重复精度达到0.01mm以下.100%保证裁切深度
6.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置
7.最大裁切面积可达580MM*350MM(相当于21英寸液晶显示屏)
8.主轴的下降速度为88MM/S,
9.压力、裁切行程、下压时间、闭合高度客户均可自行调整，方便操作；
10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重. 工作台下方装有脚轮和脚杯，可轻便移动，该系列最大机型重量不超过400KG.
11.出力10T-50T可供用户选择，也可按客户需求非标订制。

主要参数如下：

| 型号 | XTC102D-5T | XTC102D-10T | XTC102D-20T | XTC102D-30T | XTC102D-50T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大工作高度 | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 油缸最大行程 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 最小工作高度 | 50mm | 50mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| 工作台有效面积 | 300*250mm | 300*250mm | 400*300mm | 400*300mm | 500*400mm |
| 下压速度 | 120mm/sec | 120mm/sec | 120mm/sec | 100mm/sec | 120mm/sec |
| 工进速度 | 50mm/sec | 50mm/sec | 50mm/sec | 40mm/sec | 40mm/sec |
| 上升速度 | 130mm/sec | 130mm/sec | 130mm/sec | 120mm/sec | 130mm/sec |
| 系统压强 | 6MPa | 6MPa | 13MPa | 16MPa | 18MPa |
| 轴孔 | ￠30*40L | ￠30*40L | ￠30*40L | ￠30*40L | ￠30*40L |
| 电源 | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V |
| 马达功率 | 2.2KW（3HP） | 2.2KW（3HP） | 3.7KW（5HP） | 3.7KW（5HP） | 5.5KW（7.5HP） |
| 体积 | 1150*780*2100 | 1150*780*2100 | 1250*900*2280 | 1350*1100*2450 | 1350*1100*2500 |
| 油容量 | 55L | 55L | 75L | 85L | 120L |
| 机重量 | 约350 | 约400 | 约850 | 约950 | 约1800 |

售后服务：

整机售后免费保修一年终身维护。