熔体泵产品说明

- 功能：  熔体泵主要功能是高温高粘度聚合物熔体的输送、增压、稳压、计量，保持熔体精确稳定地输送，熔体泵具有非常好的计量和增压、稳压的功能，这源于它持有的输送机理。

- 结构：熔体泵是外啮合式齿轮泵，即两个完全相同的啮合式齿轮泵，即两个完全相同的啮合状齿轮，在泵体内旋转，在齿轮啮合区靠泵的入口（进料区）一侧，两齿轮的齿与槽处于连续分离、脱开的状态、进料区的空间不断增大。此时，上游机（如挤区）。

- 原理：在齿轮啮合区靠近泵出口的一侧，两齿轮进入咬合的状态，排料区的空间不断减少，各齿槽内的熔体被强迫挤出。泵的齿轮每转一周，其排送量是恒定的，这样周而复始地进行，实现对熔体的连续排送和计量。泵的齿轮相当一个转动着的屏障，可以有效阻碍进料区的压力波动和流量波动地排料区的影响。当泵的入口压力因各种因素的波动而在一个很大的范围内变化时，泵的出口压力波动完全可以被控制在极小的变动范围。由于熔体泵的压力隔离作用，在泵的排料区，影响其压力与流量波动的因素被显著养活且易于控制，从而使熔体泵的输出的流量稳定、精确。