MRTZ-1000自动缠绕膜机（标准型）

一、 缠绕包装机 工作原理
　　利用耐磨胶辊的差速比，将PE缠绕膜充分拉开后，均匀的缠包到转动的托盘货物上。包装过程及包装量等相应参数可自由设定，由各部分传感器采集并返回数据后，汇总到中央处理器（即PLC），由PLC对收到的数据处理后，协调、控制设备做出相应的动作。包装全过程描述：设定好包装层数、加固圈数（除非需要改变包装的牢固度，一般参数设1次即可），把缠绕膜固定到待包托盘上后，按下“运行”按钮，缠绕机按照既定参数运行完毕后，人工切断薄膜，包装完毕。

二、缠绕包装机技术资料

1.技术参数

1.1）  包装范围  长500-1300mm宽500-1300mm高L型： 1800mm H型：2400mm

1.2） 包装效率  20-40托/小时

1.3） 转盘尺寸  直径：1650mm  高度：77mm
　　　1.4） 转盘承重  2000kg（max）
　　　1.5） 转盘速度  0-12rpm/分
　　　1.6） 整机重量  900kg
　　　1.7） 外形尺寸  L型：2650x1650x2280 H型：2650x1650x2880
　　　1.8） 电机功率  转台0.75kw,膜架0.4kw,立柱0.4kw
　　　1.9） 电    源  单相220vAC/50Hz/20A
　　　1.10）适用薄膜  20-35μ预拉型机用缠绕膜
2.控制系统
　　　2.1） PLC可编程控制整机运行，缠绕层数及次数人机界面可调
　　  2.2） 顶部、底部缠绕层数可分别单独设定。
　　　2.3） 单独的加强控制按钮，可对局部进行任意位置加固。
　　　2.4） 人性化国际通用的面板图标，操作更方便简单
　　　2.5） 光电开关自动感测货物的高度，越顶时间1-9秒可设定 。
　　　2.6） 机器无膜、断膜，自动待机。
       2.7） 机器自动检测故障，检测维修机器方便快捷。

3.转盘驱动
　　　3.1） 星型布置耐磨全新尼龙托轮支撑，低噪声运行。
　　　3.2） 转盘变频调速，缓起缓停自动复位。
　　　3.3） 转盘任意点启动，上货方便快捷。

4.薄膜系统
4.1） 出膜机构为自由摆臂，感应灵敏，动力预拉伸自动供膜。

4.2） 交流变频膜架系统，低噪音，寿命长

4.3） 采用双链条结构，膜架上升、下降速度分别可调，送膜速度可调。

4.4）铲车槽结构，方便设备移动。