北京办事处天拓瑞杰公司联系电话18801469193     冷博（ColdBo）系列精密空调机组简介: 冷博（ColdBo）系列精密空调机组的每一个部件都遵循统一的设计原则—节能和高效。

1. 框架&外壳：

框架 ： 1.2mm钢板及型材，外涂深灰色环氧树脂，内衬吸音隔热材料

外壳 ： 1.2mm厚钢板，良好密封性，内衬隔热吸音材料，可防止气流泄漏及降低噪音机组带有铰链的前门b，容易打开，不需提供专用工具，分离的平直安放拉手，就能提供正常的维护服务。

2. 全铝制室内风机：选用直联后曲叶片全铝制离心风机

a. 直接驱动，高效节能。

b. 全铝制风机，重量轻，运转平稳，高效节能

c. 机外余压增加到500Pa d. 通过多级输入变压器，可以实现在风量不变的情况下根据实际需要自动调节送风静压

e. 下送风机组的离心风机位于中部，使出风气流可以在机组下部内扩展，然后以低速压进入活动地板空间，损耗小，无扰动。且噪音低。

f. 噪音低，占用空间小，振动小，并且避免了使用皮带驱动所需的定期维护及更换皮带（皮带在空调中经历制冷、加热、加湿及除湿等影响非常容易老化）、增加运行成本等缺点

g. 可拆卸风机盖板，即使在打开机组前门的情况下，也能完全隔绝气流，做到真正不停机维护,  内衬绝热吸音材料进一步降低风机噪音。

3. 控制器

a. 大屏幕液晶中文显示

b. 操作方便，一键式进入，无需进入繁琐的多级菜单

c. 报警功能强大，多达100种以上的报警（包括预警）

d. 热备份功能：无需增加任何配件即可做到主备机的功能，主机与备机之间可定时进行工 作切换,以保证每台机组运行时间基本相同，主机故障自动切换到备机，同时，当机房内热负荷超过预设值，导致室内温度不能维持在设定点上时，自动启动备用机组，保证室内温度 在所要求的范围内

e. 主导/滞压缩 轮以均等压缩机工作时间和延长寿命

4. 涡旋式压缩机：

噪音低，高效节能，可靠性高，使用寿命长, 全系列采用柔性涡旋式压缩 机，效能高,运动部件少，延长机组寿命，无液击现象。制造技术世界领先 。压缩机内装有缺相保护装置，在电源缺相或压缩机过载情况下，能自动停止压缩机工作，保护压缩机电 机 。

5. 电子膨胀阀

与传统热力膨胀阀相比有以下优点：

a. 节能大约8%。

b. 控制系统通过电子膨胀阀对制冷循环的温度、压力进行精确控制，大大提高控制精度。

c. 在室外环境温度较低的时候，电子膨胀阀精确控制过热度，使系统能够稳定运行。

d. 摆脱传统除湿方式，无需降低循环风量或者关闭部分蒸发盘管，使得除湿过程更精确、更可靠、更节能

6.  过 滤 器

中效EU4-5，一级防火滤蕊，金属框架结构，可以从机组正面抽出而不用担心灰尘扩散到房间内，可反复清洗，多次使用。 同时，可根据用户实际需求，提供更高效率的过滤器, 可达到EU8.

7. 电 极 式 加 湿 器

独特的可拆卸电极式加湿器位于机组下部与压缩机共处一个独立空间内，与气流隔离，不停机也可进行维修服务。可拆卸滤蕊，电极及罐体进行清洗，非专业人士也可进行。对水质无特殊要求，无须事先预处理。根据水质软硬程度和机房湿负荷大小，可由电脑编程控制加湿器自动清洗时间和加湿量调节，方便简单，同时大大延长维护间隔，减少维护费用。

8. 电 再 加 热 器

采用3级电加热，可根据房间的热负荷分3级投入运行，其作用将除湿过程中所造成的过低温度空气再加热以保证出口空气温度在规定范围之内。耗能低，精度高，稳定性好。绝缘电阻加热组件带有延展型铝翅片，表面温度低，可防止灰尘离子化及防止产生臭氧。

a. 用全铝制电加热器，可根据房间的热负荷分2-3级投入运行，节省能源

b. 全铝制电加热器，表面温度低，可防止灰尘离子化及

防止产生臭氧，而对人员产生健康损害，安全可靠

c. 全铝制电加热器，表面温度低，使用寿命长

d. 三级加热控制，每级每相功率相等，三相平衡，具有过热保护装置，手动复位。

9. 新风系统 (选项)

配有新风补充系统，利用机内负压将新风吸入并与冷风充分混合，然后经风机送入室内，满足了机房对新风的要求。

10.  蒸发盘管

蒸发器设计选用内螺纹管，亲水膜翅片，高效正弦波换热铝翅片，大面积的散热盘管，比一般舒适性风柜机提高换热效率达15%以上。采用吸透式气

流，使空气分布更均匀。冷凝盘管采用不锈钢，且带有排水软接头。

11. 三通电磁阀(冷冻水机组)

装有三通阀调节进入盘管的冷冻水流量为房间条件提供了绝对精确的控制。

12. 局域网热备份系统

a. 降低机组的运行成本：当一台机组可以满足机房中温度要求时，只需开启一台空调机组，达到降低运行成本的目的。

b. 主用,备用机组正常运行时自动切换工作功能:可以人为设定各个机组自动切换工作的间隔时间,到达设定的时间后,正在工作的机组自动停机,同时,停止工作的机组自动开机,可以使得在同一个局域网中的所有机组在一定的时间内工作时间基本相同,避免传统的主用,备用机组工作方式所产生的主用机组一直工作,而备用机组不工作的情况,同时也可以减少人员的手动控制工作量,实现系统全自动化运行,延长所有机组的使用寿命

c. 主用,备用机组产生警报时自动切换工作功能:此功能与传统的主用,备用机组工作方式基本相同,当正在工作的机组产生警报时, 停止工作的机组自动开机,同时远程放置的控制器操作面板产生警报提示(此功能与传统的主用,备用机组工作方式不同),通知维护人员对警报机组进行维护,警报条件解除后,系统内的机组恢复原始(警报产生前)的工作状态

d. 负荷峰值时,主用,备用机组智能控制功能:当房间内负荷热量(或湿度)增加(或减少),所有正在工作的机组不足以提供相应的冷量(或热量,加湿及除湿量)时, 停止工作的机组将自动开机来维持室内的温湿度要求，此时可以满足冬季和夏季实验室对制冷的不同需求，降低运行成本增加可靠性

13.低噪音

1) 机组外壳采用“三明治”板：即两层钢板中间加隔热降噪阻燃材料，安全并保证机组低噪音

2) 室内风机：选用直接驱动双吸入式全铝制离心风机

a. 直接驱动，高效节能。

b. 全铝制风机，重量轻，运转平稳，切割空气流时产生的噪音与钢或铁制风机相比噪音大大降低，在降低噪音的同时高效节能

14.维护简单方便

1) 空调机组100％正面维护，机组安装可以三面靠墙

2) 维护空间大

3) 机组前门，容易打开，不需专用工具

4) 不停机维护

5) 各种功能元器件按照功能集中布置，操作方便

6) 所有暴露的电器电压均为24V安全电压

15.先进的微处理控制器

1. 先进的微处理控制，采用先进的PID调节技术，具有LCD大屏幕显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能

2. 易操作的人性化界面，全中文LCD 背光显示。

3. 具备电源相序保护和缺相保护，电源断电后来电自启动功能。

4. 运行状态智能显示。机组自动值班切换。当值班机组出现故障时，备用机组会及时启动起来投入运行，同时向监控中心发出声迅警报信息。

5. 配备标准的R485 监控接口，完全可以并入环境集中监控总网，免除维护人员的巡视工作。

6. 具有高智能化的控制系统，温度控制精度达±0.25℃。

7. 具有大容量的故障报警记录储存的功能，能够储存达100条的报警历史

8. 操作方便，一键式进入，无需进入繁琐的多级菜单

9. 报警功能强大，多达30种以上的报警（包括预警）

10. 热备份功能：无需增加任何配件即可做到主备机的功能 ，主机与备机之间可定时进行工作切换，以保证每台机组运行时间基本相同，主机故障自动切换到备机，同时，当机房内热负荷超过预设值，导致室内温度不能维持在设定点上时，自动启动备用机组，保证室内温度在所要求的范围内

16.室外冷凝器

a. 冷凝风扇采用无级变速控制装置，可根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的转速，以保证系统冷凝压力的稳定

b. 体积小，重量轻，安装空间小，维护方便，无 须 提 前 说 明 及 特 别 处 理 即 可 根 据 需 求选择水平或垂直气流两种形式

c. 选用水平气流方式时，可以将2-3台冷凝器重叠安装，节省安装空间

d. 换热面积大：采用内螺纹铜管，具有更高的换热效率

17.并联机形式

采用并联机形式，即2个压缩机共享一个制冷回路(即蒸发器和冷凝器)，当在部份负荷情况下，只有一个压缩机工作时，享用了双倍面积的蒸发器和冷凝器，使制冷效率大大地提高。在这种情况下，机组可提供67%的制冷量，而非50%。从另一个角度来说，效率提高了30%