※ 性能特点
ARM处理器32位运算HPGL语言，全面支持国内外多种服装CAD软件远程传递，U盘存读，实现真正意义上的全脱机绘图硬件内置XY比例调整功能，更方便、准确控制排料图大小中英文显示，操作直观，高精度细分驱动，速度更快特选进口钢刺式送纸轴，走纸精度更高独特的脱机、联机功能，可适时对绘图状态进行观察45克以上普通绘图纸；500米大负荷送纸能力，耗材更便宜，操作更便捷
※ 技术参数
型号：FD-1950H
最大进纸：193cm
最大绘区：183cm
控制面板：液晶显示、中英文设置、触电按钮
语言格式：HP-GL绘图语言
通讯接口：串行口/支持U盘存读输出，支持蓝牙传输（选配件）
电源电压：AC90－260V/50-60Hz
保险丝：1.5A
笔压：100-500
可调绘图笔：中性笔、水性笔、圆珠笔
CPU： AM处理器32位
驱动：步进高速细分马达
驱动缓存：2-4兆位
速度：800mm/S-1200mm/S
软件解析度：0.0254mm/step
推荐纸张：50--180克/平方米
送纸系统：前后自动收送纸系统
颜色：白色/黑色

---------联系方式---------

联系人: 王经理

电　话: 0551-65657447

手　机: 13866727492

传　真: 0551-65655852

邮　箱: hfcad@cad361.com

网  址: www.cad361.com

地　址: 安徽省合肥市庐阳工业园天河路328号