太阳能充电多用手提灯野营灯

注意事项；

1.在使用前请仔细阅读使用说明书，并充电。

2.在为你的家庭提供照明时，请保证蓄电池有充足的电。

3.灯光暗淡时请及时充电。

4.定时给蓄电池充电，每隔3个月至少充电8小时。

5.手提灯不使用时，请把开关置‘0’位置。

6.手提灯在0°c【32F】一下或40°c【104F】以上温度环境下使用时，直功率可能会减少。

手提灯使用方法

1.照明亮度可分为两挡。1挡为高亮度，照明时间相对比较短，11挡无低亮度，照明时间长。

2.智能感光控制，当太阳能板感应到一定光线时，手提灯自动熄灭，当感应到光线降低到一定值时手提灯自动点亮。

手提灯充电方法

1.使用之前，先给手提灯充电。

2.利用太阳能充电时把手提灯放在整天都能阳光充足的地方，注意不能有东西挡住太阳板。

3.AC充电时把充电器插入“DCIN”并插上电源。充电时LED为红色，充满后LED转为绿色。

4.车载充电时直接把插头插入汽车点烟器。

5.充电时充电器可能有些发热，那是正常现象。

用途

家庭照明、野外宿营、蒙古包、帐篷、驾驶员行车等户外和室内照明，是夜间照明的必备品。

保养方法

1.用干净的棉布加少酒精插洗手提灯部件

2.不要使用坚硬的或者化学品清洗手提灯，否则会损坏塑料件。

3.为避免损坏手提灯，请不要使用其他规格的电池。

4.为避免触电非专业技术人员请不要打开。

警告：为保护电池寿命，手提灯光暗淡时，请及时充电