该切断机采用板式结构，具有结构紧凑、使用方便、噪声低、效率高、使用寿命长等特点。适用于槽钢、角钢、工字钢、圆钢、方钢、扁钢等多种型材的下料和对角钢、槽钢的冲孔、开口加工。是现代机械制造业如：冶金、矿山、桥梁、电力、通讯、输送机械制造业的理想设备。

高 效 率

高 精 度

无 损 耗

| 切断机型号 | YQ80/140 | YQ100/160 |
| --- | --- | --- |
| 切断力 | 60T | 80T |
| 额定油压 | 31.5MP | 31.5MP |
| 刀具行程 | 25 | 25 |
| 被切材料强度 | 350MP | 350MP |
| 往复速度（次/分） | 10-15 | 8-12 |
| 角钢切断规格 | 80*80*8 | 100*100*10 |
| 槽钢切断规格 | 14#以下 | 16#以下 |
| 圆钢切断规格 | Φ20 | Φ25 |
| 方钢切断规格 | 20*20 | 25*25 |
| 带钢切断规格 | 无 | 无 |
| 冲孔规格*材料厚度 | 无 | 无 |
| 模剪规格*材料厚度 | 无 | 无 |
| 液压油型号 | 冬季低温航空液压油 夏季耐高温液压油 | 冬季低温航空液压油 夏季耐高温液压油 |
| 电机功率 | 4-4.0KW | 4-5.0KW |
| 电源电压 | 380V | 380V |
| 外形尺寸 | 720*600*1200 | 720*600*1250 |
| 设备自重 | 420kg | 500kg |

地址：沈阳市于洪区西和平村

电话：024-25728206  传真：024-89362825

联系人：李  鹏      手机：13840300637

网址：HTTP://www.guoli777.com 邮箱:guoli999@sina.cn