YJL32-315四柱液压机

技 术 协 议

甲方：

乙方：南通巨龙数控机床有限公司

甲方现向乙方欲订购YJL-315四柱液压机，为确保该压机能满足四方的使用性能，经双方协商，此机器需具有以下技术性能和参数：

1、液压机的用途和特点

本机器适用于各种可塑性材料的压制工艺，如弯曲、冲压、翻边等。

机器具有独立的动力机构及电气系统，并采用按钮集中控制，工艺动作采用继电器控制，可实现点动、手动和半自动三种操作方式。

本机器的工作压力、行程范围均可根据工艺需要在参数范围内进行调整。

2、主要技术参数

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称力 | KN | 3150 |
| 2 | 液体最大工作压力 | MPa | 25 |
| 3 | 滑块行程 | mm | 500 |
| 4 | 滑块最大开口高度 | mm | 800 |
| 5 | 滑块下行速度 | 快 下 | mm/s | 100 |
|  |  | 工 作 | mm/s | 8-12 |
|  |  | 回 程 | mm/s | 60 |
| 6 | 移动工作台有效面积 | 左 右 | mm | 800 |
|  |  | 前 后 | mm | 800 |
| 7 | 顶缸顶出力 | KN | 630 |
| 8 | 顶出缸速度 | 顶 出 | mm/s | 60 |
|  |  | 回 程 | mm/s | 60 |
| 9 | 电机功率 | KW | 22 |

3、机器结构及性能概述

机器采用三梁四柱结构。本体由上横梁、滑块、工作台、立柱、工作油缸等组成。

3.1　机身由上横梁、滑块、工作台、立柱等组成，上横梁、立柱、工作台、通过锁紧螺母和调节螺母连接组合成一个钢性框架；滑块以立柱作导向作上下运动。立柱表面中频淬火处理，以提高耐磨性，确保立柱不会出现拉伤现象，立柱导套采用复合材料，以提高许用面压力，减少磨擦力。

上横梁：采用钢板焊接式结构，采用高温退火处理消除焊接应力。上横梁其中安装主缸。

滑块：置于机身中间，为钢板焊接件，采用高温退火处理消除焊接应力。下平面留有T型槽，滑块导向采用四角八面分段式导轨导向。

工作台：采用钢板焊接件，采用高温退火处理消除焊接应力。

3.2　油缸：单缸（活塞缸）；活塞杆通过连接法兰与滑块相连接。缸体材料为优质45＃锻钢，保证材质均匀；活塞杆表面均进行淬火处理，硬度达到HRC45以上，进行耐压试验（1.1倍）。

主缸密封件采用进口材料密封圈，确保密封可靠，无泄露。

3.3　压机带慢回排气功能，慢回次数，排气高度可调整。

3.4　压机带保压功能。

4．液压系统：

液压动力系统由动力控制系统、各种阀和液压操纵箱等组成，对主机提供动力并实现对主机的控制。主液压站布置于主机顶部。辅助液压系统置于地坑内。

4.1　液压系统采用先进的插装阀集成系统，该阀通流量大，抗污染，控制灵活，性能可靠，便于维修。电磁阀采用名优产品。

4.2　液压系统工作压力 25MPa，主阀门应为二通插装阀。要求液压系统设有过载保护装置。

4.3　液压机工作方式：定程和定压；液压机操作方式：调整、手动和半自动。

4.4　油箱为钢板焊接结构，其上安装有油位指示计、空气滤清器等，油箱安装时要进行酸洗、钝化和防锈处理，配有独立的油液过滤装置，以保证工作油液的清洁度，并可实现过滤装置堵塞事故报警。

4.5　冷却装置

冷却装置为板式水冷却装置，采用泵循环油进入冷却循环，通过水为介质将热量带走，再把经过热交换后冷却的油液流回邮箱，冷却水供水压力为0.4～0.5Mpa，温度不高于 25℃。

4.6　液压管路系统应密封可靠，连接方式优先采用法兰连接，管路布置整齐，并采用抗震管夹和耐振压力表，管路磷化，酸洗处理，然后涂防锈耐油漆。

4.7　能有效控制液压系统泄漏，为此采取的措施有：

4.7.1　结合面（阀、阀块、法兰、管接头）采用优质密封圈，系统各处密封应可靠，防止空气混入系统，有效防止壳体附件和焊接件漏油。

4.7.2　管道排列有序整齐，高低压管道有明显的颜色区分，优先采用法兰式连接，并设有足够的防震隔振管卡，尽量采用集成化连接，减少渗漏点。

5、电气控制系统

5.1　动力要求380V/50HZ、三相。

5.2　设有集中控制面板，面板上布置有显示仪表，操作按钮和选择开关。

5.3　液压机配置双手按钮站。

6、设备安全保护措施

6.1　静止及急停按钮: 要求发生异常时按"静止"按钮,压力机工作全部停止,按"急停"按钮,包括电机均停止运行，在压机的四立柱上均设有"急停"钮。

6.2　双手操作按钮。

6.3　超载保护：要求液压系统中设有液压安全阀，确保压机不会超载工作而损坏压机。

6.4　压机滑块配有液压锁紧装置。

6.5　在机器顶部置有检修安全平台，可保证检修工人安全地对液压系统进行维护、检修。

7、设备工作条件

7.1　电源：三相 380Ｖ（±10％），50（±1）Hz。

7.2　工作环境温度：-5℃－40℃,湿度：最大 80％。

7.3　冷却水不超过 25℃。

8、验收条件

8.1　精度：按JB/T 3821-1984 《双动薄板拉伸液压机 精度》

8.2　设计与制造应符合液压机有关标准要求：

JB/T3818-1999  《液压机技术条件》

GB5226.1-2002  《机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》

JB3915-1985    《液压机安全技术条件》

JB/T8609-1997  《锻压机械焊接件技术条件》

JB/T3623-1984  《锻压机械 噪声测量方法》

9、主要电气、液压元件要求：

| 序号 | 名 称 | 生 产 商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插装集成阀 | 济宁泰丰液压件有限公司 |  |
| 2 | 先导电磁阀 | 济宁泰丰液压件有限公司 |  |
| 3 | 高压油泵 | 启东或邵阳泵 |  |
| 4 | 电机 | 江苏大中电机或上海力超电机 |  |
| 5 | 行程开关（无触点开关） | 欧姆龙 |  |
| 6 | 主令按钮开关 | 施耐德 |  |
| 7 | 压力表 | 无锡压力表厂 |  |
| 8 | 小型继电器 | 欧姆龙、西门子、施耐德等知名品牌 |  |
| 9 | 控制变压器 |  |  |
| 10 | 自动空气断路器 |  |  |
| 12 | 密封圈 | 奥地利爱科 |  |

10、随机资料及备品备件

10.1　技术资料随机提供：

10.1.1　设备使用说明书一份。

含用途和特点、主要技术参数、结构概述、液压系统、电气系统、安装与调试、维护保养、安全操作规程等文字说明。

附图有：总图、滑块仰视图、工作台俯视图、各油缸结构图、液压原理图、电气原理图、安装地基图等相关图纸。

10.1.2　设备合格证明书一份

10.1.3　装箱单一份。

10.2　备品备件

10.2.1　各种管接头密封件若干。

10.2.2　基础用地脚螺栓、螺母一套。

11、机器外形图

（见附图）

12、未尽事宜双方友好协商解决，若协商无果，则依法解决。

13、本协议作为合同附件，具有与合同同等法律效应，待双方签字后生效。

甲方：                             乙方：

代表：                             代表：

日期：                             日期：

南通巨龙数控机床有限公司

联系人：何海燕 先生

电话：18240106088

024-62226658