SB40手柄铣削头

本铣头为济南二机龙门刨改铣及龙门铣专用铣削头，也可单独使用，用以完成对铸铁，钢件及有色金属类零件的平面，鍵槽，燕尾槽，花鍵等铣削加工。本铣头结构紧凑，重量合适，齿轮模数大，噪音低，性能可靠，操作方便。铣头底面宽度580MM，铣头底面长度630MM，转速为六级，（低速组：100，125，170，200，250，340），（高速组：150，180，255，300，375，510）主轴套筒直径φ200MM，伸出量100MM，铣刀盘最大直径400MM，刻度盘每格为0.02，电机功率（N=7.5KW11kw  ,n=970rpm,订货需注明高速组：主轴输出转速B型电机y160M-4B5  N=7.5KW  低速组：主轴输出转速A型电机Y160M-6B5 N=7.5KW