IMC-F氟塑料磁力泵的传动原理

IMC-F氟塑料磁力泵是利用磁性联轴器的工作原理无接触地传递扭矩的一种新泵型，当电动机带动外磁转子旋转时，通过磁场的作用带动内磁转子与叶轮同步旋转，从而达到抽送液体之目的，由于液体被封闭在静止的隔离套内，所以它是一种全密封、无泄漏的泵型。

IMC-F氟塑料磁力泵取消了泵的机械密封，完全消除了机械密封离心泵不可避免的跑、冒、滴、漏之弊病，是无泄漏工厂的最佳选择。由于泵的过流部件选用了不锈钢、工程塑料来制造，从而达到耐腐蚀之目的。IMC-F氟塑料磁力泵的磁性联轴器和泵体结合为一体，所以结构紧凑，维修方便、安全节能。IMC-F氟塑料磁力泵的磁性联轴器可以对传动电机起到超载保护的作用。