杭州代越电子科技有限公司
联系人：石工
公司电话：0571-87163175
公司传真：0571-87163375
联系手机：15068165075
联系邮箱：1463642378@qq.com

一、概论

DYK-7000系列开关状态显示仪根据当前中压系统开关柜技术发展而开发设计的一种新型的多功能、智能化模拟动态指示装置。它集一次回路模拟图、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带点指示,高压带电闭锁以及自动（手动）加热除湿控制、湿度控制，RS485通讯等多功能于一体，这些指示功能可分可合，用户可根据需要选择。

DYK-7000系列产品为超薄型结构，装入深度仅25mm，且为插拔式端子从侧面接线，保证了不会碰到中门内的断路器，装入中门后在后面板装一防爆罩，同时将线缆封闭，以确保五防要求这种安装方式适用于各种配置的开关柜。

二、主要技术特性

使用环境：-10℃~50℃，≤95%RH

存储环境：-40℃~80℃，≤95%RH

抗电强度：外壳与端子之间≥AC2000V

绝缘性能：外壳与端子之间≥100M

三、型号命名方式及意义

D Y K 7 0 0 0 - （ ） （ ）

D Y K 7 0 0 0 [ 产品型号：开关状态指示仪 ] - （ ）[ 温湿度测量数路 1-1路温湿度测量   2-2路温湿度测量 ] （ ）[ 通讯：空-无通讯功能 R-RS485(选项) ]

杭州代越电子科技有限公司
联系人：石工
公司电话：0571-87163175
公司传真：0571-87163375
联系手机：15068165075
联系邮箱：1463642378@qq.com