杭州代越电子科技有限公司
联系人：石工
公司电话：0571-87163175
公司传真：0571-87163375
联系手机：15068165075
联系邮箱：1463642378@qq.com

开关柜智能操控分为：

DYK8000开关柜智能操控装置

DYK8800开关柜智能操控装置

DYK8000开关柜智能操控装置

一、产品概述

该产品功能强大：有带电显示、温湿度数字显示、自动加热除湿控制，断路器分合闸状态指示；储能、接地开关指示；小车位置指示；一次回路模拟图及分合闸闪烁指示：语音防误提示：RS485通讯接口功能等。

二、技术参数

1、电源：AC220V±10%   50Hz   DC220V   DC110V

2、工作环境：-20℃～+60℃

3、控制精度:温度±2℃  湿度±5%RH

4、通讯：RS485   波特率9600

5、抗电强度:外壳与端子间大于AC2000V

6、绝缘性能：外壳与端子间大于100MΩ

7、抗干扰:符合GB/T17626.8-1998标准

8、抗震性:10～55～10 Hz   2g   1 min

9、外形及开孔尺寸：外形尺寸 230×178×72

开孔尺寸 220×165

三、型号定义

D Y K 8 0 0 0- (  )  (  )

D Y K 8 0 0 0 [产品型号：智能操控系统] -  (  )  [温湿度测量数路：1-1路温湿度测量  2-2路温湿度测量 ] (  ) [通讯：空-无通讯功能    R-RS485（选项）]

DYK8800开关柜智能操控装置

一、产品概述

该产品功能强大：具有动态一次模拟图、带电显示及闭锁功能、温湿度显示及控制、远方/就地及操作功能、断路器分/合状态显示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、人体感应及柜内照明、语音防误提示、液晶显示。产品提供RS485 接口，MODBUS 通讯协议，可以上传环境温湿度、各监测点的温度和电池电量等信息。

二、主要技术指标：

1、工作电源：AC220V±10% 50Hz DC220/V110V

2、使用环境：温度-20℃~70℃、相对湿度≤95％RH

3、环境温度测量范围：-20℃~100℃±1℃

4、报警输出： 1 组无源输出

5、环境温湿度控制输出：2 组有源输出，1 组无源输出

6、RS485 接口通讯速率：4800、9600 可选

7、设备地址：1~247 可设

8、功耗：≤10W

9、外形尺寸：230×178×60

开孔尺寸：220×165

三、型号定义

D Y K 8 8 0 0- (  )  (  )  (  )

D Y K 8 8 0 0 [产品型号：智能操控系统] -  (  )  [温湿度测量数路：1-1路温湿度测量  2-2路温湿度测量 ] (  ) [通讯：空-无通讯功能    R-RS485（选项）] （ ） [测量：空-无电量测量功能   T-有电量测量功能]

杭州代越电子科技有限公司
联系人：石工
公司电话：0571-87163175
公司传真：0571-87163375
联系手机：15068165075
联系邮箱：1463642378@qq.com