### 产品描述:

机器参数：

| 机器型号 | 最大裁切尺寸 | 最小裁切尺寸 | 裁切高度 | 压纸方式 | 程控 | 显示 | 电源 | 功率 | 重量 | 机器尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB-AT551-06 | 520mm | 30mm | 80mm | 液压 | 是 | 触摸 | 220v | 1.8kw | 400kg | 1250*1010*1390mm |
| XB-AT651-06 | 670mm | 30mm | 80mm | 液压 | 是 | 触摸 | 220v | 2.2kw | 450kg | 1400*1010*1390mm |
| XB-AT751-06 | 720mm | 30mm | 80mm | 液压 | 是 | 触摸 | 380v | 3.2kw | 500kg | 1450*1010*1390mm |

机器介绍：

1.工业级浮珠平台：推纸灵活，方便，解决了底层纸张卡入推纸器现象。

2.机械脚踏功能：方便裁切对位，裁切骑马钉书本更方便。

3.刀架悬臂式结构：解决滚轮滑槽易磨损问题。

4.推纸选用滚珠丝杆：推纸精确度更高，并更难磨损，使用寿命更长。

5.推纸平台可折叠：方便拆装，调整便捷。

6.电子手轮微调：推纸尺寸精度微调，精度更高。

7.刀垫涨紧装置：刀垫不易松动，更换快捷方便。

8.选用品牌触摸显示屏：高端大气，7寸屏更使操作方便并有数控，程控，分段模式。

9.电器控制PLC 配置：选用国际品牌欧姆龙，可编程控制器PLC,质量稳定，彰显机器品质。

10.高精密度油压驱动千斤及下刀。

11.99组编程记忆裁切，并且故障自我诊断功能。

12.无断调节油压之压力并显示

13.电眼全罩式隐形安全罩，以及自动回力功能

14.借用刀具高速钢刀.

15.因为质量好本机器保修三年。