T型槽平板、平台

T型槽平板说明：选用T型槽平板平面度标准时一般根据使用情况酌情而定。3级平面度以上的平板用做检验、划线、装配等使用，3级平面度以下的T型槽平台一 般用做铆焊等使用。T型槽平板的技术参数主要包括：T型槽平板的承载、T型槽平板的长宽高、T型槽平板的表面精度、T型槽平板的重量、T型槽平板的材质要 求等等。T型槽平板主要用于机械机床制造、电子、电力等20多种行业，其中以重工业使用最为普遍，占总产量的95%。T型槽平板的规格主要 有：200mm×300mm、300mm×400mm、400mm×500mm×500mm×500mm、500mm×600mm、 500mm×800mm、600mm×900mm、1000mm×750mm、1000mm×1200mm、1000mm×1500mm、 1500mm×2000mm、1500mm×3000mm、1000mm×2000mm、2000mm×3000mm、2000mm×4000mm、 2000mm×6000mm、2500mm×6000mm、3000mm×6000mm、3000mm×8000mmT型槽平板在使用时要先进行安装调 试。然后，把T型槽平板的工作面擦拭干净，在确认没有问题的情况下使用，使用过程中，要注意避免工件和T型槽平板的工作面有过激的碰撞，防止损坏T型槽平 板的工作面；工件的重量更不可以超过T型槽平板的额定载荷，否则会造成工作质量降低，还有可能损坏T型槽平板的结构，甚至会造成T型槽平板变形，使之损 坏，无法使用。一般T型槽平板的使用寿命很长，只要采用正确的方法使用和保放，T型槽平板工作面的精度可以保持使用2年以上，T型槽平板精度降低时可以通 过调试或刮研工艺恢复，T型槽平板本身的使用寿命可以达到50-100年，所以，在使用T型槽平板的过程中要注意不要在潮湿，有腐蚀、过高和过低的温度环 境下使用和存放，这样才可以延长T型槽平板的使用寿命，保证工作质量。 对T型槽平板的外观尺寸图纸设计和实际会有一些误差，比如T型槽平板的长、宽、高对角线等，一般都在±0.02（a或b）之间，T型槽平板的高度要 求：630×630的T型槽平板在220至140之间；1000×1000至800×800的铸铁T型槽平板高度在300至400之 间；1600×1000以上的T型槽平板高度在400以上。

联系人：李静静

网址：http://www.czsfzz.cn

电话：0317-8084106

传真：0317-8081838

手机：13931781869

邮箱：2819690751@qq.com