# 导轨式升降机的安装与调试

导轨固定式升降平台：是一种非剪叉式液压升降台。适用于二三层工业厂房、餐厅、酒楼楼层间的货物传输。最低高度在150-300mm，尤其适合不能开挖坑的工作场所。并且无须上部吊点。设备运行平稳，操作简单可靠，具有液压、电气多种保护，货物传输经济便捷。导轨式升降机是一种非剪叉式液压升降机械设备，设备运行平稳,操作简单可靠,货物传输经济便捷。下面给大家讲解一下如何安全安装安装导轨式升降机： 1、采购方按图纸要求做好地坑、预埋件与地坑地面平齐; 2、将升降平台放置于地坑内,将平台调整到台面与地面水平处,将平台调好水平再与预埋件焊接牢固; 3、将提升架焊接于平台两侧(非进出货方向).再将导轨(槽钢)垂直于平台两侧的导轨轮位置,于墙体或钢结构架连接牢固，使导轨轮在导轨内可以滑动自如,再用膨胀螺丝将铁板(铁板大小能放开导轨就可)固定在放置导轨的底部位置,然后将导轨焊接在铁板上,同时将顶部连接,使其上下固定牢固. 4、接好电源,启动设备,检查导轨与主机配合是否完好.调整上行程:将平台升起,升到指定位置,确认完好,安装限位开关. 5、试机:平台升降过程中,导轨轮须在导轨内(槽钢)平稳滑动,使平台升降平稳。