西格玛机器目前已经发展成为中国铝塑门窗加工设备行业品种全、产销量大、服务网点多的规模化生产企业。公司产品涵盖塑料门窗、铝合金门窗、铝木复合门窗、玻璃钢门窗、百叶窗、铝幕墙加工设备以及工业类铝材加工专用机械。是集研发、制造和销售的企业，是山东省门窗幕墙加工设备行业的骨干企业，也是中国门窗幕墙加工设备行业的优秀品牌企业，产品销售遍及全国并远销东南亚、非洲、东欧及北美等几十个国家和地区。​买铝合金门窗加工设备首选西格玛，高品质的机器，一流的服务，让您无后顾之忧。销售热线 张蕾15376165528

铝门窗双头挤角LZJZ2B-100*3500  
   技术参数：
   输入电源 380V/50HZ          总功率 3.0KW
   额定油压 15Mpa              油箱容量40L
   工作气压 0.4－0.6Mpa        耗气量 80L/min
   组角缸运动行程 0-60mm       适应型材最大宽度 90mm
   加工尺寸 450-3500mm
  
   加工性能及特点：
   用于铝合金型材组角连接。
   采用可编程控制器（PLC）控制，保证了设备运行的稳定性及可靠性。
   一次装夹同时冲铆两个角，工作效率高。
  设有压紧气缸、内、外定位块及型材预紧机构，避免了组角错位，提高了定位精度和工作效率。
   内、外定位块上下可调，并可叠加使用，保证了定位的准确性。
   液压系统通过高低压转换，实现二次挤压功能，保证获得更高的组角强度。
   组角刀前后左右调整方便，适应加工不同型材的需要。
   高精度直线轴承导轨副，可长期保持                     精度。