首先我们来看下济南升降机每月的日常维护。升降平台保养时我们应该进入升降机的内部，还要吊住升降机，以免升降机突然落下而造成不必要的人员伤亡。每月维护中要先查抄滚轮、中间轴及轴承；油缸销轴及轴承；查看臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情形；在维护过程中上述各部件要加注润滑油，这样可以延长轴承利用的寿命；检查液压油质和油位液压油油色变暗，油质发粘，或油中有砂砾等异物的时候，应实时替换液压油。升降台的液压系统运用32#液压油。其次就是年末保养，在年末的时候我们要检查液压和管道毗连部位。管道有破坏的时候应该立刻替换；毗连部位有松动时拧紧管接头；卸下并拆开降落阀，用压缩空气将阀芯吹净后重新装上；把油箱中的液压油悉数放尽并打开油箱，掏出吸油过滤器，洗净后放回油箱，按原位安置。油箱中重新注满新油。 以上就是今天小编为大家讲解的济南升降机设备的日常维护和保养。销售热线15376165528

套缸式升降平台产品说明：

套缸式液压升降平台是一种多用途的单作用伸缩式套简油缸组成的垂直升降机械。可广泛用于车站、码头、宾馆大厅、车间等高空作业的场合。整机设计结构紧凑、晃动小、重量轻、移动方便等特点，是登高作业最安全，最经济实用的机具。

套缸式升降平台产品参数：

| 型号 | 起升高度（M） | 最大外形尺寸（长*宽*高） | 承载能力（KG） | 起升速度（M/S） | 抗风能力（级） | 平台尺寸 （M） | 电机功率（KW） | 电源电压（V） | 整机重量（KG） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SJT——A型 单梯防转型 SJT0.2-6A 6 1.02*0.92*1.8 200 0.054 5 0.75*0.75 1.1 220 480 SJT0.2-8A 8 1.16*0.92*2.05 200 0.044 5 0.8*0.8 1.1 220 580 SJT0.2-10A 10 1.16*1*2.17 200 0.04 5 0.8*0.8 1.1 220 650 SJT0.2-12A 12 1.4*1.23*2.23 200 0.03 5 0.8*0.8 1.1 220 900 SJT0.2-14A 14 1.4*1.23*2.3 200 0.028 5 0.8*0.8 1.1 220 1075 SJT0.2-15A 15 1.4*1.23*2.4 200 0.026 5 0.8*0.8 1.1 220 1200