## XW-F系列激光辅料切花打孔机

## 产品概述

## XW-F激光辅料切花打孔机集计算机辅助设计、数控技术和激光技术于一体，不需要刀片切割也不用模具冲切，根据电脑绘制的切割图案，将辅料自动裁切成任意简单或复杂的形状，操作简单。该机可连续不间断的批量作业，速度快，生产成本低，材料利用率极高；广泛应用于鞋材、皮革以及布料的裁切和花样切割加工等行业。

## 适用材料

## 真丝，涤纶、化纤、牛仔、纯棉、绒布等纺织面料；真皮、人造革、软面革、装饰革、包装革等皮革面料。还可以应用于橡胶、竹木制品、木材、有机玻璃、牛角、动物皮脂、纸板、纸张、双色板、ABS板、PVC板、纤维以及复合材料等非金属材料。

- 设备特点

- 连续、快速曲线切割功能以及最短加工路径优化，大大提高了工作效率；

2、切割雕刻精度高、速度快。通过电脑随意设计图形，任意曲线均能快速连续切割。

3、X、Y轴采用精密直线导轨、进口步进电机并配置减速驱动结构，切割非常平稳，切割面平滑。

4、高强度、高刚度的机械结构设计，数控运动非常稳定。

5、采用优质聚焦镜和硅底镀金反射镜，光斑细，切割力强。

6、配置带保护的工业冷却水系统，连续工作性能稳定。

7、全面支持CAD、CORELDRAW、GERBER等软件，人机界面友好，操作简便。

8、系统设计科学，整机运行稳定，充分保证设备加工的精确度和速度。

9、WINDOWS操作界面，可支持图形格式: BMP、GIF、JPGE、PCX、TGA、TIFF、PLT、DMG、DXF。

10、加工材料广泛、切割边沿光滑、无毛刺、高精度、高速度、高效率。

11、工作区域内建照明设备；上盖左右可掀机构设计，让维修更容易；前后门可开设计能加工超长工件；易操作的图文控制面板。

## 技术参数：

## 型号规格	XW-F13090/XW-F180100

## 激光功率	封离式CO2激光器80W/ 100W/ 130W/150W（可选多头）

## 工作台幅面	1300×900mm / 1800×1000mm

## 切割速度	≤500 mm/s

## 雕刻速度	≤1000 mm/s

## 重复定位精度	≤±0.025mm

## 最小线宽	0.1mm

## 接口方式	PCI / USB接口

## 冷却方式	循环水冷

## 工作电源	220V / 50Hz / 1kVA

## 整机重量	450kg/600kg

## 外形尺寸	1910*1550*1160 / 2400*1630*1160

| 型号规格 | XW-F13090/XW-F18010 |
| --- | --- |
| 激光功率 | 封离式CO2激光器80W/ 100W/ 130W/150W（可选多头） |
| 工作台幅面 | 1300×900mm / 1800×1000mm |
| 切割速度 | ≤500 mm/s |
| 雕刻速度 | ≤1000 mm/s |
| 重复定位精度 | ≤±0.025mm |
| 最小线宽 | 0.1mm |
| 接口方式 | PCI / USB接口 |
| 冷却方式 | 循环水冷 |
| 工作电源 | 220V / 50Hz / 1kVA |
| 整机重量 | 300kg | 350kg |
| 外形尺寸 | 1910*1550*1160 3 | 2400*1630*1160 3 |