1、产品说明
  超薄式张力传感器，采用防尘防水防腐蚀设计，内置轴承，可配合隋轮辊安装或活轮辊安装。具有输出信号线性好和响应快的特点。外形小巧，特别适用于安装空间有限的场合。由于内置温度补偿装置，所以无需额外的温度补偿。该系列张力传感器普遍被应用于卷取控制设备和生产线上。
  2、技术参数
  额定载荷:（N）250,500,750,1000,1500,3000
         5000,6000,10000,20000,30000
  过载系数....................................1000%
  输入电压..................................12DC/AC
  张力信号输出...............................0-20mV
  应变片电阻值...........................350Ω/全桥
  综合误差.........................＜±0.05%（超低）
  线性误差.................................＜±0.5%
  重复性误差..............................＜±0.02%
  环境湿度....................................95R.H.
  环境温度................................-30～+55℃
  温度漂移.................................0.004%/℃
  传感器接头规格................................WS20
  传感器材料..................................不锈钢
  3、产品特点
  ☆ 输出信号稳定（无零点漂移）
  ☆ 输出信号线性度好
  ☆ 无需温度补偿网络
  ☆ 可直接安装在设备立板或通过轴台座安装
  ☆ 对高低张力具有同样的高灵敏性
  ☆ 张力应变片与基体粘结强度高
  ☆ 最大过载能力可达到1000%
  ☆ 工业化防尘防水防腐蚀设计
  4、安装尺寸图

5、安装尺寸表

| 类型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZHZL-CZ-10 | 12 | 16 | 50 | 70 | 100 | 6.5 | 86 | 14 | 36.5 | 3 |
| ZHZL-CZ-20 | 17 | 22 | 60 | 75 | 105 | 6.5 | 888 | 16 | 36.5 | 3 |
| ZHZL-CZ-30 | 25 | 31 | 70 | 95 | 125 | 6.5 | 98 | 18 | 47.5 | 4 |
| ZHZL-CZ-40 | 35 | 44 | 100 | 135 | 175 | 8.5 | 123 | 23 | 65 | 4 |
| ZHZL-CZ-50 | 35 | 44 | 100 | 135 | 175 | 8.5 | 123 | 23 | 65 | 4 |
| ZHZL-CZ-60 | 35 | 44 | 100 | 135 | 175 | 8.5 | 123 | 23 | 65 | 4 |
| ZHZL-CZ-70 | 65 | 80 | 160 | 220 | 265 | 10.5 | 168 | 33 | 80 | 4 |
| ZHZL-CZ-80 | 50 | 64 | 130 | 220 | 265 | 10.5 | 168 | 33 | 80 | 4 |
| ZHZL-CZ-90 | 65 | 80 | 160 | 220 | 265 | 10.5 | 168 | 33 | 80 | 4 |
| ZHZL-CZ-100 | 65 | 80 | 160 | 220 | 265 | 10.5 | 168 | 33 | 80 | 4 |
| ZHZL-CZ-110 | 80 | 80 | 160 | 220 | 265 | 10.5 | 168 | 33 | 80 | 4 |

6、产品选型
  MWF*=T×K×SIN（A/2）±（W/2）×SIN（B）** 
  MWF：最大工作压力（N）；
  T：最大总张力（N）；
  A：包角（度）；
  W：张力辊的重量（N）；
  B：张力角（度）；
  K：安全系数（1.4-2.0）
  1）MWF计算结果是单个传感器所承受的最大工作压力
  2）B角如果在水平线下，用"+"，
  如果在水平线上，用"-"。

7、产品选型表

| ZHZL-CZ张力传感器 | 最大工作压力（N） |
| --- | --- |
| 类型 | 等级 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 | 10000 | 20000 | 30000 |
| ZHZL-CZ | PART NO.ZHZL-CZ- | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |

上一条 下一条 [向上]