### 直流氩弧焊机WS-400(PNE60-400)

主要特点：

IGBT逆变技术
工作电压范围宽
产品一致性好
具有多种氩弧操作方式
高频引弧，焊接渗透力强
性能稳定，抗干扰能力强
散热设计合理，保护功能完善
数显表显示并精确预设焊接电流
具备普通手工焊功能（200A以上型号）
工程塑料外壳，美观耐用
可选配有线和无专线遥控器
模块化设计，通用性好
输出电流稳定性高
100%引弧成功率，适用于自动焊

技术参数 图片

| 国际型号 | WS-400 |
| --- | --- |
| 产品型号 | PNE60-400 |
| 输入电压 | 3相 380V±15% 50~60Hz |
| 额定输入功率（KW） | 14.4 |
| 额定空载电压（V） | 76±5% |
| 输出电流调节范围（A） | 15~400 |
| 上坡时间（s） | 0~10 |
| 下坡时间（s） | 0~10 |
| 提前送气时间（s） | 0.5 |
| 滞后停气时间（s） | 5、10、15、30可调 |
| 引弧时间（s） | 0.05、0.1、0.2、0.5可调 |
| 额定负载持续率（40℃） | 60% |
| 效 率 | 85% |
| 功率因数 | 0.93 |
| 绝缘等级 | F |
| 外壳防护等级 | IP21S |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 外形尺寸（mm） | 560×300×530 |
| 重 量（Kg) | 34 |