一、应用范围：

广泛应用于电子、钟表、眼镜、通讯产品、汽车配件、塑料橡胶制品、皮革、织物切割、五金工具、外壳铭牌、食品包装、建筑陶瓷、工艺礼品、首饰加工、卫生洁具、农产品、标准件、服装辅料、医疗器械等行业。

二、主要性能：

1．文楚激光Co2激光打标机采用高速扫描振镜，扫描精度高、速度快、性能稳定。

2．专用控制软件采用WINDOWS操作系统，支持WINDOWS98/2000/XP，兼容AutoCAD、CorelDraw、Photoshop等多种软件输出，功能强大，操作简单方便。

3．能实现中英文字符、阿拉伯数字、常用符号、任意图形、图像、条形码、二维码、序列号自动递增等的自动编排和修改，支持PLD、PCX、BMP、JPG等多种文件格式，可直接使用TIF字库，满足工业化大批量在线或离线生产需要。

4．自动日期、时间、可标刻条形码打印。

5．可直接设置文件标刻速度和大小，方便快捷，具有曲面标刻功能及增量标刻功能。

6．具有产品编号重复时，自动报错功能。

7．可与其他设备通讯联网。

8．控制方式：人机对话。

9．打印数据自动保存功能。

三、技术指标：

1．打印范围：110mm×110mm，(可定制)

2．标刻深度：0.01-0.3mm（视材质而定）

3．标刻速度：7000mm/s

4．标刻最小线宽：0.02mm

5．标刻最小字符：0.5mm×0.5mm

6．激光输出类型：Co2连续激光

7．激光波长：10.64µm

8．重复精度：0.01mm

9．平均功率：200W

10．输出激光功率：10W

11．工作环境：0～35℃（常规工作环境）

12．冷却方式：风冷。

四、武汉文楚激光打标机产品特点：

1．文楚激光激光打标机设计合理，做工精细，外观高档；工业标准的模块结构设计，维护简单；

2. 全封闭免维护激光光学系统，无需调整，确保整个系统的稳定性，即装即用，适用方便；

3．专业高速振镜扫描系统，保证高速度、高精度；

4.文楚激光标记机采用进口部件，具有可靠性高，标记速度快，标记效果精良等优点；

5. 专用打标软件功能强大。采用WINDOWS操作软件。兼容PHOTOSHOP、CORELDRAW、AUTOCAD等多种绘图软件生成的格式，具有强大的通讯和控制功能，可与数据生成系统或自动化装置连接，自动完成数据传递或生成，自动完成打标。能够实现中英文文字、数字、时间日期、条形码、二维码、序列号等的标记。可实现任意图形、文字、数字混排并一次性完成打标。打印内容可保留存盘。

6.可编程激光电源系统，自动调整最佳供电电流，激光输出功率稳定，环境温度适应性强，保证标记稳定，保证设备连续24小时可靠运转；

7．文楚激光生产的激光打标机具有无耗材、环保、成本低廉等特点

8. 本企业通过了ISO9000质量认证体系，配件均从正规厂家进购，保证了产品的整机质量。

六、验收方式：

1．在设备使用现场进行验收；

2．齐套性（资料、备件）和产品外观验收；

3．由供方派人进行设备安装、调试；

4．设备各项功能演示；

5．连续10小时拷机；

6．供方对需方选定的工件进行打标，检测打标是否满足要求；

7．测试有关技术指标；

8．供方派人到需方现场对操作、维护人员进行为期1个工作日的技术培训；（培训内容：设备安装调试及标记机的原理，组成和计算机常用知识。计算机编程、电气控制原理及设备日常维护等，并进行实际操作。设备常见故障排除培训，进一步熟悉设备，答疑，最后对培训人员进行考核。）

9．设备经调试无故障后，供需双方代表签定验收报告。

七、售后服务：

1．我们所售的整机实行一年保修，终身维修；

2．免费安装、调试我公司售出的产品；

3．免费培训使用方操作人员、维修人员；

4．免费提供设备的升级软件；

5．免费设计工装夹具；

6．设备出现故障，反应时间为4小时，如有必要到现场，供方维修人员正常情况下在24小时内到达现场。

7．保修期为12个月，从最终验收结果签署之日算起。

八、联系方式

公司名称：武汉文楚激光技术有限公司

电    话：027-88117625

手    机：13995697028  吕雄文

公司邮箱：wenchulaser@126.com

公司网址：http://www.wenchulaser.com

公司地址：湖北武汉市洪山区白沙洲大道56号