WC-G10光纤激光打标机/激光标记机/激光打刻机

一、应用范围：

1．电子及通讯产品、集成电路芯片、电线电缆、电脑配件和电器。

2．各种精密零件、五金工具、仪表仪器、航天航空器件。

3．首饰、服饰、钟表、礼品、办公用品、商标标牌、卫生洁具。

4．餐具、食品、饮料、及烟酒等行业。

二、主要性能：

1．文楚激光光纤打标机无冷水装置，体积更小，安装方便。

2．免维护，工作更稳定可靠。

3．专用控制软件采用WINDOWS操作系统，支持WINDOWS98/2000/XP，兼容AutoCAD、CorelDraw、Photoshop等多种软件输出，功能强大，操作简单方便。

4．能实现中英文字符、阿拉伯数字、常用符号、任意图形、图像、条形码、二维码、序列号自动递增等的自动编排和修改，支持PLD、PCX、BMP、JPG等

多种文件格式，可直接使用TIF字库，满足工业化大批量在线或离线生产需要。

5．自动日期、时间、可标刻条形码打印。

6．具有产品编号重复时，自动报错功能。

7．可与其他设备通讯联网。

8．控制方式：人机对话。

9．打印数据自动保存功能。

三、技术指标：

1．打印范围：110mm×110mm (可定制)

2．标刻深度：0.01-0.3mm（视材质而定）

3．标刻速度：7000mm/s

4．标刻最小字符：0.2mm

5．雕刻线宽：0.015-0.1mm

6．定位精度：0.02mm

7．重复精度：0.001mm

8．激光器寿命：＞100000小时

9．整机功率：0.5KW

10．电力需求：220V/50Hz

四、文楚激光系列打标机产品特点：

1．文楚激光打标机设计合理，做工精细，外观高档；

2. 该设备采用原装进口光纤激光器和进口高速振镜系统，光束质量好，使用寿命长，性能稳定免维护；

3．无冷水装置，体积更小，安装方便；

4．专业高速扫描系统，保证高速度、高精度；

5．无耗材、功耗小、更节能和环保。系统免维护，工作更稳定可靠；

6. 标记更清晰美观，在对深度、光滑度、精细度要求较高的领域（如模具行业、位图打标行业）具有不可替代的优势；

7. 专用打标软件功能强大。采用WINDOWS操作软件。兼容PHOTOSHOP、CORELDRAW、AUTOCAD等多种绘图软件生成的格式，具有强大的通讯和控制功能，可与数据生成系统或自动化装置连接，自动完成数据传递或生成，自动完成打标。能够实现中英文文字、数字、时间日期、条形码、二维码、序列号等的标记。可实现任意图形、文字、数字混排并一次性完成打标。打印内容可保留存盘。

8. 本企业通过了ISO9000质量认证体系，配件均从正规厂家进购，保证了产品的整机质量。

五、验收方式：

1．在设备使用现场进行验收；

2．齐套性（资料、备件）和产品外观验收；

3．由供方派人进行设备安装、调试；

4．设备各项功能演示；

5．连续10小时拷机；

6．供方对需方选定的工件进行打标，检测打标是否满足要求；

7．测试有关技术指标；

8．供方派人到需方现场对操作、维护人员进行为期1个工作日的技术培训；（培训内容：设备安装调试及标记机的原理，组成和计算机常用知识。计算机编程、电气控制原理及设备日常维护等，并进行实际操作。设备常见故障排除培训，进一步熟悉设备，答疑，最后对培训人员进行考核。）

9．设备经调试无故障后，供需双方代表签定验收报告。

六、售后服务：

1．我们所售的整机实行一年保修，终身维修；

2．免费安装、调试我公司售出的产品；

3．免费培训使用方操作人员、维修人员；

4．免费提供设备的升级软件；

5．免费设计工装夹具；

6．设备出现故障，反应时间为4小时，如有必要到现场，供方维修人员正常情况下在24小时内到达现场。

7．保修期为12个月，从最终验收结果签署之日算起。

七、联系方式

公司名称：武汉文楚激光技术有限公司

电    话：027-88117625

手    机：13995697028  吕雄文

公司邮箱：wenchulaser@126.com

公司网址：http://www.wenchulaser.com

公司地址：湖北武汉市洪山区白沙洲大道56号