产品型号名称： LZY5402LED大功率投光灯

可选型号与功率:

LZY5402-320W
LZY5402-400W
LZY5402-500W
LZY5402-600W
LZY5402-800W
LZY5402-1000W

适用场所:适用市政工程、公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等户外照明工程。

性能特点：

- 美学优化，双光源设计，灵感来自高强望远镜，外形风向流动均匀，风阻小，有很强的装饰性。

- 科锐芯片，COB光源，具有发光效率高，显色指数高，光衰小等特点。

- 玻璃透镜，逐点专业配光技术，透镜上涂附增透膜，世界首创，透光率98%以上。

- 采用专利相变散热技术，专利散热器，性能稳定。

- 照射面积大，光线集中且均匀，无眩光。

- 快速启动速度，无频闪，抗干扰，不含汞等有害物质，节能环保;

- IP65,表面喷塑，能长久在户外使用；

- 系统光效>120Lm/w，寿命10万小时。

- 安装方式：吊钩式、旋转脱卸式。

主要技术参数：

| 额定电压 | AC90-260V |
| --- | --- |
| 额定频率 | 47-63HZ |
| 输出电压 | DC36-48V |
| 功率 | 320-1000W |
| 配用光源 | 美国CREE（科锐）LED芯片 |
| 防护等级 | IP65 |
| 防腐等级 | WF2 |
| 绝缘等级 | I |
| 引入电缆外径 | φ6mm-φ12mm |
| 外形尺寸(以实物为准) | 310*235*640mm |
| 重量(以实物为准) | 20-28kg |

配光曲线图：

外形尺寸: