FN系列气动交流滚焊机

整机特点

1.包含两种基本的类型：横缝焊接和纵缝焊接。

2.一台机器可以同时具备横缝焊接和纵缝焊接两种功能，只要将转换一下上电极轮的方向和更换

一下下电极臂，就可以在几分钟内完成两种焊接方式的切换。

3.单轮驱动，保证上下两轮切线速度一致。

4.广泛应用于五金、家电、汽车、摩托车油箱、制盆、制罐等金属制造和加工行业。

主要技术参数

| 项目 型号 | 额定 容量 | 额定初 级电压 | 额定 频率 | 最大短 路电流 | 电极 行程 | 焊接 速度 | 电极 压力 | 电动机 电源 | 电动机 功率 | 冷却 水流量 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVA | V | Hz | A | mm | M/min | KN | V | W | L/min | Kg |
| FN-50 | 50 | 380 | 50/60 | 16000 | 50 | 0.6-4 | 2.5 | 3-380V | 90 | 30 | 500 |
| FN-75 | 75 | 380 | 50/60 | 19000 | 50 | 0.6-4 | 3.9 | 3-380V | 150 | 30 | 650 |
| FN-100 | 100 | 380 | 50/60 | 22000 | 50 | 0.6-4 | 4.7 | 3-380V | 150 | 30 | 880 |
| FN-150 | 150 | 380 | 50/60 | 29000 | 50 | 0.6-4 | 6.1 | 3-380V | 150 | 30 | 1050 |
| FN-200 | 200 | 380 | 50/60 | 35000 | 50 | 0.6-4 | 6.1 | 3-380V | 150 | 30 | 1250 |