Y2JD 液 压 专 用 电 机

液压专用电机是Y2电机的派生系列电机，用于与液压系统配套，同时可于柱塞泵、叶片泵、齿轮泵等各类油泵配套，组成油泵电机组。与传统的油泵电机相比，具有以下优点：

1、 采用Y2电机外形设计，可制造顶出线或边出线，外形美观、大方.

2、 在电磁设计上，按液压电机要求进行设计，具有噪声低、温升低、效率高的特点，效率符合GB18613-2012标准要求；

3、 在结构设计中，在油泵与电机配合处，增加泄油槽，避免液压油浸入电机内部，确保电机安全使用又方便拆卸。

4、 由于采用直联方式，减少了联轴器、泵支架、公共底板等部件，缩短了四分之一长度。采用直联方式后，运行更平稳、噪声更小。而且油泵可以单独更换。

使用条件：环境温度：-15℃-40℃ 海拔不超过1000米。

Y2JD 液 压 专 用 电 机 主 要 技 术 指标

1、电压：110-660V以内、50-60HZ范围内的任意电压；可与用户产品出口配套。

2、工作制S1  绝缘等级：B或F级（可按用户要求制造H级）；3

3、防护等级IP44/IP55 ；

4、冷却方式：IC411；

5、接法：额定功率3KW及以下电机采用Y接法；额定功率4KW及以上电机采用Δ接法；

Y2JD 液 压 专 用 电 机主 要 技 术 参 数

| 型 号 | 额定 | 满 载 时 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 转动惯量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功率 |  |  |  |  | /（kg·m2） |
|  | /kW | 转 速 | 电流 | 效率 | 功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 |  |
|  |  | /（r/min） | /A | （%） | 因数 |  |  |  |  |
| 同步转速1500r.min4极 |
| Y2-801-4 | 0.55 | 1390 | 1.57 | 71 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 0.0018 |
| Y2-802-4 | 0.75 |  | 2.03 | 73 | 0.77 | 6 | 2.3 |  | 0.0021 |
| Y2-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.82 | 75 |  | 7 |  |  | 0.0021 |
| Y2-90L-4 | 1.5 |  | 3.7 | 78 | 0.79 |  |  |  | 0.0027 |
| Y2-100L1-4 | 2.2 | 1430 | 5.16 | 80 | 0.81 |  |  |  | 0.0054 |
| Y2-100L2-4 | 3 |  | 6.78 | 82 | 0.82 |  |  |  | 0.0067 |
| Y2-112M-4 | 4 | 1440 | 8.83 | 84 |  |  |  |  | 0.0095 |
| Y2-132S-4 | 5.5 |  | 11.7 | 85 | 0.83 |  |  |  | 0.0214 |
| Y2-132M-4 | 7.5 |  | 15.6 | 87 | 0.84 | 7.5 | 2.2 |  | 0.0296 |
| Y2-160M-4 | 11 | 1460 | 22.35 | 88 | 0.85 |  |  |  | 0.0747 |
| Y2-160L-4 | 15 |  | 30.14 | 89 |  | 7.2 |  |  | 0.0918 |
| Y2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36.47 | 90.5 |  |  |  |  | 0.139 |
| Y2-180L-4 | 22 |  | 43.14 | 91 |  |  |  |  | 0.158 |
| Y2-200L-4 | 30 |  | 57.63 | 92 | 0.86 |  |  |  | 0.262 |
| Y2-225S-4 | 37 | 1480 | 69.89 | 92.5 | 0.87 |  |  |  | 0.406 |
| Y2-225M-4 | 45 |  | 94.54 | 92.8 |  |  |  |  | 0.469 |
| Y2-250M-4 | 55 |  | 103.1 | 93 |  |  |  |  | 0.66 |
| Y2-280S-4 | 75 |  | 139.7 | 93.8 |  |  |  |  | 1.12 |
| Y2-280M-4 | 90 | 1490 | 166.93 | 94.2 |  | 6.9 | 2.1 |  | 1.46 |
| Y2-315S-4 | 110 |  | 201.06 | 94.5 | 0.88 |  |  |  | 3.11 |
| Y2-315M-4 | 132 |  | 240.57 | 94.8 |  |  |  |  | 3.62 |
| Y2-315L1-4 | 160 |  | 287.95 | 94.9 | 0.89 |  |  |  | 4.13 |
| Y2-315L2-4 | 200 |  | 358.8 | 95 |  |  |  |  | 4.94 |
| Y2-355M-4 | 250 |  | 442.12 | 95.3 | 0.9 |  |  |  | 5.67 |
| Y2-355L-4 | 315 |  | 555.32 | 95.6 |  |  |  |  | 6.66 |
| 同步转速1000r/min6极 |
|  | 0.37 | 890 | 1.3 | 62 | 0.7 | 4.7 |  |  | 0.00158 |
| Y2-802-6 | 0.55 |  | 1.79 | 65 | 0.72 |  |  | 2.1 | 0.0021 |
| Y2-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.26 | 69 | 0.72 | 5.5 | 2 |  | 0.0029 |
| Y2-90L-6 | 1.1 |  | 3.14 | 72 | 0.73 |  |  |  | 0.0035 |
| Y2-100L-6 | 1.5 | 940 | 3.95 | 76 | 0.75 |  |  |  | 0.0069 |
| Y2-112M-6 | 2.2 |  | 5.57 | 79 | 0.76 | 6.5 |  |  | 0.0138 |
| Y2-132S-6 | 3 | 960 | 7.41 | 81 |  |  | 2.1 |  | 0.0286 |
| Y2-132M1-6 | 4 |  | 9.64 | 82 |  |  |  |  | 0.0357 |
| Y2-132M2-6 | 5.5 |  | 12.93 | 84 | 0.77 |  |  |  | 0.0449 |
| Y2-160M-6 | 7.5 | 970 | 17 | 86 | 0.77 |  | 2 |  | 0.0881 |
| Y2-160L-6 | 11 |  | 24.23 | 87.5 | 0.78 |  |  |  | 0.116 |
| Y2-180L-6 | 15 |  | 31.63 | 89 | 0.81 | 7 |  |  | 0.207 |
| Y2-200L1-6 | 18.5 |  | 38.1 | 90 |  |  | 2.1 |  | 0.315 |
| Y2-200L2-6 | 22 |  | 44.52 | 90 | 0.83 |  |  |  | 0.36 |
| Y2-225M-6 | 30 | 980 | 58.63 | 91.5 | 0.84 |  | 2 |  | 0.547 |
| Y2-250M-6 | 37 |  | 71.08 | 92 | 0.86 |  | 2.1 |  | 0.834 |
| Y2-280S-6 | 45 |  | 85.98 | 92.5 |  |  |  | 2 | 1.39 |
| Y2-280M-6 | 55 |  | 104.75 | 92.8 |  |  |  |  | 1.65 |
| Y2-315S-6 | 75 | 990 | 141.75 | 93.5 |  |  | 2 |  | 4.11 |
| Y2-315M-6 | 90 |  | 169.58 | 93.8 |  |  |  |  | 4.28 |
| Y2-315L1-6 | 110 |  | 206.83 | 94 |  | 6.7 |  |  | 5.45 |
| Y2-315L2-6 | 132 |  | 244.82 | 94.2 | 0.87 |  |  |  | 6.12 |
| Y2-355M1-6 | 160 |  | 291.52 | 94.5 | 0.88 |  | 1.9 |  | 8.85 |
| Y2-355M2-6 | 200 |  | 363.64 | 94.7 |  |  |  |  | 9.55 |
| Y2-355L-6 | 250 |  | 453.6 | 94.9 |  |  |  |  | 10.63 |