产品名称：6平方塑铜线、BV-6
产品品牌：大港牌
规格型号：BV-6
额定电压：450/750 V
导体丝径：2.76mm
电缆外径：4.36-4.9 mm
产品包装：100米/盘
产品净重：6.6KG/盘
产品颜色：红、黄、蓝、绿、黑、白、棕、双（黄绿）
产品认证：CCC
 
主要用途：BV线是铜芯聚氯乙烯绝缘电线，，固定于室内外及电气设备内部，最低温度不低于零下15度。 说简单点，BV线就是普通的铜芯电线，就是接500V以下的电源用的．给其它设备提供电源的。 BV线的主要长期允许工作温度65度型号从1.5平方到240平方，其中BV6是家庭装饰装修布线最长使用的型号。
  按照绝缘性能，区分BV线可以分为普通BV线、阻燃BV线、耐火BV线。其中，阻燃BV线绝缘料加有阻燃剂，离开明火不自燃。

产品详情
1、品牌：大港牌 
2、构造：绝缘料、铜丝 
3、适用于电压：450/750V
4、 用途：日用电器、仪表的及电信设备用的电缆电线
5、规格：1-70平方

BVR线V是指PVC聚氯乙烯，也俗称“塑料”。R是指软的意思，要做到软，就要增加导体根数。参数产品结构：导体+绝缘。导体主流材料多为无氧铜，由多股铜丝组成，绝缘则为PVC；BVR线全称铜芯聚氯乙烯绝缘软电线，适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。如配电箱。具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。

BVR线为单芯多股铜芯线，相比BV线较软适用于需要弯折较多的场所，也是家庭装修常用电线电缆，规格从1平方到240平方。
按照绝缘性能， BVR线可以分为普通BVR线、阻燃BVR线、耐火BVR线。其中，阻燃BVR线绝缘料加有阻燃剂，离开明火不自燃。

品牌：大港牌
构造：护套、钢带、无纺布、填充、绝缘、铜丝

学名：交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

规格：多种型号

电缆主要芯数有2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1、预分支电缆等，主要规格1平方到240平方。

用途：室内、电缆沟、管道等,用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中，电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，其中包括1-500KV以及以上各种电压等级，各种绝缘的电力电缆。

YJV22铠装电缆适用于直埋敷设，具有抗挤压抗鼠疫啃噬等特性，其结构中的钢带铠装很好的保护了电缆内绝缘和内导体的安全。

YJV与YJV22的区别：后者带有铠可以直埋地下，但是二者都不可以承受较大压力。

规格型号：BV-25
额定电压：450/750 V
产品包装：100米/盘
产品颜色：红、黄、蓝、绿、黑、白、棕、双（黄绿）
产品认证：CCC
主要用途：BV线是铜芯聚氯乙烯绝缘电线，长期允许工作温度65度，固定于室内外及电气设备内部，最低温度不低于零下15度。 说简单点，BV线就是普通的铜芯电线，就是接500V以下的电源用的．给其它设备提供电源的。 BV线的主要型号从1.5平方到240平方，其中BV25是家庭装饰装修布线最长使用的型号。
  按照绝缘性能，区分BV线可以分为普通BV线、阻燃BV线、耐火BV线。其中，阻燃BV线绝缘料加有阻燃剂，离开明火不自燃。

- 型号：多种型号

- 计价单位：盘

订购热线：13691467039

RVS线全称铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线；红蓝芯用于消防、报警等；红白芯用于广播、电话线；红黑芯用于广播线。

RVS双绞线的用途：

1.多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。

2.适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线；红蓝芯用于消防、报警等；红白芯用于广播、电话线；红黑芯用于广播线。

3.用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。

构造：护套、填充、绝缘、铜丝
学名：轻型聚氯乙烯护套软线

用途：电子、电器设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线；具有防盗楼宇对讲系统等。

4芯RVV护套线多种规格：0.3平方、0.5平方0.75平方、1平方、1.5平方2.5平方、4平方、6平方等均可定做，

另有2芯RVV、3芯RVV、4芯RVV、5芯RVV、6芯RVV、7芯RVV、8芯RVV、9芯RVV、10芯RVV等均可定做，

RVV线全称轻型聚氯乙烯护套软电线，应用于电器、仪表和电子设备及自动代装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。

RVV线常用为白色和黑色两种，规格2芯到10芯，平方数0.3平方到10平方，另外其他规格型号的RVV线均可以定做，只是使用量较少，RVV线系安装、控制、监控、综合用电缆，适用于交流额定电压450/750V及以下家用电器、小型电动工具、仪器仪表、机械设备、检测仪器等设备动力照明、楼道对讲、监控等多种场合。

YJV电缆型号的名称为：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。yjv电缆是电力电缆的一种，也是电力电缆中最常用的一种。YJV电缆由内而外分类为线芯、导体绝缘层、填充层、屏蔽层、钢带铠装、护套层。
使用特性：电缆导体的最高额定温度为90°C，短路时（最长持续时间不超过5S）电缆导体的最高。温度不超过250°C，
敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C，敷设时允许弯曲半径：单芯电缆不小于电缆外径的15倍；多芯电缆不小于电缆外径的10倍。
YJV电缆主要芯数有2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1、预分支电缆等

- 型号：SYV75-3和SYV75-5

- 颜色：黑色

- 计价单位：盘

订购热线：13691467039

SYV电缆全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆，同轴电缆中的一种。SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细。
SYV 75-5-1(A、B、C）
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A：64编 B：96编 C：128编
75：75欧姆 5：线径为5MM 1：代表单芯
SYV电缆的作用：监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输视频信号不是在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5.
SYV电缆的使用环境：设备的支架连线，闭路电视(CCTV)，共用天线系统(MATV) 以及彩色或单色射频监视器的转送。

RVB平行线全称铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软线，适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。

RVB线又称平行线或红黑电线，电子线，其中的芯和RVV线芯一致，两根芯线是平行包在护套中的，通常是一个护套两根扁形无护套软线。

特性：具有抗酸碱性、耐油性、防潮性、防霉性等特质说明

1、聚氯乙烯绝缘

2、RVB 扁线无护套

3、导体为多芯退火裸铜绞合

4、额定电压为 227IEC42 300/300

应用:
适用于家用照明、电器、仪器、广播音响连接控制用线、消防电线等

- 型号：YC

- 颜色：黑色

- 计价单位：米

订购热线：13691467039

YC

1.简介

YC电缆全称重型通用橡套电缆，是俗称的橡套线的一种。yc电缆适用于交流额定电压450/750V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备或轻型移动电气设备，或用于工地上临时施工用，能承受较大的机械外力作用。线芯的长期允许工作温度应不超过60℃。

2.结构

Y代表橡胶绝缘，C代表重型电缆。里面的护套也为橡胶绝缘，导体为铜丝。橡套电缆分为重型电缆（yc电缆）、中型电缆（yz电缆）及轻型电缆（YQ电缆）。好的YC电缆的绝缘层都是纯天然橡胶制作，导体则以良好导电性能的无氧铜杆为佳品。而目前市场的大部分产品均或多或少不能达到此种质量。

3.型号

yc电缆内主要为多芯电缆，常用的有2芯、3芯、4芯、5芯，铜芯的面积0.75到几十平方不等。

安全性：由于全天然橡胶的质地，这种产品十分安全

橡套电缆是由多股的细铜丝为导体,外包橡胶绝缘和橡胶护套的一种柔软可移动的电缆品种. 一般来讲,包括通用橡套软电缆,电焊机电缆,潜水电机电缆,无线电装置电缆和摄影光源电缆等品种.

橡套电缆广泛使用于各种电器设备,例如日用电器,电动机械,电工装置和器具的移动式电源线,同时可在室内或户外环境条件下使用.根据电缆所受的机械外力,在产品结构上分为轻型,中型和重型三类,在截面上也有适当的衔接.一般轻型橡套电缆使用于日用电器,小型电动设备,要求柔软,轻巧,弯曲性能好;中型橡套电缆除工业用外,广泛用于农业电气化中,重型电缆用于如港口机械,探照灯,家业大型水力排灌站等场合.这类产品具有良好的通用性,系列规格完整,性能良好和稳定.

## 产品标题：[YC电缆 YC通用橡套软电缆]

- 型号：多芯

- 颜色：黑色

- 计价单位：米

- 订购热线：13691467039

YC电缆全称重型通用橡套软电缆，是俗称的橡套线的一种。YC电缆适用于交流额定电压450/750V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备或轻型移动电气设备，或用于工地上临时施工用，能承受较大的机械外力作用。线芯的长期允许工作温度应不超过60℃。

YC重型电缆YC电缆结构：Y代表橡胶绝缘，C代表重型电缆。里面的护套也为橡胶绝缘，导体为铜丝。橡套电缆分为重型电缆（YC电缆）、中型电缆（yz电缆）及轻型电缆（YQ电缆）。好的YC电缆的绝缘层都是纯天然橡胶制作，导体则以良好导电性能的无氧铜杆为佳品。而目前市场的大部分产品均或多或少不能达到此种质量。

YC电缆型号：YC电缆内主要为多芯电缆，常用的有2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2等，铜芯的面积1平方到240平方不等。

YC电缆型号：YC电缆内主要为多芯电缆，其绝缘层和护套层均由天然橡胶混合物组成，质地较软，耐磨耐腐蚀等性能良好。

常用的2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2等，铜芯的面积1平方到240平方不等。

YC电缆全称重型通用橡套软电缆，是俗称的橡套线的一种。YC电缆适用于交流额定电压450/750V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备或轻型移动电气设备，或用于工地上临时施工用，能承受较大的机械外力作用。线芯的长期允许工作温度应不超过60℃。

YC重型电缆YC电缆结构：Y代表橡胶绝缘，C代表重型电缆。里面的护套也为橡胶绝缘，导体为铜丝。橡套电缆分为重型电缆（YC电缆）、中型电缆（yz电缆）及轻型电缆（YQ电缆）。好的YC电缆的绝缘层都是纯天然橡胶制作，导体则以良好导电性能的无氧铜杆为佳品。而目前市场的大部分产品均或多或少不能达到此种质量。

电焊机电缆（YH电缆）全称高强度橡套电焊机电缆，俗称焊把线，是YC电缆（通用橡套电缆）的一种。用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳、电焊机的专用电缆，其特性是电阻大、电压低。工作电压一般为450V到750V。

常用电焊机电缆的规格型号有16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方等。 电焊机电缆的几个特性： （1）YH电缆是在低电压（最高电压为200V）大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。 （2）焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。 （3）电机引接线电缆频繁地移动，扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。 （4）在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。 （5）使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。 （6）有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。 （7）经常移动,要求外径小,重量轻。

产品广泛应用于煤矿、电力、冶金、化工、建材、交通以及航空航天等领域.

控制电缆系列名称含义介绍：

KVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVV32 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆

KVVR 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

KVVP22 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆

KVVP2-22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

一、适用范围 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用.

电缆型号含义 
R－连接用软电缆（电线），软结构。 
V－绝缘聚氯乙烯。 
B－平型（扁形）。 
S－双绞型。A－镀锡或镀银。 
F－耐高温 
P－编织屏蔽 P2－铜带屏蔽 P22－钢带铠装 
Y—预制型、一般省略，或聚烯烃护套 
FD—产品类别代号，指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示，其实质相同 
YJ—交联聚乙烯绝缘 
V—聚氯乙烯绝缘或护套 
ZR—阻燃型 
NH—耐火型 
WDZ—无卤低烟阻燃型 
WDN—无卤低烟耐火型

YJV---是指胶联聚氯乙烯护套电缆

L-----是指铝芯电缆

22----是指带铠装的电缆

YJLV：铝芯
YJV:铜芯交联乙烯电缆；
YJLV：铝芯交联乙烯电缆
YJV22：铜芯交联乙烯电缆，外带钢带防护

YJV---是指胶联聚氯乙烯护套电缆

L-----是指铝芯电缆

22----是指带铠装的电缆

YJLV：铝芯
YJLV：铝芯交联乙烯电缆
YJLV22：铝芯交联乙烯电缆，外带钢带防护