石材瓷砖干挂开槽机

石材干挂开槽机,瓷砖干挂开槽机,半自动干挂开槽机,燕尾干挂开槽机,石材干挂机,瓷砖干挂机，是我司自主研发生产的新一代干挂机,刀头自动升降,自动化程度高，操作简单方便，广泛适用于干挂、湿挂工艺。

技术参数：

电机功率：2.2KW*2个=4.4KW

外形尺寸：3米*1.3米*1.8米

电压：380V

重量：300公斤

单行程可开2条槽,槽宽可调

适用砖的规格：300*600mm   400*800mm   500*1000mm   600*1200mm

适用范围：瓷砖、石材、陶板

施工方法：干挂（无框架干挂、有框架干挂）、湿挂（湿贴、点贴、点挂）

挂件型号：

8001   槽宽27mm

8803   槽宽28mm

69803   槽宽40mm

挂件材质：铝合金

产品离墙不到一公分

绿色环保：不用胶水（旧的安装方式胶水使用量大，长期产生大量有毒气体）。

稳固：八字形状相互不摇摆。

不脱落：横梁、门洞首选安装方法，扣件与瓷砖、石材、墙体紧扣（旧的安装因瓷砖、石材吸水率低有的不到0.5%与水泥、墙体不能粘合，容易脱落）。

可拆换：不用水泥粘贴，退出螺帽可拆换（扣件、瓷砖、石材还可重复使用）。

齿轮孔：安装工序简单、劳动强度低、施工速度快，减少建筑承重（不用水泥、沙浆）。

新型瓷砖铺贴技术

专为您解决传统幕墙水泥铺贴问题

水泥沙浆铺贴瓷砖（安全隐患）

1、抛光砖吸水率低于5% ，混泥土的收缩率比瓷砖要大一倍，热胀冷缩时便会导致瓷砖表面龟裂及整块瓷砖剥落。

2、抛光砖的密度比水泥沙浆的密度大，混泥土的初凝期完成后出现沉降，产生空鼓，松落。

3、抛光砖出厂时带的防腐剂影响粘贴，背面防污染层没有清洗干净再湿贴则会大大影响水泥的胶粘性能。

4、瓷砖越做越大、越重，吸水率越低，水泥铺贴已经无法满足需求。

旧处理方法：

1、清洗瓷砖背面，墙面泡水，瓷砖多泡。

2、绑铜丝（成本高{铜丝、胶水}，施工进度慢）。

3、抛光砖胶、大理石胶、云石胶（有毒气体、脱落、老化）。

详情请联系18038743530崔先生，微信同号
公司网站：http://www.fscjd.com/