型号：YD-350GR3
产品序列号：YD-350GR3HNE
控制方式：数字控制IGBT逆变
额定输入电压·相数：AC380 3相
输入电源频率：50/60HZ
额定输入容量：14.5KVA/14KW
额定输出电流：350A
额定输出电压：31.5V
额定负载持续率:60%
额定输出空载电压：73V
输出电流范围：30-430A（电阻负载输出能力）
输出电压范围：12-35.5V（电阻负载输出能力）
收弧电压范围：30-430A（电阻负载输出能力）
收弧电流范围：12-35.5V（电阻负载输出能力）
焊接方法：个别/一元化
外壳防护等级: IP21S
绝缘等级：H
冷却方式：强制风冷
适用焊丝类型：实芯/药芯
适合焊丝直径：实芯0.8/0.9/1.0/1.2药芯碳钢1.2药芯不锈钢0.9/1.2
储存器：9通道焊接规范存储调用
波形控制方式：数字控制-7-7
时序：1.焊接2.焊接-收弧3.初期-焊接-收弧4.电弧点焊
保护气体：CO2焊接（CO2%）MAG焊接（Ar80%+CO2 20%）MIG焊接    （Ar98%+CO2 2%）
气体检查时间： 最长检气时间60S
提前送气时间：0-5.0连续调节（0.1S递增）
滞后停气时间：0-5.0连续调节（0.1S递增）
点焊时间：0.3-10.0连续调节（0.1S递增）
外形尺寸：380·550·645mm
重量： 50kg