第2-3页

HTY3-1200型圆弧抛光机

HTY3-1200 Arc-Edge Polishing Machine

详细介绍：

圆弧抛光机机可以生产、梯级砖、地脚线、45度倒角等多功能一体机。具有防水进入电机的设计，从而使电机的使用寿命更长。它可以把任何级别的抛光砖和石材进行弧面加工而成为靓丽的梯级砖和地脚线砖。该机生产过程全自动运作，操作简单方便，可随意调节生产线的速度，可随意调节所加工的圆弧面的大小，亦可抛光45°的斜面。产品光泽度高，生产效率高。本机生产出来的梯级砖、地脚线质量完美，加工成本极低，用于装饰工程倍显高档豪华。

一般需要配套使用，随着现代社会进入科技时代，市场上普遍通用的为：8-16磨头圆弧线条抛光机居多。

功能：

圆弧磨边、开防滑槽、45度倒角抛光、修边、后倒角、石材线条、边槽、L槽

主要用途：

生产踏步/梯级砖、地板/地脚线砖、大理石等石材瓷砖加工、石材线条、等功能

石材线条、异形边、L槽、边槽

| 技术参数 Model and technical date | 单位 | HTY1-1200 | HTY2-1200 | HTY3-1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨边轮数量 The number of milling round | 个（pc) | 1 | 2 | 2 |
| 磨边轮直径 Edging wheel diameter | mm | φ200 | φ200 | φ200 |
| 开糟轮数量 The number of slotted wheel | 个（pc) | 1 | 1 | 2 |
| 开糟轮直径 Slotted wheel diameter | mm | φ150 | φ150 | φ150 |
| 开糟数量 Slot number | 条 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| 30°倒角轮数量 The number of 30° chamfer wheel | 个（pc) | 1 | 1 | 1 |
| 45°倒角轮数量 The number of 45° chamfer wheel | 个（pc) | 2 | 2 | 2 |
| 60°倒角轮数量 The number of 60° chamfer wheel | 个（pc) | 1 | 1 | 1 |
| 倒角轮直径 Dia of chamfering wheel | mm | 150 | 150 | 150 |
| 加工速度 Processing speed | M/min | 1-7.5 | 2-8 | 2-8 |
| 倒底角轮数量 The number of chamfer low-angle wheel | 个（pc) | 1 | 1 | 1 |
| 倒底角轮直径 Diameter of chamfer low-angle wheel | 个（pc) | 150 | 150 | 150 |
| 抛光磨头数量 The number of polishing grinding head | 个（pc) | 14 | 14 | 14 |
| 抛光磨头直径 Diameter of polishing grinding head | mm | φ95 | φ95 | φ95 |
| 加工砖厚度 Processing tile thickness | mm | 8-30 | 8-30 | 8-30 |
| 输送带宽度 Belt width | Mm | 350 | 350 | 350 |
| 耗水量 Water consumption | L/min | 450 | 490 | 490 |
| 耗气量 Air consumption | L/min | 55 | 55 | 55 |
| 耗电量 Electricity consumption | KW/h | 12 | 18 | 18 |
| 加工尺寸 Processing size | mm | 80-1200 | 80-1200 | 80-1200 |
| 总功率 Total power | KW | 36.95 | 39.95 | 42.95 |
| 外形尺寸 Outer dimension | mm | 5800*2200*1800 | 6100*2200*1800 | 6200*2200*1800 |
| 重量 Weight | kg | 6200 | 6300 | 6500 |