第8页

5+1单磨边机

5+1 Single Milling Machine

详细介绍：

磨边倒角机：采用五组磨边、一组倒角设计而成，可对60-500mm宽瓷砖进行磨边倒角。

功能：

该机加工效果好，速度快、精度高，无大小头，更无波浪及崩边等缺陷。

特色：

不用胶条的单磨边机

| 皮带宽度 Belt width | 加工范围 Processing width | 输送带速度范围 Speed range of conveying belt | 输送带电机功率 Conveyor motor power | 磨边磨头数 The number of edging grinding head |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300mm | 60-500mm | 3-15m | 2.2kw | 5个 |
| 磨边磨头直径 Diameter of edging grinding head | 磨边磨头电机功率 Milling grinding head motor power | 气动倒角磨头数 The number of pneumatic chamfer grinding head | 气动倒角磨头直径 Diameter of pneumatic chamfer grinding head | 气动倒角电机功率 Pneumatic grinding head motor power |
| φ250mm | 3kw | 1个 | φ120mm | 1.5kw |
| 整机总功率 Total power | 外形尺寸（长*宽*高） Overall dimensions(L*W*H) | 重量 Weight |  |  |
| 18.7kw | 3010*1450*1630mm | 2500kg |  |  |