自行走升降机

自行走升降机具有自动行走功能，能够在不同工作状态下，不需外接电源，不需人工牵引，移动灵活、操作方便、升降自如，只需一人便可完成前进、后退、转向、快、慢速行走和上下等动作，省工、省力。特别适用于车站、码头、机场、体育场馆、大型企业等较大范围的高空作业，目前在国内是最理想的高空作业设备。该系列产品为双桅柱液压升降系统，具有稳定性强等特点。

一、特点：

1、多功能自行式升降平台，台面控制行走及转向，能够在不同高度工作状态下快速、慢速行走，可以在空中方便的操作平台连续完成上下、前进、后退、转向等工作。有行走电机,驱动系统,电控总成,手柄总成,蓄电池,充电器，主结构采用高强度矩形管制作，强度高，坚固耐用。

2、有底座、臂架和工作台三部分组成。底座采用相应强度钢板焊接而成；臂架为剪撑铰链式垂直升降。

3、设有升降台超载液压安全保护系统。

4、设有防止管路爆裂的防坠安全保护系统。

5、设有停电时应急下降的手控下降阀。

6、采用精磨的液压油缸体，进口密封件，保障油缸良好的密封性能。

7、升降台防护栏高度在900MM-1200MM之间，客户可根据要求选择护栏高度。

8、自行式升降平台无须人工牵引,无须外接电源行驶,在以往升降机的基础上更科学先进了一步,适合各类需登高之场所，是室内外均可垂直使用的机械，