| 高度 | 4米 | 5米 | 6米 | 7米 | 8米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光源 | 12W/15W | 15W/21W | 21W/30W | 30W/40W | 40W/60W |
| 价格 | 根据客户所需的配置而定 |
| 扬州汉能光电科技有限公司【销售部】18652760020胡经理/高级工程师 |
| 亮灯时间 | 4---10小时 | 4---10小时 | 4---10小时 | 4---10小时 | 4---10小时 |
| 阴雨天 | 3---5天 | 3---5天 | 3---5天 | 3---5天 | 3---5天 |
| 壁厚 | 2.5mm | 2.75mm | 2.75mm | 3.0mm | 3.25mm |
| 上口径 | 76mm | 70mm | 70mm | 65mm | 70mm |
| 下口径 | 140mm | 135mm | 135mm | 140mm | 155mm |
| 光照范围 | 8---10米 | 12---15米 | 15---20米 | 22---30米 | 25---35米 |
| 建议间距 | 12---16米 | 15---20米 | 18---24米 | 21---28米 | 24---32米 |
| LED | 美国普瑞 | 美国普瑞 | 美国普瑞 | 美国普瑞 | 美国普瑞 |
| 电池板 | 30---40W | 40---70W | 70---90W | 90---120W | 120---200W |
| 蓄电池 | 20---38AH | 38---60AH | 60---80AH | 80---1000AH | 100---150AH |

所有配置均可有客户所需而设定，不太了解如何操作的请直接致电汉能光电技术部

1、持续3天，周期15天，每天经过4小时光照，所发电量可以满足负载5小时照明，同时有0.33天的电量余留可以保存进蓄电池，刚好满足每15个周期日3个阴雨天的设计需求
2、持续4天，周期15天，每天经过4小时光照，所发电量可以满足负载5小时照明，同时有0.45天的电量余留可以保存进蓄电池，刚好满足每15个周期日4个阴雨天的设计需求
3、持续5天，周期20天，每天经过4小时光照，所发电量可以满足负载5小时照明，同时有0.4天的电量余留可以保存进蓄电池，刚好满足每20个周期日5个阴雨天的设计需求
4、持续6天，周期20天，每天经过4小时光照，所发电量可以满足负载5小时照明，同时有0.5天的电量余留可以保存进蓄电池，刚好满足每20个周期日6个阴雨天的设计需求
5、持续7天，周期20天，每天经过4小时光照，所发电量可以满足负载5小时照明，同时有0.6天的电量余留可以保存进蓄电池，刚好满足每20个周期日7个阴雨天的设计需求
6、持续8天，周期20天，每天经过4小时光照，所发电量可以满足负载6小时照明，同时有0.75天的电量余留可以保存进蓄电池，刚好满足每20个周期日8个阴雨天的设计需求