宁夏宁达高低床

宁达高低床上下每层可以各住一个人，整个床分为两个床头，两片床屉，两块床板，还有一些零部件组成。每套床的安全性能主要在体现支架的厚度、床板的质量、焊接牢靠度，生产的工艺。宁达 高低床生产工艺

1、规格：W2000*D900*H1750mm

2、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑;

3、床架经全自动脱脂，采用静电喷塑，经过严格的九工位处理。纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使防锈能力更强，寿命更长。柜面色泽纯正、柔和、手感不凡。

4、采用全自动喷涂流水线，表面静电粉沫喷塑（手工与自动线喷涂相结合，涂层均匀，附着能力强），柜面采用绿色环保型国际品牌符合欧盟ROHS标准的阿克苏粉沫，静电喷塑，使产品真正的环保无毒害。

5、床架及床板经过严格的用力开关测试，符合国标要求。

材质简介 1、床背管：产品40mm*40mm*1.5mm方管焊接钢管。

2、安全护栏：1400mm*250mm,Φ19*1.5mm圆管，护栏左端直接固定在外围立管以加强强度。

3、铺板框采用30mm*50mm*1.5mm方管焊接钢管。

4、扶梯：采用圆管Φ25mm*1.5mm、Φ19mm*1.5mm圆管，规格260mm*1250mm, 共四档，配耐磨塑料套，用强力胶固定

5、床铺板：采用杉木1900mm*70mm*18mm*12根，底档900mm*40mm*30mm*7根，床铺板应能通过冲切试验（冲切体质量为25kg，冲击高140mm，10次，无松动变形）

6、铁器紧固件应使用弹簧垫圈，钢制部分采用二氧化碳保护焊焊接，表面粉末静电喷塑，颜色灰白，光洁度 70%以上，硬度达0.4，冲切力4N/M。 发展历程 高低床是近几年兴起的一款适合学生等群体使用的床，适用范围广，高低床一般是为利用空间而使用的。比之 单层床相当于多了一张床的位置。对于住宿学生来说，上下床有效的节省了空间，很好解决了校舍不足问题。