【卖】风力驱鸟器”驱鸟器“订做驱鸟器〞驱鸟器规格〝驱鸟器价格＂订做驱鸟器

oо◎ 驱鸟器﹌风力驱鸟器??果园驱鸟器〓电子驱鸟器/////

---------石家庄瑞能------电话-----0311-87365507-----

--------石家庄瑞能-------小韩----15931084808---------

---------驱鸟器----风力驱鸟器-----果园驱鸟器-----------

★☆驱鸟器★☆风力驱鸟器-★☆果园驱鸟器★☆电力驱鸟器★☆知能驱鸟器★☆

▲风力驱鸟器▼

主要适用于电力系统输电线路,变电所室外开关场地及其他需要驱赶鸟类的场合。该产品是根据鸟类怕光、恐色的特性,特别是惧怕闪光的习性,将其驱赶于杆塔之外防止筑巢,以达到杜绝鸟害,保证安全的目的。

- ☆驱鸟器★☆风力驱鸟器-★☆果园驱鸟器★☆电力驱鸟器★☆知能驱鸟器★☆

- 主要适用于电力系统输电线路,变电所室外开关场地及其他需要驱赶鸟类的场合。该产品是根据鸟类怕光、恐色的特性,特别是惧怕闪光的习性,将其驱赶于杆塔之外防止筑巢,以达到杜绝鸟害,保证安全的目的。

产品说明

概述:

╬╬╬风力驱鸟器是最早进入市场的驱鸟器，其安装在横担上即可。本产品采用转动式和反光式驱鸟措施，其原理是以风力为动力源，同时采用免维护优质轴承为中心转动结构和桔黄色ABS工程塑料制成的三角形平衡支架，支架上方安有反光镜片和三个相隔120度的风碗组 成，并在风碗上加装镜片，使风轮在做反复运动时利用光学反射原理在驱鸟器区域形成一个散光区，使一些鸟类在受到强光照射或自身影子的反射受惊而放弃在高压电线杆、电线塔停留或筑巢的想法，从而达到驱鸟效果。本产品主要适用于电力系统输电线路，变电所室外开关场地及其他需要驱赶鸟类的场合.

╬╬╬风力驱鸟器构造和技术参数数

╬╬╬结构形式：

-微风能自由旋转，并能反射光线。

-支撑杆为金属或工程塑料材质。

-转轴安装免维护高速轴承，并有良好的防雨性能

╬╬╬-旋转部分采用高强度ABS工程塑料制成，防锈、防腐蚀、不变形。

╬╬╬-产品中加有60%抗紫外线素、耐磨材料。抗风化，保证产品使用寿命。高防腐，耐磨。

-360度反射角，无驱赶盲点。

☆驱鸟器★☆风力驱鸟器-★☆果园驱鸟器★☆电力驱鸟器★☆知能驱鸟器★☆

技术参数：

╬╬╬只需微风启动，每分钟旋转五十圈。

╬╬╬风叶直径:   20 cm（小）/40 cm（大）

╬╬╬总 高 度：  30cm

╬╬╬摆动风力： ≥ 0.5级

╬╬╬驱鸟范围 : ≥ф 3.6m

╬╬╬使用寿命:  8年以上

╬╬╬地震烈度:7度

╬╬╬适应温度：环境最高温度+ 75℃,最低温度 -40℃

- 驱鸟器★☆风力驱鸟器-★☆果园驱鸟器★☆电力驱鸟器★☆知能驱鸟器★☆

- 适用范围：35KV～ 500KV高压输配电铁塔、杆塔、变电站、户外高压变电设备  =

╬╬╬安装注意事项:

╬╬╬1、安装过程必须严格遵守国家及地方电网有关操作规定；

╬╬╬2、安装时塔下不得有人，谨慎安装工具与产品坠落伤人；

╬╬╬3、注意安装工具与产品脱离时不至于丢失；

╬╬╬4、安装完毕后，注意清点安装工具和剩余产品；检查产品安装是否稳固；

╬╬╬5、请收回产品包装物，不得遗弃现场。

☆驱鸟器★☆风力驱鸟器-★☆果园驱鸟器★☆电力驱鸟器★☆知能驱鸟器★☆

产品的维护和保养:

本产品因特殊材料及工艺制作，具有在恶劣环境能保持正常功效的显著特点，故而在未出现产品零部件松脱的质量问题下，无需日常维护保养。

☆驱鸟器★☆风力驱鸟器-★☆果园驱鸟器★☆电力驱鸟器★☆知能驱鸟器★☆

驱鸟器适用于6-35KV输电线路驱鸟，驱鸟器以风力为动力源，同时采用独特的轴承，并在风轮上加装镜片，使风轮在做反复运动时利用光学反射原理在驱鸟器区域内形成一个散光区，使鸟类俱光不感靠近筑巢、栖息，即保证电力线路畅通减少线路故障又保护了鸟类。
驱鸟器完全由绝缘材料制做而成，材料耐腐蚀，韧性好不易折断，重量轻微风就可启动。360度反射角，无驱赶盲点。该产品的反光镜架设计成碗型，以补助动力，加大驱鸟器旋转的动力和速度；转轴设计有阻尼系数，会有抗台风作用，不会无限旋转，安全可靠。该产品安装方便，免维护，寿命长达8年。无源风动能源，清洁环保

☆驱鸟器★☆石家庄瑞能电力器材有限公司☆驱鸟器★☆

☆驱鸟器★☆地址：河北省晋州市武邱工业园☆驱鸟器★☆

☆驱鸟器★☆电话：0311-87365507☆驱鸟器★☆

☆驱鸟器★☆传真：0311-84335686☆驱鸟器★☆

☆驱鸟器★☆联系人：小韩15931084808☆驱鸟器★☆

☆驱鸟器★☆网址：www.sjzruineng.com / www.hebruineng.com☆驱鸟器★☆

供应驱鸟器厂家-瑞能OK?GOOD 驱鸟器质量OK

供应驱鸟器厂家-瑞能OK?GOOD 驱鸟器质量OK

OH!OH!驱鸟器厂家+风力驱鸟器+果园驱鸟器+电力驱鸟器

OH!OH!驱鸟器厂家+风力驱鸟器+果园驱鸟器+电力驱鸟器

.....███ 。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊

.◢◣＿＿＼.＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊

.██ ○○∣＊。＊瑞能电力＊。＊。＊

.██ hole ∣。＊韩小姐15931084808。

.██_____∣＊电话0311-87365507 Q2502342558~~ ＊

风力驱鸟器

主要适用于电力系统输电线路,变电所室外开关场地及其他需要驱赶鸟类的场合。该产品是根据鸟类怕光、恐色的特性,特别是惧怕闪光的习性,将其驱赶于杆塔之外防止筑巢,以达到杜绝鸟害,保证安全的目的。

- ☆驱鸟器★☆风力驱鸟器-★☆果园驱鸟器★☆电力驱鸟器★☆知能驱鸟器★☆

- 主要适用于电力系统输电线路,变电所室外开关场地及其他需要驱赶鸟类的场合。该产品是根据鸟类怕光、恐色的特性,特别是惧怕闪光的习性,将其驱赶于杆塔之外防止筑巢,以达到杜绝鸟害,保证安全的目的。

产品说明

概述:

╬╬╬风力驱鸟器是最早进入市场的驱鸟器，其安装在横担上即可。本产品采用转动式和反光式驱鸟措施，其原理是以风力为动力源，同时采用免维护优质轴承为中心转动结构和桔黄色ABS工程塑料制成的三角形平衡支架，支架上方安有反光镜片和三个相隔120度的风碗组 成，并在风碗上加装镜片，使风轮在做反复运动时利用光学反射原理在驱鸟器区域形成一个散光区，使一些鸟类在受到强光照射或自身影子的反射受惊而放弃在高压电线杆、电线塔停留或筑巢的想法，从而达到驱鸟效果。本产品主要适用于电力系统输电线路，变电所室外开关场地及其他需要驱赶鸟类的场合.

╬╬╬风力驱鸟器构造和技术参数数

╬╬╬结构形式：

-微风能自由旋转，并能反射光线。

-支撑杆为金属或工程塑料材质。

-转轴安装免维护高速轴承，并有良好的防雨性能

╬╬╬-旋转部分采用高强度ABS工程塑料制成，防锈、防腐蚀、不变形。

╬╬╬-产品中加有60%抗紫外线素、耐磨材料。抗风化，保证产品使用寿命。高防腐，耐磨。

-360度反射角，无驱赶盲点。

☆驱鸟器★☆风力驱鸟器-★☆果园驱鸟器★☆电力驱鸟器★☆知能驱鸟器★☆

供应驱鸟器厂家-瑞能OK?GOOD 驱鸟器质量OK

供应驱鸟器厂家-瑞能OK?GOOD 驱鸟器质量OK

技术参数：

╬╬╬只需微风启动，每分钟旋转五十圈。

╬╬╬风叶直径:   20 cm（小）/40 cm（大）

╬╬╬总 高 度：  30cm

╬╬╬摆动风力： ≥ 0.5级

╬╬╬驱鸟范围 : ≥ф 3.6m

╬╬╬使用寿命:  8年以上

╬╬╬地震烈度:7度

╬╬╬适应温度：环境最高温度+ 75℃,最低温度 -40℃

- 驱鸟器★☆风力驱鸟器-★☆果园驱鸟器★☆电力驱鸟器★☆知能驱鸟器★☆

- 适用范围：35KV～ 500KV高压输配电铁塔、杆塔、变电站、户外高压变电设备

╬╬╬安装注意事项:

╬╬╬1、安装过程必须严格遵守国家及地方电网有关操作规定；

╬╬╬2、安装时塔下不得有人，谨慎安装工具与产品坠落伤人；

╬╬╬3、注意安装工具与产品脱离时不至于丢失；

╬╬╬4、安装完毕后，注意清点安装工具和剩余产品；检查产品安装是否稳固；

╬╬╬5、请收回产品包装物，不得遗弃现场。

【卖】驱鸟器﹌风力驱鸟器??果园驱鸟器〓电子驱鸟器/////

【卖】驱鸟器﹌风力驱鸟器??果园驱鸟器〓电子驱鸟器/////

OH!OH!驱鸟器厂家+风力驱鸟器+果园驱鸟器+电力驱鸟器

OH!OH!驱鸟器厂家+风力驱鸟器+果园驱鸟器+电力驱鸟器

.....███ 。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊

.◢◣＿＿＼.＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊

.██ ○○∣＊。＊瑞能电力＊。＊。＊

.██ hole ∣。＊韩小姐15931084808。

.██_____∣＊电话0311-87365507 Q2502342558~~ ＊

供应驱鸟器厂家-瑞能OK?GOOD 驱鸟器质量OK

供应驱鸟器厂家-瑞能OK?GOOD 驱鸟器质量OK

驱鸟器>果园驱鸟器>电力驱鸟器>风力驱鸟器

╭＾＾☆╮  石家庄瑞能电力有限公司

{/ ． ．\}   韩小姐15931084808

{ ( (oo) ) │  电话:0311-87365507 QQ 2502342558

http://www.hebruineng.com

风力驱鸟器

主要适用于电力系统输电线路,变电所室外开关场地及其他需要驱赶鸟类的场合。该产品是根据鸟类怕光、恐色的特性,特别是惧怕闪光的习性,将其驱赶于杆塔之外防止筑巢,以达到杜绝鸟害,保证安全的目的。

- ☆驱鸟器★☆风力驱鸟器-★☆果园驱鸟器★☆电力驱鸟器★☆知能驱鸟器★☆

- 主要适用于电力系统输电线路,变电所室外开关场地及其他需要驱赶鸟类的场合。该产品是根据鸟类怕光、恐色的特性,特别是惧怕闪光的习性,将其驱赶于杆塔之外防止筑巢,以达到杜绝鸟害,保证安全的目的。

产品说明

概述:

☆．．·°? 风力驱鸟器是最早进入市场的驱鸟器，其安装在横担上即可。本产品采用转动式和反光式驱鸟措施，其原理是以风力为动力源，同时采用免维护优质轴承为中心转动结构和桔黄色ABS工程塑料制成的三角形平衡支架，支架上方安有反光镜片和三个相隔120度的风碗组 成，并在风碗上加装镜片，使风轮在做反复运动时利用光学反射原理在驱鸟器区域形成一个散光区，使一些鸟类在受到强光照射或自身影子的反射受惊而放弃在高压电线杆、电线塔停留或筑巢的想法，从而达到驱鸟效果。本产品主要适用于电力系统输电线路，变电所室外开关场地及其他需要驱赶鸟类的场合.

☆．．·°? 风力驱鸟器构造和技术参数数

结构形式：

1-微风能自由旋转，并能反射光线。

2-支撑杆为金属或工程塑料材质。

3-转轴安装免维护高速轴承，并有良好的防雨性能

4-旋转部分采用高强度ABS工程塑料制成，防锈、防腐蚀、不变形。

5-产品中加有60%抗紫外线素、耐磨材料。抗风化，保证产品使用寿命。高防腐，耐磨。

6-360度反射角，无驱赶盲点。

☆．．·°? 技术参数：

1只需微风启动，每分钟旋转五十圈。

2风叶直径:   20 cm（小）/40 cm（大）

3总 高 度：  30cm

4摆动风力： ≥ 0.5级

5驱鸟范围 : ≥ф 3.6m

6使用寿命:  8年以上

7地震烈度:7度

8适应温度：环境最高温度+ 75℃,最低温度 -40℃

适用范围：35KV～ 500KV高压输配电铁塔、杆塔、变电站、户外高压变电设备

☆．．·°? 安装注意事项:

1、安装过程必须严格遵守国家及地方电网有关操作规定；

2、安装时塔下不得有人，谨慎安装工具与产品坠落伤人；

3、注意安装工具与产品脱离时不至于丢失；

4、安装完毕后，注意清点安装工具和剩余产品；检查产品安装是否稳固；

5、请收回产品包装物，不得遗弃现场。

驱鸟器﹌风力驱鸟器??果园驱鸟器〓电子驱鸟器/////

---------石家庄瑞能------电话-----0311-87365507-----

--------石家庄瑞能-------韩经理----15931084808---------

--------石家庄瑞能-------工作QQ----2502342558-------

---------驱鸟器----风力驱鸟器-----果园驱鸟器-----------

http://www.ruinengdlgc.com

http://www.hbrndl.com

石家庄瑞能电力器材有限公司 韩经理 15931084808 QQ 2502342558

电话：0311-87365507传真：0311-84335686地址：河北省晋州市武邱工业园

http://www.ruinengdlgc.com  http://www.hbrndl.com

石家庄瑞能电力器材有限公司

韩经理 15931084808 QQ 2502342558

电话：0311-87365507

传真：0311-84335686

地址：河北省晋州市武邱工业园

http://www.ruinengdlgc.com

http://www.hbrndl.com

美联航客机遭鸟击

昨天，原计划乘坐UA858航班于12:10从上海飞往旧金山的裴先生，赶到机场时已经较晚，候机楼里排着两条长龙，有好多留学生聚集。原来，8月20日申城降强雷雨，该航班也因此取消，航空公司在昨天安排了两架飞机“比翼齐飞”。好不容易等了近3小时飞机总算准备起飞，可遗憾的是，飞机刚刚在跑道上加速，机长便发现异样，果断刹机检查，最后发现飞机引擎被小鸟撞坏，航班最终取消。有乘客发布了照片显示，发动机外部叶片被打坏，明显变形。下午4时34分，浦东机场方面发布了“航班取消”信息。

记者从美国联合航空公司确认，确有飞鸟撞机事件，具体是引擎被鸟撞坏。目前，所有乘客已被妥善安置。据称，该航班已改为22日上午11时重新起飞，航班号为UA1751。事故相关部门还在进一步加紧处理中。

夏秋季“鸟袭”频发

实际上，近一个月来，国内多家航空公司班机频频遭遇鸟击事件。7月10日，中国东方航空一架台北返回上海的客机起飞不久遭鸟撞击，导致飞机左侧发动机受损，航班返回台北桃园机场。不到一周东航MU5396航班在上海降落时发动机被鸟撞，8月15日，春秋航空一架客机受到同等待遇。8月18日中午，春秋航空一架从上海浦东飞往香港的客机，起飞后不久与飞鸟相撞，事件导致飞机的其中一个发动机无法正常工作，机组最终选择利用单个发动机返航浦东机场。

航空公司介绍，夏秋季节是“鸟击”的高发期，因为夏季是雏鸟学飞阶段，其避让能力弱，感官不完备；而秋季是侯鸟类迁徙、换毛阶段。受小鸟飞行高度限制，“鸟击”常出现在飞机起飞或降落阶段。

浦东机场已建“驱鸟队”

民航人士解释说，夏季是鸟类活动的频繁期，从总体上看，飞机遭鸟击的报告几乎未曾中断过。尤其是海边机场起降的飞机，其航路往往与鸟儿传统的迁徙路线相互冲突，加上飞机起飞时速度又快，鸟类根本无法避让，因此类似事故在近期频频发生。

为此，上海机场股份公司浦东运行保障分公司建立了一支驱鸟队，在浦东机场飞行区布下“天锣地网”。所谓“天锣”，是指采用向空中发射驱鸟煤气炮弹、驱礼花弹等方式，在听觉上惊扰侵入飞行区的鸟群；所谓“地网”，是在飞行区容易聚集鸟群的排水沟安装驱鸟网，切断鸟类饮水源和食物链

超声波驱鸟器的出现有效防止了类似事件的发生

太阳能超声波驱鸟器安装与使用

（1）将阳光板朝上放置在铁塔的角钢横梁上。

（2）用不锈钢螺栓将固定夹件与驱鸟器联接固定在铁塔的角钢上。

（3）安装后，将电源开关打开，此时指示灯亮，并发出6KHz的低频超声，持续10秒钟左右，同进工作指示灯以1秒的速度闪烁。1分钟后进入工作状态。

（4）正常工作时白天驱鸟器按照“工作：停止＝2：8”的速度工作，即工作2分钟，停止8分钟；傍晚是鸟类栖息集中的时间，驱鸟器增加工作比例，按照“工作：停止＝2：4”的速度工作，即工作2分钟，停止4分钟。进入深夜为了节约能源，延长驱鸟器的使用寿命。自动变为白天的“2：8：的比例工作。驱鸟器在发出超声波时，指示灯状态按照“亮1秒→灭一秒→亮一秒→灭9秒”的速度循环。

（5）频率是12KHz~28KHz.2分钟的工作，一分钟是扫频，一分钟是定频。扫频是在12KHz~25KHz的频段中不断变换频点循环工作。循环速度是3.8秒，定频是工作时随机选取一个频点工作1分钟。鸟害的防治和超声波驱鸟器

鸟是人类的朋友，人类在爱护鸟类的同时也受到鸟类的困扰。鸟类在输电线路铁塔上筑巢、排便就是一个令人头痛的问题。

为提高电力系统输电线路运行的可靠性，避免由于鸟类筑巢而导致输电线路发生线路对地放电事故，有必要采取措施驱赶鸟类而又不伤害鸟类。

鸟害分折

（一）鸟害一年四季都可能发生，但以春季较为严重。鸟类在繁殖季节喜欢在铁塔上筑巢，其筑树枝、枯藤、废棉线，甚至还有铁丝。这些材料下落可能短接几片瓷瓶，从而引起线路跳闸。各种大鸟觅食后喜欢落在铁塔中线横担上。歇息时大量排放粪便，会污染瓷瓶，降低瓷瓶串外绝缘强度，而引起线路跳闸。

（二）线路上鸟害故障点全部在带拉线或钢性铁塔上，绝大部份在直线铁塔中线瓷瓶串和耐张中线跳线悬垂绝缘子串上。水泥杆一般无鸟害故障发生。变电站主要是鸟类经常钻进变压器或交流滤波器的空隙中导致瞬间故障。

鸟害的防治

鸟害防治是输电线路运行单位的一项重要工作，各地区鸟类的种类不同，生活习性也有区别，但是鸟害的高发期多是每年三、四月份，此时鸟类正片于繁殖期，活动频繁。所以此阶段是鸟害的防护的关键时期。鸟类具有极强的适应能力，所以鸟害的防护工作不能采用单一的方法。要从管理措施和技术措施两方面进行。

上海浦东机场一周三遇”愤努小鸟”航班遭迫降

2012年08月22日 14:31        来源：新闻晚报      热点专题      手机看新闻

一连两天，美国联合航空公司从上海飞往旧金山的UA858航班变成了“意外”的代名词。继前一日航班取消后，昨天下午的航班在起飞不久后引擎遭飞鸟撞击，迫降机场。这已是浦东机场一周以来第3起同类事故。

超声波驱鸟器：根据鸟类听觉范围大于人类听觉范围，利用一种强大的高功率超声波脉冲对鸟类听觉系统进行有效的干扰和刺激，使其无法忍受，从而达到将鸟类驱除出超声波作用范围的目的。在无任何障碍物的情况下能达到几百平米。

石家庄瑞能电力器材有限公司 韩经理 15931084808 QQ 2502342558

电话：0311-87365507传真：0311-84335686地址：河北省晋州市武邱工业园

网址：www.sjzruineng.com / www.hebruineng.com

超声波驱鸟器安装与使用
    KHz的频段中不断变换频点循环工作。循环速度是3.8秒，定频是工作时随机选取一个频点工作1分钟。
    （1）将阳光板朝上放置在铁塔的角钢横梁上。
    （2）用不锈钢螺栓将固定夹件与驱鸟器联接固定在铁塔的角钢上。
    （3）安装后，将电源开关打开，此时指示灯亮，并发出6KHz的低频超声，持续10秒钟左右，同时工作指示灯以1秒的速度闪烁。1分钟后进入工作状态。
    （4）正常工作时白天驱鸟器按照“工作:停止=2:15”的速度工作，即工作2分钟，停止15分钟；傍晚是鸟类栖息集中的时间，驱鸟器增加工作比例，按照“工作:停止=2:10”的速度工作，即工作2分钟，停止10分钟。进入深夜为了节约能源，延长驱鸟器的使用寿命。自动变为白天的“2:15”的比例工作。驱鸟器在发出超声波时，指示灯状态按照“亮1秒→灭1秒→亮1秒→灭9秒”的速度循环。
    （5）驱鸟器超声波频率是12 KHz~25 KHz。2分钟的工作，一分钟是扫频，一分钟是定频。扫频是在12KHz~25。

太阳能超声波驱鸟器 技术措施：

目前，变电单位驱鸟所采用的技术措施主要有风车式驱鸟器、语音驱鸟器、高压电子脉冲电击驱鸟、电容放电产生空爆、强光驱鸟、超声波驱鸟器以及防鸟刺等。

主要特点：

1、WX-2012型太阳能超声波驱鸟器系列采用增强型单片机技术，具有低电压、低功率，处理能力强、工作稳定、高效、快速等特点。

2、太阳能超声波驱鸟器通过超声波发生器发出不同频率的超声波，使鸟类生存环境恶化，使之远离驱鸟器的作用范围。超声波驱鸟器应用范围广，适用于各种鸟类，驱鸟效果持久。

3、太阳能超声波驱鸟器产品设计结构紧凑、轻便、外型小巧美观，外壳采用冷轧钢板压制，表面喷涂抗腐蚀材料，安装方法简单、方便。

4、太阳能超声波驱鸟器下面凹部装有船型开关和高亮度发光二级管。运输及安装时不会产生误动作；发光管便于巡查人员观察驱鸟器的工作状态。

5、太阳能超声波驱鸟器分为蓄电池供电和220V外接电源供电形式。

WX-2012型太阳能超声波驱鸟器设计技术先进 领先

人耳最高只能感觉到大约16KHz的声波，频率列高的声波就是超声波。人类受海豚、蝙蝠的启发，发明了声纳和雷达。而今天，超声波的应用范围已经很广泛。利用超声波驱鼠、虫由来已久，其效果也得到了实践的检验。

超声波安装与使用
    KHz的频段中不断变换频点循环工作。循环速度是3.8秒，定频是工作时随机选取一个频点工作1分钟。
    （1）将阳光板朝上放置在铁塔的角钢横梁上。
    （2）用不锈钢螺栓将固定夹件与驱鸟器联接固定在铁塔的角钢上。
    （3）安装后，将电源开关打开，此时指示灯亮，并发出6KHz的低频超声，持续10秒钟左右，同时工作指示灯以1秒的速度闪烁。1分钟后进入工作状态。
    （4）正常工作时白天驱鸟器按照“工作:停止=2:15”的速度工作，即工作2分钟，停止15分钟；傍晚是鸟类栖息集中的时间，驱鸟器增加工作比例，按照“工作:停止=2:10”的速度工作，即工作2分钟，停止10分钟。进入深夜为了节约能源，延长驱鸟器的使用寿命。自动变为白天的“2:15”的比例工作。在发出超声波时，指示灯状态按照“亮1秒→灭1秒→亮1秒→灭9秒”的速度循环。
    （5）驱鸟器超声波频率是12 KHz~25 KHz。2分钟的工作，一分钟是扫频，一分钟是定频。扫频是在12KHz~25。

石家庄瑞能电力器材有限公司 欢迎来洽谈

15931084808  Ms Han

球球:2502342558 订货0311-87365507

http://www.sjzrn.cn http://www.ruineng360.com

http://www.ruinengdlgc.com http://www.hbrndl.com

产品名称：防鸟刺 

生产单位：石家庄瑞能电力器材有限公司

适用范围：10KV～500KV高压输配电架空线路杆塔和变电站、户外高压变电设备

产品作用：防止鸟类在户外电力设备重要电气位置附近做鸟巢和停歇

产品优点：1.安装简单、耐用、效果佳，避免了因鸟巢和鸟粪导致的线路跳闸故障，效果显著。

2.钢绞线做成螺旋状，可以增加每根刺的弹性。

3.经过镀锌处理后可以增加防腐性、延长使用寿命。

4.可以根据电压等级的高低定制防鸟刺的高度。

根据了解，鸟在电网筑巢、一些鸟粪造成高压输电线路的跳闸事故在全国经常发生。DDQ-III防鸟刺是我公司根据多年的线路运行经验，采用钢绞线和U型环，经过热镀锌防腐处理研制成功的，把钢绞线分散成球状，安装于绝缘子上部，从而避免鸟粪、鸟窝造成的线路跳闸故障，确保电网安全运行。

安装先卡在绝缘子上端(检修时用尼龙扎条扎紧) 后把刺分散开呈半球状态散开。

各种驱鸟产品的概述

1、 智能语音驱鸟器：采用高端电子技术，结合仿生及声音学原理，插语音芯片播放鸟类害怕的声音达到驱赶鸟类目的。但鸟类听觉敏锐，一般的音响喇叭播放同一个声音是不能达到驱赶效果的，而且音源也有讲究，弄不好反把鸟招过来了。因声音种类有限，该产品只适合短期的驱赶使用。

2、 数码语音驱鸟器：是今年刚上市的新产品，是智能语音驱鸟器是升级换代产品，增加了定时播放及彩屏数码显示，操作简单，声音库文件增强，而且可以上网升级驱鸟声音文件，适合各地长期使用。在作用面积方面也有提升，一套产品只增加配套的喇叭在园林地区据说可以管住100亩（唐僧寺葡萄基地每套产品40个喇叭大概管70亩），这对面积大的用户来说可以节省大笔开支，而且也不会伤害鸟类，目前有很多水果基地在使用。

3、 超声波驱鸟器：根据鸟类听觉范围大于人类听觉范围，利用一种强大的高功率超声波脉冲对鸟类听觉系统进行有效的干扰和刺激，使其无法忍受，从而达到将鸟类驱除出超声波作用范围的目的。但超声波不能穿透障碍物、方向性强、传播距离短、衰减快等的特点，所以作用面积一般很小，在无任何障碍物的情况下能达到几百平米。

4、 风力驱鸟器：利用微风驱动，让几个深色盘片移动旋转，达到恐吓鸟儿的目的，有的在移动点增加反光片，这类驱鸟器效果有，但不明显，适合空旷风速均匀的地方使用，盘大作用范围大些，但问题是风速大的话盘片转动太快也会降低效果，转动慢又不起作用。

5、 驱鸟鹰：结合仿生设计学和动物心理学而制作的“敌意鹰眼”可以让害鸟产生强烈的恐惧感，避而远之，达到驱鸟目的，使用时不能被遮挡，可用于空旷的农业果园、林地、农田，而且要每天更换位置，隔段时间还要更换样式，否则鸟儿会不怕了。

石家庄瑞能电力器材有限公司 电话：0311-87365507传真：0311-84335686

韩经理 15931084808 QQ 2502342558

http://www.sjzrn.cn

http://www.ruineng360.com

http://www.ruinengdlgc.com

http://www.hbrndl.com

这是一起鸟击事件，非常偶然

记者昨日傍晚联系上中国国际航空华南基地的相关负责人，据其了解得知，昨日上午10:11，CA4307成都-广州航班在成都双流机场正常起飞。在起飞后20分钟左右，航班的机载雷达罩突然遭到鸟击，“发生了事故后，该航班的机长沉着应对，为了乘客的生命财产安全考虑，在与成都机场方面联系之后，按照规定程序将飞机飞回了成都。”在昨日上午10:59，该航班成功返回到双流机场，机上乘客安然无恙。

国航方面表示，飞机落地之后，航空公司已经迅速调派了另一架飞机执飞该航班任务，在13:19，飞机再度起飞，航班于15:25安全抵达广州白云机场。“鸟击事件是非常偶然的突发情况，这次的事件并没有对乘客造成过大的影响，希望乘客不要过于慌张。”该负责人表示。

新快报讯“驾驶飞机起飞落地的时候，经常看到有麻雀、燕子等鸟在空中飞。每个机场都会配备专门的人手进行驱鸟，以保证飞行安全。”一位资深飞行员告诉记者，虽然飞机有着“铁鸟”之称，但在空中高速飞行时面对一只飞鸟，却是非常脆弱的，因此每个飞机起飞之前，机场都会进行专门的驱鸟工作。

1公斤的鸟撞击力可达10吨

有民航业资深业内人士告诉记者，就算机场场内配备有驱鸟队进行驱鸟，但鸟击的情况还是会不时发生。“汽车在高速行驶的过程中撞到东西都有可能将车罩撞凹，更别说一架高速飞行的飞机和一只同样在飞行中的鸟了。不过飞机有100多吨重，其实乘客在机舱里面一般不太可能感觉到飞机被鸟撞到了。”该业内人士指出，飞机的机载雷达罩其实就是一个鼓起的铝制空壳，并不是实心的，因此国航航班的雷达罩被飞鸟撞出一个大坑并不出奇。而对于机长作出返航的决定，他认为也做得很正确，“一般出现鸟击情况，都是由机长来根据被撞情况作出判断，如果只是很轻微的撞击则无需返航，但如果撞击情况严重，或者为了安全起见，一般都会以返航处理。”

据资料显示，一只重量约1公斤的鸟，对飞行中的飞机来说，其撞击力却有10吨之巨。鸟撞飞机主要集中在风挡、发动机、机头、起落架、天线罩、机翼前缘等部位。其中，撞击风挡、发动机的概率最大，而这些部位又是飞机比较薄弱和要害之处，因而被鸟撞后造成的后果也最严重。

石家庄瑞能电力器材有限公司生产的超声波驱鸟器是机场专用的驱鸟器,能有效驱逐鸟类,以下是详细信息

太阳能超声波驱鸟器 技术措施：

目前，变电单位驱鸟所采用的技术措施主要有风车式驱鸟器、语音驱鸟器、高压电子脉冲电击驱鸟、电容放电产生空爆、强光驱鸟、超声波驱鸟器以及防鸟刺等。

主要特点：

1、WX-2012型太阳能超声波驱鸟器系列采用增强型单片机技术，具有低电压、低功率，处理能力强、工作稳定、高效、快速等特点。

2、太阳能超声波驱鸟器通过超声波发生器发出不同频率的超声波，使鸟类生存环境恶化，使之远离驱鸟器的作用范围。超声波驱鸟器应用范围广，适用于各种鸟类，驱鸟效果持久。

3、太阳能超声波驱鸟器产品设计结构紧凑、轻便、外型小巧美观，外壳采用冷轧钢板压制，表面喷涂抗腐蚀材料，安装方法简单、方便。

4、太阳能超声波驱鸟器下面凹部装有船型开关和高亮度发光二级管。运输及安装时不会产生误动作；发光管便于巡查人员观察驱鸟器的工作状态。

5、太阳能超声波驱鸟器分为蓄电池供电和220V外接电源供电形式。

WX-2012型太阳能超声波驱鸟器设计技术先进 领先

人耳最高只能感觉到大约16KHz的声波，频率列高的声波就是超声波。人类受海豚、蝙蝠的启发，发明了声纳和雷达。而今天，超声波的应用范围已经很广泛。利用超声波驱鼠、虫由来已久，其效果也得到了实践的检验。

超声波安装与使用
    KHz的频段中不断变换频点循环工作。循环速度是3.8秒，定频是工作时随机选取一个频点工作1分钟。
    （1）将阳光板朝上放置在铁塔的角钢横梁上。
    （2）用不锈钢螺栓将固定夹件与驱鸟器联接固定在铁塔的角钢上。
    （3）安装后，将电源开关打开，此时指示灯亮，并发出6KHz的低频超声，持续10秒钟左右，同时工作指示灯以1秒的速度闪烁。1分钟后进入工作状态。
    （4）正常工作时白天驱鸟器按照“工作:停止=2:15”的速度工作，即工作2分钟，停止15分钟；傍晚是鸟类栖息集中的时间，驱鸟器增加工作比例，按照“工作:停止=2:10”的速度工作，即工作2分钟，停止10分钟。进入深夜为了节约能源，延长驱鸟器的使用寿命。自动变为白天的“2:15”的比例工作。在发出超声波时，指示灯状态按照“亮1秒→灭1秒→亮1秒→灭9秒”的速度循环。
    （5）驱鸟器超声波频率是12 KHz~25 KHz。2分钟的工作，一分钟是扫频，一分钟是定频。扫频是在12KHz~25。

石家庄瑞能电力器材有限公司 电话：0311-87365507传真：0311-84335686

韩经理 15931084808 QQ 2502342558

http://www.sjzrn.cn

http://www.ruineng360.com

http://www.ruinengdlgc.com http://www.hbrndl.com

2013年4月初的一天，老赵按例每月巡线，来到柴家台区时发现一基转角电杆上有一鸟巢。因鸟巢筑在电杆、铁塔上，导致电力线路跳闸的情况没少发生，尤其是在雷雨季节，极易引起线路跳闸停电，仍至变压器烧坏的严重后果。老赵回单位后立即上报第二天安排消缺拆除。

一星期后工作责任心极强的老赵又专门来查看，果然不出所料，一个硕大的鸟巢又出现在同一位置。后来的两个星期,不管是拆、赶，还是放鞭炮，都没什么明显效果。最令人担心的是，在前后4次拆下的鸟巢中都发现了一些细铁丝。

当大伙被一只顽鸟折腾的焦头烂额时，工作人员孙伟峰提出了可以采购石家庄瑞能电力器材有限公司的WX-2012型太阳能超声波驱鸟器,效仿高压线路，使用新型驱鸟器。4月15日，工作人员在柴家台区原先鸟儿筑巢的位置上安装了河北瑞能电力设备有限公司的WX-2012型太阳能超声波驱鸟器 新型驱鸟器60台。从那以后，老赵几次来到柴家台区巡视，都没有发现鸟儿筑巢痕迹。

据了解，下阶段该局批量采购石家庄瑞能电力器材有限公司的WX-2012型太阳能超声波驱鸟器"新型驱鸟器"也将在低压线路设备上逐步推广

鸟是人类的朋友，人类在爱护鸟类的同时也受到鸟类的困扰。鸟类在输电线路铁塔上筑巢、排便就是一个令人头痛的问题。

为提高电力系统输电线路运行的可靠性，避免由于鸟类筑巢而导致输电线路发生线路对地放电事故，有必要采取措施驱赶鸟类而又不伤害鸟类。---河北瑞能驱鸟器帮您解决！

一、WX-2010型太阳能超声波驱鸟器是石家庄瑞能电力器材有限公司独家研制的一种专门为电力部门，机场，铁路油田楼厦建筑物设计的高科技驱鸟产品，现已经在国家版权局申报产品专利它是利用太阳能电池板和蓄电池供电。特别适合野外杆塔和不方便提供电源的变电站选用，高压铁塔上只要安装一台即可保证不会受到鸟害侵扰。

（一）基本参数

（1）电池电压：DC12V

（2）超声波声压：120dB

（3）超声波发声器数量：4个φ38mm

（4）有效工作半径：120-150cm

（5）使用寿命：5年

（6）蓄电池无光照可工作时间：10天

（7）工作电流：＜70mA

（8）静态电流：-0.6mA

（9）频率范围：12KHz~25KHz

（10）环境温度：-40~+65℃

（11）规格尺寸：230*190*180（mm）

（12）重量：5.3kg

（二）安装与使用

（1）将阳光板朝上放置在铁塔的角钢横梁上。

（2）用不锈钢螺栓将固定夹件与驱鸟器联接固定在铁塔的角钢上。

（3）安装后，将电源开关打开，此时指示灯亮，并发出6KHz的低频超声，持续10秒钟左右，同进工作指示灯以1秒的速度闪烁。1分钟后进入工作状态。

（4）正常工作时白天驱鸟器按照“工作：停止＝2：8”的速度工作，即工作2分钟，停止8分钟；傍晚是鸟类栖息集中的时间，驱鸟器增加工作比例，按照“工作：停止＝2：4”的速度工作，即工作2分钟，停止4分钟。进入深夜为了节约能源，延长驱鸟器的使用寿命。自动变为白天的“2：8：的比例工作。驱鸟器在发出超声波时，指示灯状态按照“亮1秒→灭一秒→亮一秒→灭9秒”的速度循环。

（5）驱鸟器超声波频率是12KHz~25KHz.2分钟的工作，一分钟是扫频，一分钟是定频。扫频是在12KHz~25KHz的频段中不断变换频点循环工作。循环速度是3.8秒，定频是工作时随机选取一个频点工作1分钟。鸟害的防治和超声波驱鸟器

鸟是人类的朋友，人类在爱护鸟类的同时也受到鸟类的困扰。鸟类在输电线路铁塔上筑巢、排便就是一个令人头痛的问题。

为提高电力系统输电线路运行的可靠性，避免由于鸟类筑巢而导致输电线路发生线路对地放电事故，有必要采取措施驱赶鸟类而又不伤害鸟类。

石家庄瑞能电力器材有限公司 电话：0311-87365507传真：0311-84335686

韩经理 15931084808 QQ 2502342558

http://www.sjzrn.cn

http://www.ruineng360.com

http://www.ruinengdlgc.com http://www.hbrndl.com

石家庄瑞能电力器材有限公司 欢迎来洽谈

15931084808  Ms Han

球球:2502342558 订货0311-87365507

语音驱鸟器主要增加以下功能和新特点：

- 易安装：喇叭与主机，喇叭与喇叭之间连线可以轻松拔插，方便安装/维护。

- 易操作：彩屏中文显示，操作容易更直观，让您很快熟悉操作方法；音量大小数字化显示，操作控制更容易，更方便；两种电源接入可以选择，市电交流110V到220V，或12V蓄电池或12V太阳能电池均可选择；喇叭输出接口改用AV插口，插接更稳靠，防止接触不良而降低声音质量。

- 易更新：如果您发现某些声音对您果园害鸟很有用，那么您可以录制该声音后通过电脑拷贝到本机设置播放。也可以连接电脑下载本网站的最新驱鸟声音，升级更新内部驱鸟声音，更可以将您本地鸟类害怕的声音录制下来，再稍做处理后转入本机播放，驱鸟声音由您掌握，驱鸟效果超出您的想像。

- 效率高：大功率声音输出，单孔可以由1个串接到10个喇叭，整机可接40个喇叭，单机驱赶面积高达130亩以上。电脑时钟定时工作，避免误工作，喇叭可以轻松连接增加，声音比前代产品更大。

- 难适应：不需要更换语音芯片，本机可以储存足够多的（最少500个）驱鸟声音文件，只需在声音选播时选择试听效果好的声音，并可设置单个声音连续播放最多达5次，不适合本地播放的声音不予播放
驱鸟音采用随机播放，可调播放时间间隔、随机播放频率的播放方式，让鸟儿意识不到声音规律性，也就不能适应这些声音，真正实现无人值守的驱鸟目的。

- 鸟百科：可以通过它观看鸟的影片，认识更多你常见或不曾见的鸟，可以通过它了解到一些有关鸟害防治的知识。

- 寿命长：主机设计使用寿命8—10年，每年只增加声音数据库声音或者增加喇叭而已。

- 多功能：您可以找些鸟儿喜欢的声音播放用来做引鸟器，您也可以放些鼠类或其他您要赶的动物害怕的声音作为驱鼠器或驱狼器，但我们不建议您在未确定声音对周边物种的声效前冒险尝试！对于您擅自使用其他非本中心提供的声音播放而导致的不良后果本中心概不负责！

第五代数码语音驱鸟器目前已成功应用在樱桃、枸杞、葡萄、梨、杨梅、谷子等作物上，对山雀、麻雀、山麻雀、画眉、乌鸦、大嘴乌鸦、喜鹊、灰喜鹊、灰树鹊、云雀、啄木鸟、戴胜、斑鸠、野鸽、雉鸡、八哥，想思鸟、白头翁、小太平鸟、黄莺、灰掠鸟、水老鸹等鸟类有很好的驱鸟效果。我国南方、北方均适用.

主机配制：主机1个；2个喇叭；4条专用连接线；1条USB连接线；1条电瓶连接线；1条电源连接线；产品说明书；

一般这样配置：5亩地配置一套机子就够；10亩地配置一主机+2对喇叭；20亩地一主机+5对喇叭；50亩地二主机+10对喇叭，具体地块形状所需要配置可以咨询

重点申明：

1、使用此产品驱鸟效果会受到很多外在因素影响，绝不可能安装通电立马就将鸟儿彻底赶尽。

2、这毕竟是人与自然打交道，机器本身很多参数是固定的，并非灵活的适用每一位客户生产场所。

3、要起到很好的效果，还需要客户在实际中自己摸索鸟儿活动规律，掌握鸟儿来源和生活源，调试机器，使之能够达到预定效果

http://www.sjzrn.cn http://www.ruineng360.com

http://www.ruinengdlgc.com http://www.hbrndl.com

石家庄瑞能电力器材有限公司 欢迎来洽谈

15931084808  Ms Han

球球:2502342558 订货0311-87365507

产品名称：风力驱鸟器  产品规格：高30cm     旋转直径40cm

一、主要特性

此款驱鸟器主要于35KV及以上电压等级的铁塔上使用。驱鸟器以风力为动力源，同时采用独特的轴承，并在风轮上加装镜片，使风轮在做反复运动时利用光学反射原理在驱鸟器区域内形成一个散光区，使鸟类俱光不感靠近筑巢、栖息，即保证电力线路畅通减少线路故障又保护了鸟类。

DDQ-I型驱鸟器无需电源是以风为动力，只需微风启动，每分钟旋转五十圈，利用旋转在周围形成一个保护区，使鸟不感靠近，效果相当明显。在风轮材料使用上添加了国内先进的抗氧化剂紫外线添加剂，确保它在五年内无老化变脆、断裂、严重退色等现象出现。

二、主要技术指标

1、在线运行:直接安装在电力线杆上,可长期户外运行,无须维护;旋转直径30cm,杆高40cm,安装口径可自行调节。

2、环境最高温度+75℃,最低温度-40℃

3、相对湿度:日平均值不大于95%

4、海拔高度:≤2000米

5、地震烈度:7度

6、污秽等级:щ级

三、产品特性

1、360度旋转，无驱赶盲点。

2、只需微风启动，每分钟旋转五十圈，效果相当明显。

3、台风时产品设计有阻尼系数，会有抗风作用，不会无限旋转，安全可靠。

4、免维护，设计使用年限15年。

5、无源风动能源，清洁环保。

6、产品中加有60%抗紫外线素、耐磨材料。抗风化，保证产品使用寿命。

四、安装位置

安装在电杆横担或铁塔与线路连接最近的地方（线路的上端或左右侧）即可。

五、注意事项

1、 阴雨天不准安装

2、 必须停电安装

3、 轻拿轻放玻璃易碎

http://www.sjzrn.cn http://www.ruineng360.com

http://www.ruinengdlgc.com http://www.hbrndl.com

电力防鸟刺是放在高压输电线杆塔绝缘子上边的横担上防止鸟在横担上筑巢和长时间的停留为电网安全的运行提供保障

钢丝一般采用直径2毫米的钢丝，采用中间螺旋式（弹簧式）结构，增加了弹性，使得鸟类无法停留而飞走，既保障了电力安全，又避免了对鸟类的伤害，目前市场上常见的是任丘市巨丰电器厂生产的螺旋式防鸟刺，效果比较明显。

详细描述: 
机械式防鸟刺
一、产品名称及型号
产品名称：机械式防鸟刺
产品类别: 驱鸟器
材质：优质碳钢
型号：QNC-I

二、产品详细参数
产品材质: 优质碳钢 产品自重: 1.6kg
鸟刺数量: 25根 整体高度: 62cm 
鸟刺长度: 57cm 底座高度: 5cm 
制作工艺: 喷涂 

三、适用场所及参数
摆动风力：≥0.5级 驱鸟范围：≥ф3m
使用寿命：10年以上 
适用范围：10KV～500KV高压输配电铁塔、变电站、户外高压变电设备,防止鸟窝等的搭建。

四、功能特点
4.1 产品底座的选择采用Q235优质钢板，高温热处理一次冲压成型，保证了产品的机械性能及强度要求。
4.2 独特的设计：特有的U型双板式设计，有效的增加了与角钢的接触面积，使用产品在运行中更加牢固。简洁的外型设计，提高了产品的实用性，折装灵活，便于高空作业。从根本上杜绝了安全隐患的发生。
4.3 产品的焊接：焊接采用目前先进的二氧化碳保护焊工艺，其焊口更加牢固、平整、美观。
4.4 产品材质的选择：鸟刺选用了优质高碳钢丝，其拉伸强度 ≥1700Mpa，此种钢丝张力大，韧度高。
4.5 防腐措施 ：鉴于产品运行的自然条件极为恶劣，钢丝采取喷涂工艺, 底座、螺丝采用了热镀锌工艺，其防腐效果好。

石家庄瑞能电力器材有限公司 欢迎来洽谈

15931084808  Ms Han

球球:2502342558 订货0311-87365507

产品说明:

近年来,随着人们环保意识的增强以及生态环境的不断改善,大自然中生活的鸟类种群,数量及活动范围也逐渐增大。由于我国输电架空线路大多运行在野外,不容易及时受到人力的监控,因此受鸟类活动的影响比较大,据国家电网有关部门统计,受鸟类在铁塔上筑巢,栖息引起的短路,跳闸等事故呈逐年上升趋势。鸟害事故的频繁发生,不仅使运行维护单位在人力,物力上蒙受较大的损失,重要的是电网的安全运行受到了严重的威胁。

针对这一现象,石家庄瑞能电力器材有限公司研发出新型安装方便,具有较强的安装适应能力,且便于检修等特点的驱鸟器,防鸟性能突出,深受用户好评。

驱鸟器适用于6-35KV输电线路驱鸟,驱鸟器以风力为动力源,同时采用独特的轴承,并在风轮上加装镜片,使风轮在做反复运动时利用光学反射原理在驱鸟器区域内形成一个散光区,使鸟类俱光不感靠近筑巢、栖息,即保证电力线路畅通减少线路故障又保护了鸟类。

驱鸟器完全由绝缘材料制做而成,材料耐腐蚀,韧性好不易折断,重量轻微风就可启动。360度反射角,无驱赶盲点。该产品的反光镜架设计成碗型,以补助动力,加大驱鸟器旋转的动力和速度;转轴设计有阻尼系数,会有抗台风作用,不会无限旋转,安全可靠。该产品安装方便,免维护,寿命长达8年。无源风动能源,清洁环保 。

联系人:韩经理 15931084808 地址:河北省晋州市 电话:0311-87365507

智能驱鸟器的主要功能特点:

1、变电站驱鸟器安装后,将电源开关打开,此时指示灯亮,并发出6KHz的低频超声,持续10秒钟左右,同时工作指示灯以1秒的速度闪烁。1分钟后进入工作状态。

2、正常工作时白天驱鸟器按照“工作︰停止=2︰15”的速度工作,即工作2分钟,停止15分钟;傍晚是鸟类栖息集中的时间,驱鸟器增加工作比例,按照“工作︰停止=2︰10”的速度工作,即工作2分钟,停止10分钟。进入深夜为了节约能源,延长驱鸟器的使用寿命。自动变为白天的“2︰15”的比例工作。驱鸟器在发出超声波时,指示灯状态按照“亮1秒→灭1秒→亮1秒→灭9秒”的速度循环。

3、智能驱鸟器频率是12 KHz~25 KHz。2分钟的工作,一分钟是扫频,一分钟是定频。扫频是在12KHz~25 KHz的频段中不断变换频点循环工作。循环速度是3.8秒,定频是工作时随机选取一个频点工作1分钟。

4、驱鸟器下面凹部装有船型开关和高亮度发光二级管。运输及安装时不会产生误动作;发光管便于巡查人员观察驱鸟器的工作状态。

智能驱鸟器是利用进口单片机设计、制造的一种超低功耗的超声波发生系统。由它发出的超声波刺激鸟类的神经系统,破坏鸟类的生存环境,从而远离超声波覆盖的范围。由于该系统采用不断变化的超声波频率,和不同的工作机制,所以鸟类无法适应,保证了驱鸟效果的持久性。其特点是:低电压、超低功耗、性能可靠、使用寿命长、维修量小。