概述：

近年来，随着人们对环保意识

CSB-007超声波驱鸟器

一、概述：

CSB-007超声波驱鸟器是一种专门为方便连接电源的场所设计的驱鸟产品，采用进口单片机设计制造的一种超低功耗的超声波发生系统。由它发出的超声波刺激鸟类的神经系统，破坏鸟类的生存环境，使其不愿意在驱鸟范围内筑巢和长久停留，从而且达到驱鸟效果。由于该系统采用不断变化的超声波频率。使鸟类难以适应，保证了驱鸟效果的持久性。其产品特点是：低电压、超低功耗、性能可靠、使用寿命长、维修量小。    主要用于输电杆塔、变电站、仓库、粮库、大型仓储车间、食品加工厂等其它需要驱赶鸟类的场合。

二、基本参数
（1） 电源电压：AC12V/1AH

（2） 超声波声压：120dB

（3） 超声波发声器数量：8个&#966;38mm

（4） 有效工作半径：20&#8212;45m

（5） 频率范围：16KHz～25 KHz

（6） 静态电流：1mA；工作电流：＜70mA

（7） 环境温度：-40～+65&#8451;

（8） 规格尺寸：250*250*150MM

（9） 重量：约3.5kg

（10）使用寿命：3-5年

三、安装与使用说明：

（1）安装前检查驱鸟器各部分是否完好，打开电源开关试验是否开机工作，经检验完好，工作正常，则将开关关闭，即开关搬至（0）的位置。

（2）将每台驱鸟器的固定夹件和固定螺栓准备好。

（3）将太阳能板朝上放置在铁塔的角钢横梁上。

（4）用不锈钢螺栓将固定夹件与驱鸟器联接固定在铁塔的角钢上。

（5）安装后，将电源开关打开，此时指示灯亮，持续一分钟左右进入工作状态。（6）正常工作时驱鸟器按照&#8220;工作︰停止=2︰5&#8221;的速度工作，即工作2分钟，停止5分钟。

（7）驱鸟器超声波频率是16KHz～25KHz。2分钟的工作，一分钟是扫频，一分钟是定频。扫频是在16KHz～25KHz的频段中不断变换频点循环工作。循环速度是1秒，定频是工作时随机选取一个频点工作1分钟。

四、注意事项：

（1） 驱鸟器安装的高度一定要保证其工作半径能够达到所防护的区域（设备）的高度；本产品有效工作半径为45米以内，但是达到半径边缘时，超声波的声压已有所减弱；

（2）安装时必须断开电源；勿使用劣质绝缘工具；

（3）严禁在潮湿或混有可燃气体的环境中使用驱鸟器；

（4）所有的操作均应符合国家标准和当地要求；

（5） 定期检查固定处是否牢固

| 电源电压 | AC12V/1AH |
| --- | --- |
| 超声波声压 | 120dB |
| 超声波发生器数量 | 8个&#966；38mm |
| 有效工作半径 | 20&#8212;45m |
| 频率范围 | 16KHz~25KHz |
| 静态电流 | 1mA |
| 工作电流 | <70mA |
| 环境温度 | -40~+65&#8451 |
| 规格尺寸 | 250*250*150 |
| 重量 | 约3.5kg |
| 使用寿命 | 3-5年 |