| 单 位 |  | 传真号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收件人 |  | 日 期 |  |
| 尊敬的 ： 您好！有关您咨询的产品信息和价格如下： |
| 1 | 设备名称及型号 | CHMY315/160热熔对接焊机 |
| 2 | 可焊接管材范围 | Ф160， Ф180， Ф200， Ф225， Ф250， Ф280，Ф315 |
| 3 | 工作电压 | 220V，50HZ |
| 4 | 加热板温度 | 0～270℃ |
| 5 | 加热板功率 | 3.1KW |
| 6 | 铣刀切削功率 | 1.1 KW |
| 7 | 液压站功率 | 0.75 KW |
| 8 | 整机功率 | 4.95 KW |
| 9 | 加热板表面温差 | ≤±5℃ |
| 10 | 工作温度 | －10～45℃ |
| 11 | 系统压力调节范围 | 0～6.3Mpa |
| 12 | 净重 | 216 Kg |
| 单价（万元） |  | 数量（台） | 1 | 金额（万元） |  |