SLJ-6060 UV平板打机资料

- 产品特点:

- 全铝合金平台，国外进口设备加工生产，确保平台台面精度误差极小，持久耐用。

- 使用LED冷光源UV固化灯系统，无热辐射；

- 双喷头打印，白墨彩墨同步打印，满足不同底色材质的打印，速度更快，适合工业化产；

- 机身内置56厘米厚度，可印任意厚度材质，如:酒水个性化DIY定制；

- 最新技术，采用自动触摸屏控制系统；

- 专用UV墨水与专业软件配合可确保户外长时间色彩清晰艳丽；

- 通过对传统清洗单元的改良，堵头现象几乎为零；

- 智能喷嘴检测技术：自动检测，自动清洗，完美效果，时刻呈现；

- 环保UV墨水，无污染、能耗低、真正实现绿色生产。；

- 采用水冷（水循环）方式，在炎热的夏季无空调环境也能有很好的光固化效果，而风冷方式在炎热的夏季冷却效果欠佳，导致UV等功率不能正常发挥，从而影响光固化的效果。

现计算机数据输出到UV平板打印机——直接在物体上喷印！

1.可在任何材质上喷印图案文字。如：金银铜铁铝板、水晶材质、木板、玻璃板、皮革、布料、石材、ABS、PVC等。

2.可在不规则曲面上喷印图片。如：手机、酒瓶、酒盒、保温杯、电话机、U盘、玻璃杯、花瓶、钢笔等

3.可喷印圆柱体物体。如：玻璃杯、花瓶、钢笔等

4.打印物体最高高度为：1~50CM（可定制）

5.免中间耗材。如：转印纸、水晶胶水、水晶胶片、高温胶布、热转印设备

6.产品适用范围：

A、各加盟店，相馆，婚纱影楼，景点，医院，学校等；

B、工业上的应用：对于塑胶、电子、五金、有机玻璃等行业样品打样及产品批量生产起到了快速出样，加工成本成倍降低的特点。

- 技术参数：

| SLJ-660 UV平板打印机 |
| --- |
| 打印尺寸 | 600mmx600mm |
| 喷头配置 | 日本最新EPSON DX7 ， 墨滴可变技术，最大墨滴12pl，最小可达3.5pl |
| 喷头数量 | 1个喷头 |
| 打印色彩 | 高精度智能向打印，白墨4W+CMYK 4色彩墨（双喷头UV墨水） |
| 打印高度 | 250-450mm |
| 升降功能 | 智能墨车升降 |
| 打印重量 | 无损精度重量100KG |
| UV固化系统 | 水冷UV LED灯 进口LED水冷UV灯，使用寿命为3万个小时 |
| 打印精度 | 2/4/6/8/16(pass) |
| 墨水系统 | 1L×8色,无间断智能循环连供系统,自带白墨搅拌系统 |
| 打印速度 | 2Pass,18m2/小时 4Pass,9m2/小时 6Pass,4.5m2/小时 |
| 平台 | 高精度铝合金平台、钢化玻璃平台 或 （吸风平台） |
| 接收文件 | TIFF(同时支持RGB&CMYK)、BMP、PDF、EPS、JPEG等 |
| 电力要求 | 110-240V或220V-240V 50-60HZ 200W |
| 接口方式 | 高速USB传输接口 |
| 操作平台 | WindowsXP,2003,win7 |
| 软件输出 | InstallShiedl Wizard 专用输出控制中心 （Windows7 32位,Windows XP pro SP2）PP软件 |
| 工作环境 | 最佳温度：15℃-35℃，相对湿度 20%-80% |
| 设备重量 | 300KG |
| 设备尺寸 | 1670MM x1560MM x1500MM(长*宽*高) |
| 运输尺寸 | 1700mm*1400mm*140mm(长*宽*高) |