功能用途：设在浅滩、礁石、沉船或其他障碍物，靠近船道一侧标示航道的侧面界限。

适用区域：内河、湖泊、沿海、大型水库等通航航道水域。

浮标技术参数：

| 规格名称 | HF1.5 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 航标灯电源 | 太阳能电池，6VDC或12VDC | 可选 |
| 灯质 | 左岸一测：绿色（白光）、单闪光或多闪光 |  |
|  | 右岸一侧：红色、单闪光或双闪光 |  |
| 射程(n mile) | ＞1.5 | 可选 |
| 遥控遥测 | 远程无线，遥控遥测（带电脑安装软件） | 可选 |
| 同步闪 | GPS信号协调，同步一致性≤0.2ms | 可选 |
| 浮标直径（m） | 1.5 |  |
| 浮标材料 | 船用钢板（5mm） |  |
| 总高度（m） | 3.2 |  |
| 干舷高度（m） | 0.5 |  |
| 灯焦面高度（m） | 2.35 |  |
| 吃水（m） | 1.2 |  |
| 最大摇摆角（°） | ≤15 |  |
| 摇摆周期（S） | 3～5 |  |
| 最大浮力（t） | 1.8 |  |
| 浮标总重量（t） | 1.5 |  |
| 防腐处理 | 油漆喷涂、牺牲阳极保护 |  |
| 锚链配系（mm） | 22 |  |
| 沉块/锚块（t） | 1～2 |  |
| 投放水深（m） | 4～20 |  |