全自动数控金属线与金属片打扣成型机

设备主要特点：

1.金属线与金属片成型机，也叫打扣机，主要用于将各种金属线材，金属片材自动调直，切断，折弯成型为各种不同的2维或者3维形状。

2.有凸轮式金属成型机与液压式金属成型机两种。凸轮式成型机速度快，效率高，主要用于将直径较小的金属丝与厚度较薄的金属片加工成各种简单形状。

液压式金属成型机可以将金属丝与金属片加工成任意形状，特别适用于将较大线径金属丝，较大厚度金属片加工成各种复杂的平面及立体形状。

3.整个过程全自动完成，也可以选配冲孔功能。

4.广泛用于灯饰品，工艺品，各种五金制造等行业，如衣架钩、钥匙扣、冰箱搁物架、不锈钢水果篮等铁线制品多形状的金属成型。

主要技术参数：

| 设备名称 | 型号 | 线径范围 | 截面积范围 | 最大加 工长度 | 生产速度 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凸轮式金属成型机 | CFM3 | Φ1-3mm | ≤7.0mm2 | 180mm | 40-90件/分 | 1.1KW |
|  | CFM4 | Φ1-4mm | ≤12.6mm2 | 220mm | 40-90件/分 | 1.5KW |
|  | CFM5 | Φ1.5-5mm | ≤19.6mm2 | 320mm | 30-90件/分 | 2.2KW |
|  | CFM7 | Φ1.5-7mm | ≤38.5mm2 | 400mm | 30-90件/分 | 3.0KW |
| 液压式金属成型机 | HFM6 | Φ1-6mm | ≤T2*W20mm | 500mm | 20-40件/分 | 10KW |
|  | HFM8 | Φ1-8mm | ≤T3*W30mm | 1000mm | 20-30件/分 | 14KW |