康可尔空压机保养流程

- 停机，关闭总电源。

- 打开空滤后盖，取下空滤芯，将新的空滤芯按原样装好，然后将后端螺丝拧紧装好后盖。

- 拧下旧油滤，将新油滤加康可尔螺杆机油（加满），按照原样拧紧即可。

- 打开油气分离器下端的放油口，将油放干，然后关紧放油阀。

- 第一次保养无需更换油分芯：将油气桶顶盖螺丝拧开，拿下顶盖盖板(注：一定注意油气桶盖中间的铜质导油管，取油气桶盖时垂直向上，以免将导油管折弯或折断)，将油气桶中的油分芯拿出，将油气桶盖及油气桶边的石棉垫残留物用刀刮干净；然后将新油分芯石棉垫片上涂上螺杆机油，按原样装好，拧好螺丝（对角拧）。

- 打开油气桶上的加油口（塞），加油至观油镜上的红线以上，拧紧加油塞。

- 按显示板上的“↓”，找到维护参数，按“→”进入，按“↓”找到“使用时间复位”，按“→”进入，输入密码6689进入，可看到“油滤”、“空滤”、“油分芯”、“润滑油”使用时间，将这四项所显示时间清零。（清零方法例：油滤使用时间------按“→”进入------看到改时间闪烁，按“↑”或“↓”将数据归零------按“S”键完成。）

- 使用时间清零完毕后按“C”键返回，找到使用时间预置，按“→”进入，找到润滑油使用时间预置、空滤使用时间预置、油滤使用时间预置、油分芯使用时间预置分别将这四项预置时间设定为2500h。（设定方法例：油滤使用时间预置------按“→”进“密码6689”------看到该预置时间闪烁然后按“↑”或“↓”进行修改------按“S”键完成）

- 保养完成后开机检查各部件是否有漏油漏气现象。

2013年7月16日