产品描述：

CH-VOA-T智能数显可调光衰减器是根据光通信设备研制和工程应用的实际工作需要研制的一种通用的可调光衰减器。它具有体积小、重量轻、功耗低，性价比高等特点, 是光电器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量, 以及光纤通信系统工程建設和维护的必备工具。CH-VOA-T智能数显可调光衰减器采用微机芯片，辅以软件作为控制单元，整机可靠性高，性能卓越，用途广泛，极大地方便了客户，仪器衰减精度高，稳定可靠。

产品特点：

- 插入损耗小，衰减值精度高。

- 衰减值设置参数，掉电存储功能。

- 三种衰减步幅可选：0.1dB、1.0dB、10dB。

- 智能化、通用化，直接显示仪表衰减光功率的dB值。

- 可锁定按键操作。并可通过串口指令解锁按键。

- 衰减量程大,准确、稳 定、可靠、使用方便和经久耐用。

- 具备RS-232程控接口，并配备上位机软件，用户使用非常方便。

参数指标：

| 参数 | 参数值 |
| --- | --- |
| 型号 | CH-VOA-T |
| 衰减范围 | 0~60 dB(不含插入损耗) |
| 准确度 | ≤±0.1 dB（0～–20dB） ≤±0.2 dB（-20dB～–60dB） |
| 插入损耗 | ≤ 2.0 dB |
| 校准波长 | 850 nm | 1310/1550nm |
| 回波损耗 | MM ≥ 35 dB | SM ≥ 50 dB |
| 光纤类型 | MM，62.5/125 | SM，9/125 |
| 输入功率 | ≤500 mw |
| 连接器形式 | FC（标准）、 ST 、SC等可选择 |
| 监控端口 | RS-232 |
| 工作电源 | AC：85~265V，50 ～60Hz |
| 工作温度 | 0 ~ +50℃ |
| 存储温度 | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
| 机箱尺寸 | (H)105 x (W)267 x (D)220 mm |

订购信息 ： CH-VOA-T-A-B-C-D

| 工作波长（A） | 光纤类型（(B） | 衰减范围（C） | 连接头（D） |
| --- | --- | --- | --- |
| 850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm X:Others | SM:SM,9/125 M5:MM,50/125 M6:MM,62.5/125 X:Others | 30::-30 dB 60:-60 dB X:Others | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X:Others |

# Text boxes

网站：www.canhuitx.com                               邮箱：canhuitx@163.com                                          电话：0771-3809517                                     地址：南宁市高新区科园大道33号A座5楼