产品描述：

CH-SLS台式光源是对光系统发射已知功率和波长的光，其与光功率计结合在一起，可以测量光纤系统的光损耗。 它具有高稳定性、功耗低，性价比高等特点, 是光电器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量, 以及光纤通信系统工程建設和维护的必备工具。CH-SLS台式光源采用自动功率控制系统（APC）、自动温度控制系统（ATC）、微机芯片数据处理控制调节，辅以软件作为控制单元，整机可靠性高，性能卓越，用途广泛，极大地方便了客户。

产品特点：

- 微处理控制、操作智能化。

- 超高稳定性和高可靠性。

- 功率可调、恒温保护。

- LCD直观显示当前状态。

- 高精度的APC和ATC电路。

- RS-232程控接口，用户使用非常方便。

参数指标：

| 参数 | 参数值 |
| --- | --- |
| 型号 | CH-SLS |
| 可选波长 | 850 nm、1310 nm、1550 nm（可定制） |
| 波长精度 | ±5 nm |
| 通道数 | 1~4（可定制） |
| -20 dB谱宽 | ≤0.5 nm |
| 输出功率 | 2~10 mw |
| 输出衰减 | 按键调节（dB） |
| 短期稳定性 | < ±0.01 dB（15分钟） |
| 长期稳定性 | < ±0.03 dB（8小时） |
| 光纤连接器 | FC/PC 、FC/APC （可定制） |
| 工作电源 | AC：85~265V，50 ～60Hz |
| 工作温度 | 0 ~ +40℃ |
| 存储温度 | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
| 机箱尺寸 | (H)97 x (W)263 x (D)308 mm |

订购信息 ： CH-SLS-A-B-C-D

| 工作波长（A） | 光纤类型（(B） | 输出功率（C） | 通道数（D） | 连接头（E） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm X:Others | SM:SM,9/125 M5:MM,50/125 M6:MM,62.5/125 X:Others | 02:2 mw 10:10mw X:Others | 01: 1通道 04: 4通道 | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X:Others |

# Text boxes

台式稳定光源(CH-SLS)

CANHUI COMMUNICATION

网站：www.canhuitx.com                               邮箱：canhuitx@163.com                                          电话：0771-3809517                                     地址：南宁市高新区科园大道33号A座5楼