光气COCL2气体检测仪

光气气体检测仪描述：

在线式光气气体检测仪,适用于各种环境中的光气气体浓度和泄露实时准确检测，采用进口电化学传感器和微控制器技术. 响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好等优点. 防爆接线方式适用于各种危险场所, 并兼容各种控制报警器, PLC, DCS等控制系统, 可以同时实现现场报警预警, 4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出; 完美显示各项技术指标和气体浓度值; 同时具有多种极强的电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏;

光气气体检测仪特性：
★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能，使用寿命长达3年;
★采用先进微处理器技术，响应速度快,测量精度高，稳定性和重复性好;
★检测现场具有现场声光报警功能，气体浓度超标即时报警，是危险现场作业的安全保障;
★现场带背光大屏幕LCD显示，直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等;
★独立气室，传感器更换便捷,更换无须现场标定，传感器关键参数自动识别;
★全量程范围温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性;

★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;

★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;

★具备过压保护,防雷保护,短路保护,反接保护,防静电干扰,防磁场干扰等功能;

并且具有自动恢复功能,防止发生外部原因,人为原因,自然灾害等造成仪器损坏;

★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;

★PPM,%VOL,mg/m3三种浓度单位可自由切换;

★防高浓度气体冲击的自动保护功能;

| 型号： | SK-600-COCL2 |
| --- | --- |
| 检测气体： | 空气中的光气COCL2浓度 |
| 检测范围： | 0-1PPM, 0-10PPM |
| 分辨率： | 0.1ppm |
| 显示方式： | 液晶显示 |
| 温 湿 度： | 选配件，温度检测范围：-40 ～ 120℃，湿度检测范围：0-100%RH |
| 检测方式： | 扩散式、流通式、泵吸式可选 | 安装方式： | 壁挂式、管道式 |
| 检测精度： | ≤±3% | 线性误差： | ≤±1% |
| 响应时间： | ≤20秒（T90） | 零点漂移： | ≤±1%（F.S/年） |
| 恢复时间： | ≤20秒 | 重 复 性： | ≤±1% |
| 信号输出： | ① 4-20mA信号：标准的16位精度4-20mA输出芯片，传输距离1Km ② RS485信号：采用标准MODBUS RTU协议，传输距离2Km ③ 电压信号：0-5V、0-10V输出，可自行设置 ④ 脉冲信号：又称频率信号，频率范围可调（选配） ⑤ 开关量信号：标配2组继电器，可选第三组继电器，继电器无源触点，容量220VAC 3A/24VDC 3A |
| 传输方式： | ① 电缆传输：3芯、4芯电缆线，远距离传输（1-2公里） ② GPRS传输：可内置GPRS模块，实时远程传输数据，不受距离限制（选配） |
| 接收设备： | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 |
| 报警方式： | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 |
| 报警设置： | 标准配置两级报警，可选三级报警；可设置报警方式：常规高低报警、区间控制报警 |
| 电器接口： | 3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹，同时支持2种电器连接方式 |
| 防爆标志： | ExdII CT6（隔爆型） | 壳体材料： | 压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆，防爆防腐蚀 |
| 防护等级： | IP66 | 工作温度： | -30 ～ 60℃ |
| 工作电源： | 24VDC（12～30VDC） | 工作湿度： | ≤95%RH，无冷凝 |
| 尺寸重量： | 183×143×107mm(L×W×H）1.5Kg(仪器净重) | 工作压力： | 0 ～ 100Kpa |
| 标准配件： | 说明书、合格证 | 质保期： | 一年 |