## PN型泥浆泵参数

特点和用途：   
　  PN型泵系单级、单吸、卧式离心泥浆泵，该型泵过流部件采用耐磨合金材料制造。叶轮与护板的间隙可以及时调整，以保持高效工作。6吋以下泵型叶轮与用螺纹联接,8吋以上泵型用键联接。轴封采用填料密封，工作时应注入高于工作压力1kg/cm2轴封清水。该泵具有结构简单、可靠、检修方便、寿命长等特点。适用于矿山输送固液两相流体之用，输送最大重量浓度为50-60%。
型号意义说明：  2PN       
             2--泵出口直径（吋）；   P--杂质泵；    N--泥浆

P N 型 泥 浆 泵 性 能 参 数 表

| 型 号 | 流 量 Q(m3/h) | 扬 程 H(m) | 转 速 n(r/min) | 汽蚀余量 NPSHr(m) | 效 率 η(%) | 功 率 N(KW) | 重量 (Kg) | 口 径 D(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 轴功率 | 配带 功率 |  | 吸入 | 排出 |
| 1PN | 7.2 12 16 | 14 13 12 | 1430 | 0.55 | 21 30 35 | 1.3 1.41 1.5 | 3 | 120 | 50 | 25 |
| 2PN | 30 47 58 | 22 19 17 | 1450 | 1.32 | 33 39 39 | 5.45 6.25 6.9 | 11 | 150 | 96 | 50 |
| 3PN | 54 108 151 | 26 21 15 | 1470 | 2.35 | 32 42 37 | 12 14.7 16.7 | 22 | 450 | 125 | 75 |
| 4PN | 100 150 200 | 41 39 37 | 1470 | 2.95 | 46 55 61 | 24.3 29 33.1 | 55 | 1000 | 150 | 100 |
| 4PN(1) | 41.5 80 111 | 51 50 49 | 1470 | 1.92 | 23 36 44.5 | 25 30.2 33.1 | 55 | 1000 | 150 | 100 |
| 4PN(2) | 52 100 138 | 51 50 49 | 1470 | 2.2 | 26 37 47 | 28 37 39 | 75 | 1000 | 150 | 100 |
| 6PN | 230 280 320 | 27 26 25 | 980 | 2.59 | 56 60 62 | 30.2 33 35.2 | 75 | 2.59 | 200 | 150 |