一）产品介绍

全自动封边机的应用概述：

封边作业是板式家具制造过程中的一道重要工序.封边质量的好坏直接影响产品的质量、价格和档次.通过封边,可以很好地改善家具的外观质量,避免家具在运输和使用过程中边角部损坏、贴面层被掀起或剥落,同时可起到防水、封闭有害气体的释放和减少变形等作用,而且还能美化家具、愉悦心情  .板式家具生产企业使用的原料主要是刨花板、中密度板及其它人造板,所选用的封边条主要有PVC、聚脂、三聚氰胺和木条等.不同材料和规格的封边条使用不同的封边设备.如今家具生产企业所使用的封边机,主要有手动直曲线封边机和半自动直线封边机；全自动直线封边机几种.手动封边机结构较简单,其安装、使用及维护相对较容易;而全自动直线封边机由于结构复杂、制造精度高、价格高,在使用过程中易发生这样或那样的问题.因此,安装、调试好一台（半自动）全自动直线封边机,是使其长期保持稳定工作状态和完成高质量封边作业的重要保证。

二）技术参数：

| 品名/型号 | 全自动封边机/ HMF598 |
| --- | --- |
| 设备尺寸 | 3500X900X1600mm |
| 总功率 | 7.5KW |
| 重量 | 1300Kg |
| 工件加工厚度 | 10-50mm |
| 工件加工宽度 | ≥80mm |
| 工件加工长度 | ≥160mm |
| 封边带厚度 | 0.3-3mm (pvc)卷盘式封边带 |
| 工件输送速度 | 12m/min |
| 工件输送电机功率 | 1.5kw |
| 精修电机功率 | 2X0.75kw 1200r/min 200HZ |
| 抛光电机功率 | 2X0.18kw 1400r/min 50HZ |
| 胶箱电机功率 | 0.37KW |
| 胶箱加热功率 | 7.5KW |
| 辅助加热功率 | 0.12KW |
| 空气压力 | 0.7Mpa |
| 适合封边板材 | 中密度纤维板、细木工板、实木板、刨花板、高分子门板、胶合板等 |
| 标配功能 | 预铣、涂胶、封边、齐头、粗修、精修、仿形跟踪、刮边、抛光、开槽 |
| 适合封边条 | PVC、聚脂、三聚氰胺和木条 |
| 机床展开尺寸 | 3500×900×1600mm |

三）功能介绍：

全自动封边机/ HMF598适用于中密度纤维板、细木工板、实木板、刨花板、高分子门板、胶合板等直线封边修边等，可一次性具有双面涂胶封边带切断封边带粘合压紧、齐头、精修、抛光等功能，封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑。该设备运行稳定、可靠耐用、价格适中，尤为适合于大中型家具，橱柜等板式家具的厂家使用。

各部组功能介绍：

涂胶封边：通过特殊的结构，使封边板材和封边材料双面涂胶均匀，保证粘合力更加牢固。

齐头：通过精密的直线导轨运动，采用靠模自动跟踪和高频高速电机快速切削结构，保证切断面平整光滑。

精修：均采用靠模自动跟踪和高频高速电机结构，保证修边的板材上下部分的平整光滑。用于修去加工板材封边条上下多余的封边材料。精修刀为R形刀。主要用于板式家具的PVC、亚克力封边条，以0.8mm厚以上的封边条为佳。

刮边：用于消除修边非直线运动的切削过程所引起的波纹痕迹，使板材上下部分更光滑整洁。

抛光：用棉质抛光轮清理加工好的板材，通过抛光使封边端面更加光滑