产品介绍

公司研发生产的汇富牌自走式喷杆喷雾机是用于水田、旱田的除草、灭虫、杀菌、防病、土地施肥的高效、理想和先进的现代化农业装备，已取得多项设计专利，机器吸收以往众多用户的反馈信息，并加以改进，功能和实用性日趋成熟，现已获得众多用户的好评。

大功率名牌发动机

采用日本原装进口洋马22.2Kw发动机，功率最大可达23Kw，保证了产品的可靠性和田间作业的效率，同时降低油耗，为用户省心、省钱、省时。

自重轻

结构合理紧凑，在保持高离地间隙以及大功率发动机的情况下尽量减少自重，非承重部位使用轻质材料，以及结构上的精巧设计措施，减少了动力消耗，提高作业时的灵活性及更好的通过性能。

四轮转向、四轮驱动

四轮与二轮相互转换—田间作业时四轮转向可大幅减少转弯半径，且前后轮行驶轨迹相同，减少对作物的碾压；转场运输时二轮转向方便操控。四轮驱动确保了机器在水田中良好的行驶性能。

离地间隙

最低离地间隙可达1100mm，高于同类型机器平均间隙，不用担心机体与作物接触

其他特点

高可靠性及耐久性

曲线优美机身，彰显细节品质

整机非承重件采用不锈钢紧固件，关键部件采用不锈钢材料，防止化肥和农药的强烈腐蚀

I铝制喷杆，轻盈不锈蚀

一体化高强度全封闭轮毂，解决轮毂拖泥问题

整机通过长时间工厂试验及用户试验，保证了整机的可靠程度，给用户省去机器经常维修的烦恼。

主要技术规格参数

| 整机 | 型号 | HF-500 |
| --- | --- | --- |
|  | 型式 | 自走式 |
|  | 外形尺寸（长*宽*高）（mm） | 4600*1680*2270 |
|  | 重量（KG） | 900kg |
|  | 喷杆喷幅（m） | 12 |
|  | 喷杆作业常用工作压力（MPa） | 0.5-0.8 |
| 配套动力 | 型式 | 常柴柴油机 |
|  | 标定功率（KW/rpm) | 18-20/2200-2300 |
|  | 启动方式 | 电启动 |
| 驱动系统 | 四驱 | 是 |
|  | 四轮转向 | 是（可电控调换两轮） |
|  | 差速锁定 | 是 |
| 药箱 | 容量（L） | 500 |
|  | 搅拌方式 | 射流搅拌方式 |
| 配套喷头 | 型式 | 扇形 |
|  | 数量（个） | 23 |
|  | 雾锥角（°） | 110 |
|  | 单个喷量（L/min) | 1.386/0.4MPa |
|  | 间隔（mm） | 500 |
| 喷雾机主行档数 | 3进1退（快/慢） |
| 作业能率（亩/小时） | 60 |