音频智能(AIO)融合系统V1.0

产品规格书

| 修订日期 | 修 订 内 容 | 修订人 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-03-06 | 第一版 | 林志成 | V1.0 |
| 2018-03-08 | 软件系统部分 | 付腊莓 | V1.1 |
| 2018-05-11 | 核实参数、增加全功能双键可视终端 | 钟国朝 | V1.2 |
| 2018-06-07 | 增加2.15、2.16两款产品 | 付腊莓 | V1.3 |
| 2018-07-24 | 刷新参数与彩页同步 | 黄赛飞 | V1.4 |
| 2018-09-27 | 修改核实全部设备参数 | 许观森 | V1.5 |
| 2018-11-21 | 修改核实全部设备参数 | 钟国朝曹永武 | V1.6 |

目  录

一、	系统概述	4

二、	主要产品参数	5

2.1	AIO融合系统软件（AIO-Z0-A001）	5

2.1.1系统特点	5

2.1.2系统功能	7

2.2	中心服务器(PeakFire P 2302)	10

2.3	高级管理主机(PeakFire P 2506P)	11

2.4	二级管理主机(PeakFire P 2512P)	12

2.5	精简桌面管理主机(PeakFire P 2524P)	13

2.6	标准桌面管理主机(PeakFire P 2606P )	14

2.7	精简语音终端（PeakFire P 2612P）	15

2.7.1 精简单键语音终端	15

2.7.2 精简双键语音终端	16

2.8	全功能语音终端(PeakFire P 2624P)	17

2.8.1 全功能单键语音终端	17

2.8.2 全功能双键语音终端	18

2.9	精简可视终端（PeakFire P 2506）	19

2.9.1 精简单键可视终端	19

2.9.2 精简双键可视终端	21

2.10	全功能可视终端(PeakFire P 2512 )	22

2.10.1 全功能单键可视终端	22

2.10.2 全功能双键可视终端	23

2.11	全功能双键桌面语音终端（带咪杆）（AIO-A1-A008-3）	24

2.12	全功能双键桌面可视终端（带咪杆）（AIO-B1-A008-3）	25

2.13	报警柱(PeakFire P 2524 )	26

2.14	报警箱(PeakFire P 2535 )	27

2.14.1可视报警箱	27

2.14.1非可视报警箱	29

2.15	LED可视报警箱(PeakFire P 2550 )	30

2.16	标准全功能可视终端（PeakFire P 2565）	31

2.14.1 标准全功能单键可视终端	31

2.14.2 标准全功能双键可视终端	32

2.17	标准全功能语音终端（PeakFire P 2606）	33

2.15.1 标准全功能单键语音终端	33

2.15.1 标准全功能双键语音终端	34

- 系统概述

AIO融合系统采用成熟的IP 语音技术，高清视频技术，视频智能分析技术、远程IO控制技术等，通过IP网络以数据包的形式在局域网内传输音视频信号，融合系统不仅通过网络技术很好的解决了远距离传输和分布式组网，同时它还是一套高融合性的公共广播系统和可视对讲系统，系统能够很好的和用户已有的视频监控系统、门禁、报警、LED显示系统进行无缝融合。并实现所有设备操作集中化，设备资源共享化。极大的方便了用户在系统集成项目中，对各个不同系统设备集中控制的要求。

本系统在集成传统广播系统的功能下还扩展了可视对讲功能，系统还特别针对项目中的门禁系统、监控系统、报警系统等进行融合集成。通过标准协议接入视频监控画面，实现了可视广播。通过设备自带的I/O输出接口可远程控制门禁、灯光开关等设备，实现远程操作的集成化应用。

管理中心操作系统支持嵌入式和windows双系统，运行的稳定性、操作性相比传统广播系统电脑上操作和桌面话筒的操作更加直观。

系统的对讲、监听、广播、报警系统采用”多级分控管理、统一指挥”的管理模式，系统具有终端———分控中心———指挥（管理）中心三级管理模式。其中指挥中心设置系统一级服务器，各分控中心设置对讲管理主机充当二级服务器，一级服务器和二级服务器都具备管理所有对讲、广播终端的功能，组建一套多级服务器管理的对讲、监听、广播、报警系统，确保任何一台服务器的瘫痪或者发生故障都不影响整个系统的运行，包括故障服务器管理的对讲终端。指挥中心、分控中心能对各个设备进行点对点、分区或全部呼叫、广播。系统呼叫、报警、对讲的同时，向其他系统提供联动信号，并与视频监控系统实现联动。具有报警显示、记录、录音等功能。

- 主要产品参数

AIO融合系统软件（AIO-Z0-A001）

2.1.1系统特点

- 采用先进音频处理技术：所有终端设备均采用硬件回声消除技术，能够很好的抵消回声和抑制噪声，使广播音质更加清晰。

- 高语音采样率：支持PCM、AAC、G711音频编码格式；支持MP3、WAV文件格式；支持8K-48K采样率，32K-768K码率传输；在语音方面的突破，支撑系统应用于全双视频语音通话、多方可视会议。

- 安全通话：系统对语音编码进行过加密处理，防止窃听。

- 支持国标与先进标准协议：支持标准协议如onvif协议、SIP协议、GB28181协议，提供标准接口，便于平台子系统之间数据共享；可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX)，可与IP可视话机实现音视频通话。

- 支持星光功能与高清视频分辨率：视频支持H.264、H.265编码格式，支持CIF、D1、720P、1080P多种分辨率；支持星光级夜视和宽动态、强光抑制、弱光补偿功能，在夜晚和逆光的情况下也能清晰辨别人脸；支持实时画面时间和标题叠加设置，可在画面上叠加视频分辨率、码率、时间、标题内容等信息。

- 集成能力强：可在项目中集成门禁系统、视频监控系统、报警系统、LED显示系统、楼宇对讲系统等；突破传统广播与对讲系统割离与封闭的弊端，实现跨系统之间联动，包含视频与广播联动、远程控制门禁、远程控制灯光开关等。

- 数据共享：通过标准协议与SDK可与雪亮工程平台、平安城市平台、警用平台、智慧社区平台、智慧城市平台实现数据共享。

- 系统扩容方便：只需在IP能网络覆盖的地方将IP对讲终端接入即可实现扩容。

- 一键报警与联动：终端设备的一键求助按钮，可联动多级管理中心与110接警中心；管理中心可获得多种报警源，接收终端报警；具有报警显示、记录、录音等功能.

- 全双向可视对讲：系统提供一键通话功能；呼叫接通后，立即以免提方式实现全双向视频通话，并且带回声消除的功能；具体功能包括监听、插话功能，多方会议功能、托管模式、呼叫转移、状态监控等。

- 多种广播应用：支持UDP、TCP、组播三种广播传输协议，能针对不同场景设置不同的广播传输方式。通过广播加强安防教育、宣传安防防范知识，对预测到的不安全因素进行警示，起到防范作用，有效降低危险发生概率；支持多种广播应用，包含：全区广播、分区广播、定时广播、消防广播。

- 支持本地存储与网络存储：可在系统平台中根据实际需要配置本地、网络存储策略（存储方式、存储时间、存储条件等）；支持主流厂家NVR存储功能，终端可将音视频数据直接存储在海康、大华、科达、宇视等主流厂家NVR中。支持全时存储与定时存储。音视频可同时存储。系统对所有终端的录音、录像集中存储在管理服务器中，把终端的音视频与管理中心对讲的音频文件合成1个MP4文件存储，用户可使用呼叫工作站或PC客户端随时调取。

- 多级管理：系统采用“多级分控管理、统一指挥”的管理模式，便于多级单位各司其职。系统具有终端—分控中心—指挥中心（管理中心）三级管理模式。其中指挥中心设置一级服务器，各分控中心设置二级服务器，一级服务器和二级服务器都具备管理所辖终端的功能，确保任何单点故障都不影响整个系统的运行，包括故障服务器管理的终端。所有设备终端云平台注册，方便、快捷。

- 客户端与APP：一端操控全局，用户在一个客户端上，即可操控系统所有前端，实用价值与用户体验大大提升；指挥中心、分控中心能对各个设备进行点对点、分区或全部呼叫、广播；手机APP用户只要登录平台即可进行远程可视对讲、远程采播、远程音乐播放等控制.

- 按需部署：根据不同场所对音频、视频、广播、报警不同需求，配置适合的产品；一方面保证实用，另一方面保证性价比最优；设备包含IP语音对讲报警、IP可视语音对讲报警、IP可视语音对讲广播报警以及基础拾音器（模拟、网络）系列产品。

- 云存储：可实现互联网语音传输功能和云存储功能，满足客户网络音频应用。

- 声控布防、报警提示：当前端设备音频高于设定值时，自动弹出并提示当前报警设备的实时声音。

- 融合视频：支持海康、大华等视频获取。

- 设备自动巡检：系统可对终端自动巡检，实时对系统设备运行情况进行轮巡检测，提高维护效率，降低设备维护成本。

- 客户端自动升级：通过客户端自动升级技术可以有效解决大量主机同步升级的问题。

2.1.2系统功能

- 高清可视对讲

支持1080P分辨率高音质可视通话，支持星光级别摄像机，在光线极弱的条件下，仍能清楚的识别通话人面部。

- 音视频多级存储

终端对讲设备不仅可以本地存储、中心存储，还可以与NVR等存储设备对接，实现24小时录音录像网络存储，可长期保存关键重要数据，提供音视频同步共享数据。

- 一键报警

一键（单按键或双按键）呼叫模式可指定呼叫目标，可中心报警，可拨打110。（需要语音网关）

- 全双向视频免提通话

呼叫接通后，立即以免提方式进行全双工，并且带回声消除的通话。

- 远程巡查（巡课、巡检）

用户可通过管理主机、移动APP远程启动终端音、视频，对现场情况进行巡查；便于远程抽检工作、远程指导、应急指挥。

- 监听、插话

高级别主机可对通话中的低级别主机、终端进行监听，可对终端进行插话。

- 多方视频通话

主机与终端之间的语音会议、主机与主机之间的可视会议。

- 呼叫转移

当终端呼叫主机时，主机不能正常响应，可根据条件设置呼叫转移：占线转移、掉线转移、无响应转移、按时段转移等。

- 公共广播

全区广播，管理主机可对所管理的终端设备进行全区MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；分区广播，管理主机可对所管理的终端设备分区进行MP3文件广播、喊话广播；定时广播，管理主机具有定时广播功能；在案件频发时期，灾害、应急事件多发期，可定时自动进行语音播放、信息提醒、知识宣导； 消防广播，管理主机可用MP3文件作消防报警语音，消防报警时，自动强切到最大音量；

- 远程控制

系统可通过远程控制开门、开灯、LED屏幕，也可实现其他带有IO接口设备或RS-485接口设备远程控制。

- 移动管理(APP)

领导与管理者可通过手机APP实现各级别的移动管理:获得前端报警信息，启动前端现场音视频监控,可对前端的现场情况进行巡查（音视频与周边环境）,可远程移动控制现场的广播、对讲与喊话，进行处置,可与平台其他主机进行实时互动与信息上报。

- 报警联动

当有报警信息发生时，按照事前设置，报警信息可联动各级中心不同管理主机，会自动弹出报警信息画面；各级中心第一时间接收警情。

- 视频联动

系统可对所有终端设置关联视频，当终端有请求、报警信号时，可关联相关视频进行音视频同步。

- 循环监听监视

主机可任意选定终端分机进行监听、监视或对所有终端分机进行循环监听、监视，每路停留时长可设置。

- 三色门灯状态提示

当发生紧急呼叫时，可配置三色门灯进行状态提醒，不同状态不同颜色，利于用户及时了解情况，快速定位呼叫目标。

- 状态提示

管理主机与中心服务器屏幕上可直观显示辖区内所有终端实时在线状态、工作状态，方便调试、检修和维护；每路按键可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用。

中心服务器(PeakFire P 2302)

产品特点

- 单台支持1500路终端管理，支持多级管理；

- 集中式管理分布式操作，可对使用单位用户、角色、权限、任务、授权进行16个级别的权限管理；

- 系统屏幕上直观显示辖区内所有终端实时分机的在线状态、工作状态，方便调试、检修和维护；窗口可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用；

- 支持呼叫方和被叫方音视频合成一个MP4文件，支持远程客户端查询下载实时播放；

- 支持全区广播、分区广播、定时广播等方式，支持文字转语音广播；

- 提供免费的二次开发SDK接口，系统可实现与监控系统、火灾报警系统、红外报警系统等平台对接；

- 终端无需端口映射即可实现跨越互联网远程对任意终端实现定时广播对讲等操作。

产品参数

| 产品名称与型号 | 中心服务器PeakFire P 2302 |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP |
| 网络芯片速率 | 1000Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 显示屏与分辨率 | 15寸高清触摸屏，分辨率1024*768 |
| 接口 | 网络：1个RJ45 1000M网口 音频：3个音频接口（声音输出、MIC输入、线路输入） VGA： 1个VGA USB: 6个USB接口（前面有两个、后面有四个） 电源：1个电源口 |
| 最大容量 | 可扩展到2个4T硬盘 |
| 主机操作系统 | Windows 7/Windows 10/ Windows2008 |
| 电源、功耗 | AC 220V ≤150W |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求 |
| 工作环境 | 温度-10℃ ～ 60℃ |
| 尺寸 | 485×315×303mm（长×宽×高） |

高级管理主机(PeakFire P 2506P)

产品特点

- 专业寻呼主机外形，桌面式设计，采用10.1寸高清IPS屏幕，分辨率1280*800，全虚拟按键加实体按键，全铝合金采集外壳，外形美观大方

- 内置200万像素高清摄像头，具有硬件遮挡功能，支持双向视频通话

- 内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听

- 支持2种方式通话和广播：免提话筒对讲和听筒对讲

- 可对全区、分区、任意终端进行喊话广播

- 支持来、去电显示功能，呼叫转移

- 支持音视频多方精简会议通话，最高支持40个参与者

- 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态

- 兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX)

- 远程回放下载所有对讲终端通话录音录像；

- 1个HDMI、2个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出

产品参数

| 产品名称与型号 | 高级管理主机PeakFire P 2506P |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 显示屏与分辨率 | 10.1寸高清IPS液晶触摸屏，分辨率1280*800 |
| 摄像头 | 内置200万像素高清数字摄像头 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：1路音频输入，1路音频输出 USB: 2个USB接口 HDMI: 1个HDMI接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 内置16G SD卡 |
| 电源、功耗 | DC12V ≤20W |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求 |
| 工作环境 | 温度-10℃ ～ 60℃ |
| 尺寸 | 365×230×116mm(长×宽×高) |

二级管理主机(PeakFire P 2512P)

产品特点

- 专业寻呼主机外形，桌面式设计，采用10.1寸高清IPS屏幕，分辨率1280*720，全虚拟按键，外形美观大方；

- 采用工业级4核嵌入式CPU芯片1G内存，保证系统的整体稳定性；

- 远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态

- 内置3W扬声器，可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐；

- 内置 SD 卡，可下载存储对讲记录；

- 内置200万摄像头，在会议和通话的过程中能展现出精美的画质支持采用H.264编码；

- 兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX)；

- 支持音视频多方精简会议通话，最高支持40个参与者；

- 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态；

- 1个HDMI、1个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出；

- 远程回放下载所有对讲终端通话录音录像；

- 支持有线和WiFi网络接入，支持跨网段和跨路由.

产品参数

| 产品名称与型号 | 二级管理主机PeakFire P 2512P |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 显示屏与分辨率 | 10.1寸高清IPS液晶触摸屏，分辨率1280*800 |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：1路音频输入，1路音频输出 USB: 2个USB接口 HDMI: 1个HDMI接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 标配SD卡32G，可扩展128G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求 |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤20W |
| 工作环境 | 温度-10℃ ～ 60℃ |
| 尺寸、重量 | 305x130x195mm(长X宽X高)咪杆（363mm），2kg |

精简桌面管理主机(PeakFire P 2524P)

产品特点

- 专业寻呼主机外形，桌面式设计，采用5寸高清IPS屏幕，分辨率1280*720，全虚拟按键加实体按键，外形美观大方；

- 采用工业级4核嵌入式CPU芯片1G内存，保证系统的整体稳定性；

- 远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态

- 内置3W扬声器，可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐；

- 内置 SD 卡，可下载存储对讲记录；

- 内置200万摄像头，在会议和通话的过程中能展现出精美的画质；

- 兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX)；

- 支持音视频多方精简会议通话，最高支持40个参与者；

- 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态；

- 1个HDMI、1个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出；

- 远程回放下载所有对讲终端通话录音录像；

- 支持有线和WiFi网络接入，支持跨网段和跨路由.

产品参数

| 产品名称与型号 | 精简桌面管理主机PeakFire P 2524P |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 显示屏与分辨率 | 5寸高清IPS液晶触摸屏，分辨率1280*720 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：1路音频输入1路音频输出 电源：1个电源口 HDMI：1个HDMI接口 USB：1个USB接口 |
| 存储容量 | 标配SD卡32G，可扩展128G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求 |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤15W |
| 工作环境 | 温度-10℃ ～ 60℃ |
| 尺寸 | 53×143×56mm（长×宽×高） |

标准桌面管理主机(PeakFire P 2606P )

产品特点

- 专业寻呼主机外形，桌面式设计，采用10.1寸高清IPS屏幕，分辨率1280*720，全虚拟按键加实体按键，外形美观大方；

- 采用工业级4核嵌入式CPU芯片1G内存，保证系统的整体稳定性；

- 远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态:

- 内置3W扬声器，可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐；

- 内置 SD 卡，可下载存储对讲记录；

- 内置200万摄像头，在会议和通话的过程中能展现出精美的画质；

- 兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX)；

- 支持音视频多方精简会议通话，最高支持40个参与者；

- 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态；

- 1个HDMI、1个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出；

- 远程回放下载所有对讲终端通话录音录像；

- 支持有线和WiFi网络接入，支持跨网段和跨路由。

产品参数

| 产品名称与型号 | 标准桌面管理主机PeakFire P 2606P |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 显示屏与分辨率 | 10.1寸高清IPS液晶触摸屏，分辨率1280*720 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：1路音频输入1路音频输出 电源：1个电源口 HDMI：1个HDMI接口 USB：1个USB接口 |
| 存储容量 | 标配SD卡32G，可扩展128G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求 |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤20W |
| 工作环境 | 温度-10℃ ～ 60℃ |
| 尺寸 | 300×184×65mm（长×宽×高） |

精简语音终端（PeakFire P 2612P）

2.7.1 精简单键语音终端

产品特点

- 采用 6mm 厚铝面板，带防刺戳保护和专用螺丝，防范人为破坏，嵌入式安装;

- 单键呼叫，可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话

- 可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音

- 公共广播功能，可定时打铃、分组、全局播放背景音乐

- 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工通话对讲、进行免提通话和接收广播

- 支持循环监听，可配置TF卡支持本地录音

- 兼容标准onvif协议、SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)；

- 支持2路无源音频输出；

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输；

产品参数

| 产品名称与型号 | 精简单键语音终端PeakFire P 2612P |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 接口 | 网络： 1个RJ45网口 音频： 2路无源音频输出 报警： 1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源： 1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 186×116×38mm(长X宽X高)，0.9kg |

2.7.2 精简双键语音终端

产品特点

- 采用 6mm 厚铝面板，带防刺戳保护和专用螺丝，防范人为破坏，嵌入式安装;

- 双键呼叫，对指定的中心或终端进行一键报警和一键广播；

- 可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音

- 公共广播功能，可定时打铃、分组、全局播放背景音乐

- 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工通话对讲、进行免提通话和接收广播

- 支持循环监听，可配置TF卡支持本地录音

- 兼容标准onvif协议、SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)；

- 支持2路无源音频输出；

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输；

产品参数

| 产品名称与型号 | 精简双键语音终端PeakFire P 2612P |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 接口 | 网络： 1个RJ45网口 音频： 2路无源音频输出 报警： 1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源： 1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 186×116×38mm(长X宽X高)，0.9kg |

全功能语音终端(PeakFire P 2624P)

2.8.1 全功能单键语音终端

产品特点

- 采用6mm铝面板，可嵌墙式安装或壁挂式安装，外防风雨，坚固耐用，易于识别

- 单键呼叫按键，对指定的中心或终端进行一键呼叫和一键报警

- 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工通话对讲、进行免提通话和接收广播

- 支持循环监听，可配置TF卡支持本地录音

- 兼容标准onvif协议、SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)

- 支持2路无源输出和2路20W定阻输出

- 支持1路报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输

产品参数

| 产品名称与型号 | 全功能单键语音终端PeakFire P 2624P |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 186×116×38mm(长X宽X高)，0.9kg |

2.8.2 全功能双键语音终端

产品特点

- 采用6mm铝面板，可嵌墙式安装或壁挂式安装，外防风雨，坚固耐用，易于识别

- 支持双键呼叫按键，对指定的中心或终端进行一键呼叫和一键报警

- 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工通话对讲、进行免提通话和接收广播

- 支持循环监听，可配置TF卡支持本地录音

- 兼容标准onvif协议、SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)

- 支持2路无源输出和2路20W定阻输出

- 支持1路报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输

产品参数

| 产品名称与型号 | 全功能双键语音终端PeakFire P 2624P |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 186×116×38mm(长X宽X高)，0.9kg |

精简可视终端（PeakFire P 2506）

2.9.1 精简单键可视终端

产品特点

- 采用6mm铝面板，可嵌墙式安装或壁挂式安装，外防风雨，坚固耐用，易于识别

- 单键呼叫，可通过软件指定呼叫目标，双向对讲喊话；可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像

- 公共广播功能，可定时打铃、分组、全区播放背景音乐

- 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工对讲、免提通话和接收广播

- 支持循环监视监听，可扩展TF卡支持本地录音录像；

- 兼容标准onvif协议、SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)

- 支持2路无源音频输出

- 支持1路报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输

产品参数

| 产品名称与型号 | 精简单键可视终端（PeakFire P 2506） |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源音频输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 186×116×38mm(长X宽X高)，0.9kg |

2.9.2 精简双键可视终端

产品特点

- 采用6mm铝面板，可嵌墙式安装或壁挂式安装，外防风雨，坚固耐用，易于识别

- 支持双键呼叫，可通过软件指定呼叫目标，双向对讲喊话；可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像

- 公共广播功能，可定时打铃、分组、全区播放背景音乐

- 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工对讲、免提通话和接收广播

- 支持循环监视监听，可扩展TF卡支持本地录音录像；

- 兼容标准onvif协议、SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)

- 支持2路无源音频输出接口

- 支持1路报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输

产品参数

| 产品名称与型号 | 精简双键可视终端（PeakFire P 2506） |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源音频输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 186×116×38mm(长X宽X高)，0.9kg |

全功能可视终端(PeakFire P 2512 )

2.10.1 全功能单键可视终端

产品特点

- 采用6mm铝面板，可嵌墙式安装或壁挂式安装，外防风雨，坚固耐用，易于识别

- 内置200万摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征，也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像

- 单键呼叫按键，对指定的中心或终端进行一键广播或一键报警

- 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工对讲、免提通话和接收广播

- 支持循环监视监听，可扩展TF卡支持本地录音录像；

- 兼容标准onvif协议、SIP协议、GB28181协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)

- 支持1路报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；

- 支持2路无源输出和2路20W定阻输出

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输

产品参数

| 产品名称与型号 | 全功能单键可视终端PeakFire P 2512 |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 186×116×38mm(长X宽X高)，0.9kg |

2.10.2 全功能双键可视终端

产品特点

- 采用6mm铝面板，可嵌墙式安装或壁挂式安装，外防风雨，坚固耐用，易于识别

- 内置200万摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征，也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像

- 支持2个呼叫按键，对指定的中心或终端进行一键报警和一键广播

- 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工对讲、免提通话和接收广播

- 支持循环监视监听，可扩展TF卡支持本地录音录像；

- 兼容标准onvif协议、SIP协议、GB28181协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)

- 支持1路报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；

- 支持2路无源输出和2路20W定阻输出

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输

产品参数

| 产品名称与型号 | 全功能双键可视终端PeakFire P 2512 |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 186×116×38mm(长X宽X高)，0.9kg |

全功能双键桌面语音终端（带咪杆）（AIO-A1-A008-3）

产品特点

- 全金属外壳，坚固耐用，造型独特醒目，桌面使用

- 双键呼叫按键，对指定的中心或终端进行一键广播或一键报警

- 内置3W扬声器，可实现全双工对讲和接收广播

- 支持循环监听，可扩展TF卡支持本地录音

- 采用数字音频处理技术，回音抑制，可实现高清晰的语音通信

- 公共广播功能，可定时打铃、分组、全局播放背景音乐

- 兼容标准onvif协议、SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)

- 支持1路报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；

- 支持2路无源音频输出及2路20W功放输出

- 带声光警示灯,可由监控中心控制其闪烁

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输

产品参数

| 产品名称与型号 | 全功能双键桌面语音终端（AIO-A1-A008-3） |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃ |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 160×100×66 mm(长X宽X高)，0.5kg |

全功能双键桌面可视终端（带咪杆）（AIO-B1-A008-3）

产品特点

- 全金属外壳，坚固耐用，造型独特醒目，桌面使用

- 内置200万摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征，也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像

- 双键呼叫按键，对指定的中心或终端进行一键广播或一键报警

- 内置3W扬声器，可实现全双工对讲和接收广播

- 支持循环监视监听，可扩展TF卡支持本地录音录像；

- 采用数字音频处理技术，回音抑制，可实现高清晰的视频语音通信

- 公共广播功能，可定时打铃、分组、全局播放背景音乐

- 兼容标准onvif协议、SIP协议、GB28181协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)

- 支持1路报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；

- 支持2路无源音频输出及2路20W功放输出

- 带声光警示灯,可由监控中心控制其闪烁

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输

产品参数

| 产品名称与型号 | 全功能双键桌面可视终端（AIO-B1-A008-3） |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃ |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 160×100×66 mm(长X宽X高)，0.5kg |

报警柱(PeakFire P 2524 )

产品特点

- 全金属外壳，户外防风雨，坚固耐用，造型独特醒目，易于识别

- 单键呼叫，可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话

- 终端内置扬声器和话筒眯头，免提通话和接收广播

- 带声光警示灯,可由监控中心控制其闪烁，可内置200万摄像头

- 支持循环监听，可扩展TF卡支持本地录音录像

- 兼容标准onvif协议、SIP协议、GB28181协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输

- 采用数字音频处理技术，回音抑制，可实现高清晰的视频语音

- 保密通话，专用音频编码格式, 带加密处理, 防止窃听

产品参数

| 产品名称与型号 | 报警柱PeakFire P 2524 |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 音频参数 | MIC:10mV/60OΩ、40Hz～20KHz |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤18W |
| 尺寸 | 400×400×2200mm（长×宽×高） |

报警箱(PeakFire P 2535 )

2.14.1可视报警箱

产品特点

- 全金属外壳，户外防风雨，坚固耐用，造型独特醒目，易于识别;

- 单键呼叫可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话

- 终端内置扬声器和话筒眯头，免提通话和接收广播

- 带声光警示灯,可由监控中心控制其闪烁，可内置200万摄像头

- 有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由

- 采用数字音频处理技术，回音抑制，可实现高清晰的视频语音

- 公共广播功能，可定时打铃、分组、全局播放背景音乐

- 传输距离无限延伸，有网络的地方就可以实现对讲，构筑更广阔范围的信息通讯系统。

- 采用数字音频处理技术，回音抑制，可实现高清晰的视频语音.

产品参数

| 产品名称与型号 | 可视报警箱 PeakFire P 2535 |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 灵敏度频率响应 | MIC:10mV/60OΩ、40Hz～20KHz |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤18W |
| 尺寸 | 340×155×400mm（长×宽×高） |

2.14.1非可视报警箱

产品特点

- 全金属外壳，户外防风雨，坚固耐用，造型独特醒目，易于识别;

- 单键呼叫可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话

- 终端内置扬声器和话筒眯头，免提通话和接收广播

- 带声光警示灯,可由监控中心控制其闪烁

- 有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由

- 采用数字音频处理技术，回音抑制，可实现高清晰的视频语音

- 公共广播功能，可定时打铃、分组、全局播放背景音乐

- 传输距离无限延伸，有网络的地方就可以实现对讲，构筑更广阔范围的信息通讯系统。

- 采用数字音频处理技术，回音抑制，可实现高清晰的视频语音.

产品参数

| 产品名称与型号 | 非可视报警箱 PeakFire P 2535 |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 灵敏度频率响应 | MIC:10mV/60OΩ、40Hz～20KHz |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤18W |
| 尺寸 | 340×155×400mm（长×宽×高） |

LED可视报警箱(PeakFire P 2550 )

产品特点

- 全金属外壳，户外防风雨，坚固耐用，造型独特醒目，易于识别;

- 单键呼叫可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话

- 终端内置扬声器和话筒眯头，免提通话和接收广播

- 带声光警示灯,可由监控中心控制其闪烁，可内置200万摄像头

- 支持循环监听，内置TF卡功能支持无服务器情况下的脱机录音录像

- 兼容标准onvif协议、SIP协议、GB28181协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输

- 采用数字音频处理技术，回音抑制，可实现高清晰的视频语音

- 带LED显示功能，中心可远程设置显示屏内容

产品参数

| 产品名称与型号 | LED可视报警箱PeakFire P 2550 |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 灵敏度频率响应 | MIC:10mV/60OΩ、40Hz～20KHz |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤20W |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 尺寸 | 340×155×400mm（长×宽×高） |

标准全功能可视终端（PeakFire P 2565）

2.14.1 标准全功能单键可视终端

产品特点

- 采用6mm铝面板，可嵌墙式安装或壁挂式安装，外防风雨，坚固耐用，易于识别；

- 内置200万摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征，也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像；

- 单键呼叫，可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话；

- 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工对讲、免提通话和接收广播；

- 支持循环监听，可扩展TF卡支持本地录音录像；

- 兼容标准onvif协议、SIP协议、GB28181协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)；

- 支持2路无源输出和2路20W定阻输出

- 支持1路报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输。

产品参数

| 产品名称与型号 | 标准全功能单键可视终端 PeakFire P 2565 |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 182.20×112.20×40.50mm(长X宽X高)，0.7kg |

2.14.2 标准全功能双键可视终端

产品特点

- 6mm铝面板，可嵌墙式安装或壁挂式安装，外防风雨，坚固耐用，易于识别；

- 内置200万摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征，也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像；

- 支持双键呼叫，可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话；

- 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工对讲、免提通话和接收广播；

- 支持循环监听，可扩展TF卡支持本地录音录像；

- 兼容标准onvif协议、SIP协议、GB28181协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)

- 支持1路报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；

- 支持2路无源输出和2路20W定阻输出

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输。

产品参数

| 产品名称与型号 | 标准全功能双键可视终端 PeakFire P 2565 |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 摄像头 | 内置200万摄像头 |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 182.20×112.20×40.50mm(长X宽X高)，0.7kg |

标准全功能语音终端（PeakFire P 2606）

2.15.1 标准全功能单键语音终端

产品特点

- 采用 6mm 厚铝面板，带防刺戳保护和专用螺丝，防范人为破坏，嵌入式安装；

- 单键呼叫，可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话；

- 可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音；

- 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工对讲、免提通话和接收广播；

- 支持循环监听，可扩展TF卡支持本地录音；

- 兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)；

- 支持2路无源输出和2路20W定阻输出

- 支持1路报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输。

产品参数

| 产品名称与型号 | 标准全功能单键语音终端 PeakFire P 2606 |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 182.20×112.20×40.50mm(长X宽X高)，0.7kg |

2.15.1 标准全功能双键语音终端

产品特点

- 采用 6mm 厚铝面板，带防刺戳保护和专用螺丝，防范人为破坏，嵌入式安装；

- 支持双键呼叫，可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话；

- 可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音；

- 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工对讲、免提通话和接收广播；

- 支持循环监听，可扩展TF卡支持本地录音；

- 兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)；

- 支持2路无源输出和2路20W定阻输出

- 支持1路报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；

- 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输。

产品参数

| 产品名称与型号 | 标准全功能双键语音终端 PeakFire P 2606 |
| --- | --- |
| 网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps |
| 接口 | 网络：1个RJ45网口 音频：2路无源输出和2路20W定阻输出 报警：1路开关量报警输出 TTL : 1个TTL接口 USB: 1个USB接口 电源：1个电源口 |
| 存储容量 | 可扩展TF 64G |
| 外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求 |
| 工作环境 | 温度-20℃ ～ 60℃，≤90%RH（无结露） |
| 电源、功耗 | DC 12V ≤5W |
| 尺寸、重量 | 182.20×112.20×40.50mm(长X宽X高)，0.7kg |