| 项目 | GC498LC-9 |
| --- | --- |
| 斗杆类型(mm) | 3400 |
| 总长(mm) | 12090 |
| 接地长度(运输时)(mm) | 6723 |
| 总高(至动臂顶部)(mm) | 3590 |
| 总宽(mm) | 3490 |
| 总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3276 |
| 配重离地间隙(mm) | 1321 |
| 离地间隙(mm) | 686 |
| 尾部回转半径(mm) | 3655 |
| 履带长度(mm) | 5460 |
| 履带宽度(mm) | 3490/2992 |
| 履带板宽度(mm) | 600 |
| 回转中心至后端部距离(mm) | 3655 |
| 挖掘高度(mm) | 10924 |
| 卸载高度(mm) | 7615 |
| 挖掘深度(mm) | 7800 |
| 垂直挖掘深度(mm) | 7066 |
| 挖出8英尺水平面时的挖掘深度(mm) | 7650 |
| 挖掘距离(mm) | 12016 |
| 地平面的挖掘距离(mm) | 11814 |
| 工作装置回转半径(mm) | 4825 |
| 发动机 |
| 型号 | 康明斯QSM11 |
| 形式 | 6缸、直列、增压、中冷 |
| 缸数×缸径×行程(mm) | 6×125×150 |
| 排量(L) | 11 |
| 额定功率(kw/rpm) | 250/2000 |
| 液压系统 |
| 液压泵形式 | 2个变量柱塞液压泵＋1个齿轮泵 |
| 工作流量(L/min) | 2×360＋27 |
| 行走回路压力(Mpa) | 31.4 |
| 回转回路压力(Mpa) | 28.4 |
| 控制回路压力(Mpa) | 3.9 |
| 铲斗 |
| 铲斗容量(m³) | 2,2~2.5 |
| 铲斗宽度(mm) | 1530~1706 |
| 回转系统 |
| 回转速度(r/min) | 9.3 |
| 制动类型 | 压力释放 机械制动 |
| 挖掘力 |
| 斗杆挖掘力/增压(KN) | 236 |
| 铲斗挖掘力/增压(KN) | 290 |
| 操作重量和接地比压 |
| 操作重量(Kg) | 47600 |
| 接地比压(Kpa) | 81.9 |
| 行走系统 |
| 行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
| 履带板数量 | 2×50 |
| 行走速度(km/h) | 3.2/5.3 |
| 牵引力(KN) | 330 |
| 爬坡能力 | 70%(35°) |
| 支重轮数量 | 2×9 |
| 拖链轮数量 | 2×2 |
| 油液容量 |
| 燃油箱容量(L) | 650 |
| 冷却系统(L) | 26 |
| 发动机机油量(L) | 37.8 |
| 液压油箱加注量(L) | 350 |
| 液压油箱系统容量（L） | 406 |

注：本页面型号参数配置等信息仅供参考，实际型号参数配置等信息以店内销售为准，解释权归生产厂家所有。

性能特点

十田重工（济宁山重新能源）GC498LC-9液压式挖掘机产品升级 效能升级卓越的作业性能

发动机：

原装进口五十铃发动机，欧三排放标准，性能优异，节能环保，维修保养方便。

·液压系统：

原装进口液压件，电控双泵全功率交叉＋负流量控制系统、液压先导比例操纵，质量稳定可靠，工作效率高，节能降耗，挖掘力大；

·配备电器控制系统：

点阵式多功能大屏幕彩色液晶显示，可实时监控机器运行状态，具备故障自诊断和记录功能，电控油门，时刻考虑燃油经济性，保证整机在各类作业场地作业时获得最大的效率。提供多种操作模式供用户选择，满足不同工况；

·强化的工作装置：

工作装置强化设计之更适合矿山、采石场等恶劣作业环境，回转平台采用新型式高强度高稳定性，车架边梁边板角钢加强，底盘关键部位增加强度，提高其使用寿命，宽轨距，履带接地长度大。

·断臂大斗参数：

斗杆长度：3000mm

斗杆挖掘力：246KN

·强劲的挖掘力：

铲斗挖掘力：290KN

斗杆挖掘力：236KN

·回转敏捷，挖掘周期时间缩短：

回转速度：9.3r/min