篮球架常见分类以及技术参数

篮球架依据使用性质可以分为普通型和比赛型专用篮球架。

具体可以分为液压篮球架、移动式篮球架、固定式篮球架：

液压篮球架：电动液压篮球架、手动液压篮球架以及仿液压篮球架。

液压篮球架通过篮球架底盒里面有一套液压升降系统，能够比较精确的达到篮球架设定的标准高度上升或者下降以及行走的需要。是根据国际篮联(FIBA)标准研制而成的最新产品。

移动式篮球架：移动式篮球架，移动式单臂篮球架

篮板：尺寸:1.8*1.05米为国际标准钢化玻璃材料制成，完全胜任灌篮和其他激烈的运动

篮球架的主杆：优质方形钢管直径为150mm(国际标准移动炮式篮球架的主杆直径为75mm)

篮球架的移动底箱：优质钢板制成，尺寸为：750px(高)*2500px(宽)*4500px(长)，移动底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性

篮球架的主杆与篮板之间的拉杆：两根优质圆形钢管与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定

篮圈：优质元钢制成达国际标准，内径450mm

篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米

移动式篮球架主要应用于篮球比赛项目中，能够依据比赛场地快速进行组装以及位置的移动。

固定式篮球架：全箱独臂篮球架，平箱式篮球架，弹性平衡篮球架，地理圆管双位篮球架，海燕式固定篮球架，固定式单臂篮球架。

固定式篮球架主要应用于学校、社区等一些非比赛类场所。

材质：地埋式，直径:18×450px臂厚5mm:方管。伸臂1.8m/2.25m 表面处理:喷朔基本配置:三支点，玻璃钢篮球板弹簧篮圈. 注:可随意更换为钢化玻璃篮球板。

篮板：玻璃钢篮板,长1800mm，宽1050mm,可以选配优质钢化玻璃篮板。

立柱采用优质方管焊接而成，方管尺寸为150*150mm，壁厚3mm，为行业标准。

篮球架尺寸高度国际标准：

根据国际篮联的规定，标准篮板高度为7250px，标准篮圈高度为7625px。

1.篮板的尺寸是：横宽1.80米，竖高1.05米，下沿距地面 2.90米。

2.篮圈标准(1)实心铁条，内径为0.45米(45厘米);

(2)圈条的直径最小为0.017米(17毫米)，最大为0.020米(2 0毫米)，圈的下沿设有小环或类似的东西，以便悬挂篮网;

(3)它们要牢固地安装在篮板上，篮圈顶面要成水平，离地板3.05米，与篮板两垂直边的距离相等;

(4)篮板面距篮圈内沿的最近点是0.15米(15厘米);