高可靠性：完善的电源保护，过载保护，动态偏磁自动校正电路，有效防止主变压器饱和,抗干扰能力强，独特的软开关驱动电源降低了开关损耗并保证主功率元器件IGBT的可靠运行。

高稳定性：焊接电流漂移小于０．５％

工艺优良：具备推力调节功能，利于全位焊接，打底焊，焊缝成形美观，探伤无气孔、夹缝。

高效节能：功率因数大于９５％，空载耗电低，比传统焊机综合节电４０％。

高容积比：紧凑设计，体积小，重量轻，移动方便、电流调节范围大、陡降特性好、焊接飞溅小、电弧稳定。

使用范围广：适用于各种焊条，承受±20电网电压波动。

| 焊机型号 | ZX7-315A | ZX7-400A | ZX7-500A |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流输入电压(V) | 380V( ±10℅ )或660V( ±10℅ ) |
| 额定输出电流(A) | 315 | 400 | 500 |
| 电流调节范围(A) | 20-315 | 20-400 | 20-500 |
| 额定空载电压(V) | 75 | 75 | 75 |
| 额定负载持续率(%) | 90 | 90 | 90 |
| 过热保护( ℃ ) | 85 | 85 | 85 |
| 效率(%) | 90 | 90 | 90 |
| 功率因素(%) | 85-92 | 85-92 | 85-92 |
| 绝缘等级 | F | F | F |
| 外壳防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 |
| 冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 |
| 外型尺寸(mm | 490×240×360 | 490×240×360 | 490×240×360 |
| 重量(kg) | 18 | 20 | 23 |